## Slide 1: Смарт-автомобили: от кражи до перехвата управления
Центр обеспечения информационной безопасности
Сабиров Уктам, Отдел реагирования на инциденты информационной безопасности
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 2
Я не прикасался к панели управления, но, несмотря на это, из отверстий воздушного кондиционера стал поступать холодный воздух, охлаждая пот на моей спине. Потом включилось радио, поймало местную хип-хоп станцию и заиграла мелодия на полной громкости. Я по-прежнему ничего не трогал, но включились дворники и система омывания стекол пустила струю воды на лобовое стекло.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 3: 2013 год – испытания для Toyota Prius и Ford Escape
Доказать, что современные электронные системы автомобилей имеют слабую защиту от взлома, вызвались эксперты в области информационной безопасности Чарли Миллер (Charlie Miller) и Крис Валашек (Chris Valasek). Они известны своими работами по обнаружению уязвимостей в программном обеспечении Microsoft и Apple.
Технологию перехвата управления машинами они испытали на моделях Toyota и Ford. Находясь в салоне этих автомобилей, Миллер и Валашек смогли подключиться к бортовым системам посредством ноутбука и специального ПО. В ходе эксперимента был получен полный контроль над автомобилями: их заставили резко тормозить на скорости более 120 км/ч, ускоряться и маневрировать на дороге. Кроме того, с помощью разработки Миллера и Валашека удалось вывести на приборную панель ложную информацию: неверные показатели спидометра, уровня топлива и т.п.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 4
Специалисты по безопасности Чарли Миллер и Крис Валасек хорошо известны в хакерском сообществе. Они неоднократно выступали на конференциях с докладами об уязвимостях в автомобильных компьютерах. Пожалуй, самой известной их презентацией был взлом два года назад автомобиля Jeep Cherokee с дистанционным управлением некоторыми функциями. После той презентации автопроизводителю пришлось отозвать почти 1,5 млн машин по всему миру для замены прошивки.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 5: Это серьезно. Серьезнее некуда – это ваш автомобиль
Что характерно, первая замена прошивки оказалась не слишком удачной. С новой прошивкой возможности взлома автомобилем только увеличились. Потом пришлось ещё раз её менять.
Через два года после той истории хакеры выложили практически пошаговое руководство по взлому Jeep Cherokee, а также инструменты и документацию по взлому других автомобилей с шиной CAN.
Хакеры не первый раз поступают подобным образом. В 2013 году после демонстрации управления автомобилями Toyota Prius и Ford Escape с ноутбука и геймпада Nintendo они представили подробный доклад с описанием техники взлома и опубликовали программный код для эксплойта автомобильного компьютера с помощью передачи пакетов по шине Controller Area Network (CAN).
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 6: Основы программирования?
Примечательно, что в отличие от эксперимента 2013 года, когда компьютеры хакеров были напрямую подключены к диагностическому порту бортового компьютера авто, описанный в начале случай наглядно показывает возможности удаленного взлома смарт-автомобилей из любой точки страны. Понятное дело, что такая возможность не останется без внимания со стороны криминального мира, в том числе специализирующихся на заказных убийствах, инсценированных под несчастные случаи, например, ДТП.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 7: Атака на ЭБУ через CAN-шину диагностики пакетов «Security Access»
Прежде чем выполнять операции с ЭБУ автомобиля (в нашем случае это «Ford»), нам необходимо пройти аутентификацию. Но это не так уж и сложно. Дело в том, что некоторые модули ЭБУ отправляют и ждут в ответ совершенно идентичные пакеты, и если вы сможете перехватить их, не составит большого труда вытащить оттуда нужную информацию (длина ключей не превышает 24 бита).
ЭБУ – электронный блок управления
В итоге, выявлен ключ «11 22 33». Это было упущение разработчиков, которое исправлено во всех последующих версиях аппаратно-программного обеспечения ЭБУ.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 8
Но, несмотря на то, что другие ЭБУ запрограммированы на отправку различных пакетов, различие внутри них не так широко и основано только на рандомности цифро-буквенных комбинаций, применяемых для аутентификации и ключей проверки взаимодействующих компонентов и модулей ЭБУ.
Как мы можем видеть, здесь применяется шестнадцатеричная система счисления – практически, никаких препятствий для брут-форса.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 9: Или все-таки немного удачи?
В любом случае, это значит, что нам нужен ключ. Один из вариантов его получения – это попытаться провести реинжиниринг программно-аппаратной части ЭБУ автомобиля, но есть путь полегче – реинжиниринг ПО, отвечающего за диагностику (в данном случае, это Ford Integrated Diagnostics Software (IDS). Нужно обойти маленькое препятствие в виде инструмента для анти-дебаггинга (anti-debugging), а все остальное – вопрос времени. Хотя в распоряжении хакеров были ЭБУ всего пары автомобилей, вызывает настороженность тот факт, что подобные возможности в принципе заложены для каждой автомобильной автоматики.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 10: Ford IDS software, GUI written in the 90’s.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 11: CAN-шина и с чем ее едят
CAN-шина
Модуль радио управления
Управление рулевой колонкой
Дверь водителя
Двери пассажиров
Модуль управления двигателем
Модуль ABS
Модуль Hands Free
Модуль Air condition
…
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 12: Основные положения стандарта CAN
Режим передачи – последовательный, широковещательный, пакетный.
Среда передачи – на практике, понятие CAN-шины действительно связано с аналогичной топологией.
Контроль ошибок – исчерпывающая за счет отлаженного протокола система выявления ошибок, автоматическое устранение неисправного узла.
Применение – стандарт для автомобильной электронной промышленности.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 13: Основные положения стандарта CAN
Режим передачи
последовательный
широковещательный
Среда передачи
на практике, понятие CAN-шины связано с аналогичной топологией
Контроль ошибок
протокол выявления ошибок (коллизий)
автоматическое устранение неисправного узла
Применение
стандарт для автомобильной электронной промышленности
пакетный
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 14: Области применения CAN
Различные виды транспорта
Производственная промышленность
Строительство
Сельское хозяйство
Медицинское оборудование
CAN используется практически в любом решении, связанном с необходимостью обмена сообщений между микроконтроллерами и периферийными устройствами
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 15: Базовый формат пакета CAN
{начало фрейма, идентификатор} {поле данных} {контрольная сумма} {конец фрейма}
Идентификатор отвечает за уникальность пакетов и приоритет в очереди обработки
Контрольная сумма используется для проверки целостности пакетных данных
Поле данных несет полезную нагрузку (сами данные)
Другие поля, в том числе зарезервированные
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 16: Скомпрометированные модули CAN
CAN-шина
Модуль радио управления
Управление рулевой колонкой
Дверь водителя
Двери пассажиров
Модуль управления двигателем
Модуль ABS
Модуль Hands Free
Модуль Air condition
…
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 17: Атака по типу «Man-in-the-middle»
Скомпрометировав один из модулей ЭБУ, злоумышленник может отправлять по шине CAN произвольные сообщения.
Искусственно созданные сообщения получают другие модули автомобильной электроники, и те, в свою очередь, обрабатывают их как легитимные.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 18: Известные инциденты (авто-электроника)
2009год – Ford Explorer, отказ системы «круиз- контроль» на скорости 100км/час
2003год – BMW, отказ всех систем обслуживания (кондиционеров, стеклоподъемников, центрального замка и др.)
А также другие инциденты, так или иначе связанные с выходом из строя автомобильной электроники и невозможностью их ручного управления.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 19: Что? Где? Когда?
18 июня 2013 году в Голливуде, США, в загадочной автокатастрофе года погиб писатель и журналист Майкл Хастингс, ранее известный как автор ряда скандальных публикаций о войне в Ираке и Афганистане. Он погиб в аварии, когда его Mercedes C250 примерно в 4:25 утра в Хэнкок-Парк (окрестности Лос-Анджелеса) на полной скорости врезался в дерево, после чего загорелся. По одной из неподтвержденных версий, авария стала прямым результатом перехвата управления его автомобиля.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 20: В случае Майкла Хастингса те свидетельства, которые стали публично доступными, согласуются с признаками кибератаки
Даже короткое знакомство с автомобилями С-класса от «MERCEDES-BENZ» дает представление о том, насколько машины этого производителя напичканы современной электроникой, призванной где облегчить, а где и обезопасить процесс вождения. Но, в частности, за счет наличия возможности установления связи с автомобильной электроникой по мобильным каналам (а у машин MERCEDES-BENZ такая возможность несомненно есть), это может стать, а может и стало, причиной катастрофы на дороге.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 21: Кража «со взломом»?
Известен случай, когда злоумышленники смогли угнать дорогой автомобиль, добравшись до CAN-шины центрального замка, вскрыв обшивку: проделали «небольшое» отверстие в одной из дверей машины.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 22: «Взломать» можно не только силой
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 23: Диагностика взлома
Использование специальных устройств для подключения к портам диагностики
Это позволит осуществить отправку данных через подключение к порту диагностики
В частности, если подобраться таким образом к компьютерам автосервиса, скомпрометированными окажутся все обслуженные впоследствии на автосервисе машины
Программная оболочка скомпрометированного ПО будет использована для загрузки вредоносного софта через CAN-шину
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 24: Беспроводные технологии
Формирование пакета вредоносных данных при помощи беспроводных устройств
Модуль CAN-шины, предоставляющий беспроводной интерфейс
Некорректная обработка кода приведет к выполнению постороннего кода
Программная оболочка скомпрометированного беспроводного интерфейса будет использована для отправки команд в CAN сеть
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 25: Современные тенденции умного автомобиля
Технология «connected car»
Дистанционное отслеживание и управление автомобилем
Использование протоколов беспроводной связи
Технология «vehicle-to-vehicle»
Протокол взаимодействия между машинами
Система «Эра-Глонасс»
В Российской Федерации установка системы «Эра-Глонасс» стала обязательной
Система «eCall» (автоматическое оповещение о ДТП)
отправляет в местный центр экстренной службы пакет информации, который включает набор данных: дата и время активации, координаты, курс, данные о транспортном средстве и провайдере связи
Использование протоколов беспроводной связи
Эксплуатация машин без указанной системы является правонарушением
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 26: Неожиданные угрозы
В знаменитых «X-files» по замыслу создателей фильма «хакер» угоняет автомобиль, вставив в магнитолу особый CD-диск. Тогда в 90-ых это вызывало раздражение, мол, чего только не придумают киношники. Что насчет сегодня?
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 27: CD, USB и другие устройства
Некоторые модули CAN-шины подвержены риску выполнения вредоносного кода, загруженного посредством специально сформированного медиа-файла
Преобразованный MP3-файл становится трояном и запускается внутри вашей автомобильной медиа-системы, создавая точки входа для злоумышленников
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 28: Меры обеспечения безопасности смарт-автомобилей
Защита от обратной разработки.
Устранение уязвимостей, которые позволяют злоумышленникам добраться до серверной инфраструктуры или до мультимедийной системы автомобиля.
Проверка целостности кода
Внедрение механизмов проверки и предупреждения попыток встраивания произвольного кода в ПО автомобилей.
Ограничение пользовательских прав
Права суперпользователя позволяют троянам творить с приложением практически что угодно.
Защита логина и пароля
Недостаток защиты помогает преступникам украсть данные пользователя.
www.infosec.uz
Центр обеспечения информационной безопасности

## Slide 29: www.infosec.uz www.uzcert.uz info@infosec.uz info@uzcert.uz
Спасибо за внимание!
Счастливого пути!
Центр обеспечения информационной безопасности
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан