## Slide 1: Forum Régional de Normalisation de l'UIT pour l'Afrique Livingstone, Zambie 16-18 Mars 2016
Classes QoS - Mobile vs fixe Joachim Pomy
OPTICOM GmbH Allemagne
Consultant@joachimpomy.de

## Slide 2: Esquisse
Scénarios de communication sélectionnés
Examen des normes connexes
L'application des normes aux scénarios
Quelques conclusions

## Slide 3: Scénarios de Communication sélectionnés entre Terminaux de différents accès
1 Mobile < ---- > Mobile
2 Mobile < ---- > Fixe (> 1,5 Mbit/s)
3 Mobile < ---- > Fixe (< 1.5 Mbit/s)
4 Fixé (> 1,5 Mbit/s) < ---- > Fixe (> 1,5 Mbit/s)
5 Fixé (> 1,5 Mbit/s) < ---- > Fixe (< 1,5 Mbit/s)
6 Fixé (< 1,5 Mbit/s) < ---- > Fixe (< 1,5 Mbit/s)

## Slide 4: Examen des Normes Connexes
La Recommandation UIT-T G.114 Annexe III “Variation de Retard sur les Lignes d‘Accès non Partagées"
Recommandation ITU-T Y.1541 “ Objectifs de Performance des Réseaux pour les Services basés sur IP"
3GPP TS 23107 “Aspects des Systèmes et Spécifications Techniques des Services en Grappes; Concepte de la Qualité de service (QoS)et architecture"
IETF RFC 3611 “ Rapports sur le Protocole de Contrôle étendu RTP (RTCP XR)"

## Slide 5: Recommandation UIT-T G.114 Annexe III
Fournit une présentation de l'effet de différents services IP sur des lignes avec une bande passante limitée (p. ex., DSL)
Explique le mécanisme du retard de la sérialisation
Donne un aperçu sur la Hiérarchisation
Montre comment la variation de retard maximal due aux trafics simultanés peut être calculée
Les lignes partagées sont exclues.

## Slide 6: Retard de sérialisation

## Slide 7: Exemples des Retards de sérialisation avec différents débits de lignes et tailles de paquets

## Slide 8: Concept de Hiérarchisation
Dans la mémoire tampon de diffusion, il n'y a pas de priorités. Les paquets dans la mémoire tampon de diffusion seront acheminés sur la ligne dans l’ordre d’arrivée (FIFO, premier entré, premier sorti).
Si la mémoire tampon de diffusion est pleine, aucun paquet de la file d'attente en temps réel ne peut y être envoyé. Le paquet prioritaire de la file d'attente en temps réel doit attendre jusqu'à ce que le paquet dans la mémoire tampon de diffusion soit acheminé sur la ligne.

## Slide 9: La Recommandation UIT-T Y.1541
Les objectifs de la qualité de services (QoS) sont principalement applicables lorsque les débits des liaisons d'accès sont T1 ou E1 et plus élevés.
Cette limitation reconnaît que
  Le Temps de sérialisation de paquets IP est inclus dans la définition du retard de transfert de paquets IP (IPTD)
  Les débits d’accès inferieurs à T1 peuvent produire des temps de sérialisation de plus de 100 ms pour les paquets avec 1500 octets de charge utile.
  Bien que cela ne soit pas mentionné explicitement InY.1541,elle est utilisée pour les réseaux fixes uniquement

## Slide 10: Chemin de référence UNI to UNI (Interface du réseau de l’utilisateur) pour les objectifs de la qualité de service (QoS) du réseau

## Slide 11: Classes QoS
Paramètre de performances réseau | Nature de l'objectif de performances réseau | Classes QoS |  |  |  |  |  | Provisoire | 
 |  | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | La classe 5 Unspecified | La classe 6 | La classe 7
IPTD | Limite supérieure de la moyenne IPTD | 100 ms | 400 ms | 100 Mme | 400 ms | 1 s | U | 100 ms | 400 ms
IPDV | Limite supérieure de la 1 10-3 Quantile IPTD moins le minimum de de IPTD | 50 ms | 50 ms | U | U | U | U | 50 ms | 
IPLR | Limite supérieure de la probabilité de perte de paquets | 1 × 10-3 | 1 × 10-3 | 1 × 10-3 | 1 × 10-3 | 1 × 10-3 | U | 1 × 10-5 | 
Le rapport d'examen préliminaire international | Limite supérieure | 1 × 10-4 (Remarque 5) |  |  |  |  | U | 1 × 10-6 | 
IPRR | Limite supérieure |  |  |  |  |  |  | 1 × 10-6 | 

## Slide 12: Applications
Classe de qualité de service (QoS) | Applications (exemples)
0 | En temps réel, sensible au gigue, haute interaction (VoIP, DCV)
1 | En temps réel, sensible au gigue, haute interaction (VoIP, DCV).
2 | données de transaction, hautement interactif (signalisation)
3 | données de transaction, interactive
4 | Faible perte uniquement (transactions courtes, données en vrac, streaming vidéo)
5 | Les applications classiques des réseaux IP par défaut

## Slide 13: La Y.1541 est en évolution
Les classes 0 à 5 ne sont plus suffisantes
  Pour les nouvelles applications, p. ex. IPTV
  Par conséquent, les classes 6 et 7 ont été provisoirement définies
  L'introduction d'un nouveau paramètre
  IPRR = IP Ratio de Réorganisation des paquets IP

## Slide 14: 3GPP TS 23107
Les classes (QoS) de UMTS sont également appelées classes de trafic.
Les restrictions et les limites de l'interface hertzienne doivent être prises en compte
Les mécanismes de QoS fournis dans le réseau cellulaire doivent être robustes et capables de fournir la résolution QoS raisonnable. Il y a quatre différentes classes QoS :
  Classe de conversation
  Classe de la diffusion en flux
  Classe d’interaction
  Classe de fond
Principaux Facteurs de la détection du retard du trafic.

## Slide 15: Classe de conversation
Les applications typiques
  téléphonie vocale (p. ex. GSM)
  Voix IP
  Vidéo conference
La conversation en temps réel est toujours effectuée entre pairs (ou groupes) d’humains comme utilisateurs finaux
Le transfert des exigences de retard de la classe de conversation
  Beaucoup plus faible et plus rigoureux par rapport au cas de trafic interactif.
Conversation en temps réel - Caractéristiques fondamentales pour la qualité de service (QoS): préserver
  Relation temps (variation) entre les entités informationnelles de la diffusion en flux.
  Les modèles de conversation (stricts et faible retard)

## Slide 16: Classe de la Diffusion en flux
Les applications typiques
  Diffusion en flux audio et vidéo en temps réel,
  Flux de données en temps réel est toujours destiné à un humain.
La Variation du retard du flux bout en bout doit être limitée.
La diffusion en flux est en principe alignée sur le temps à l'extrémité de réception
  La variation du retard est hautement acceptable par la capacité de la fonction de l'alignement temporel de l’application
La variation du retard acceptable est beaucoup plus grande que celle de la classe de conversation.

## Slide 17: Classe d’interaction
Les applications typiques
  L’utilisateur final, qui est soit une machine ou un humain, est en ligne demandant de données aux équipements à distance (par exemple un serveur)
    La navigation sur le web
    La sauvegarde de base de données
    L'accès du serveur
    L’enquête pour la documentation des mesures
    Les renseignements sur base de données automatiques
Le retard du trafic aller retour est l’une des caractéristiques esssentielles.
Un autre caractéristique est que le contenu des paquets doit être transmis de manière transparente (avec de faibles taux d'erreur de bit)
Le trafic interactif - Caractéristiques fondamentales pour la qualité de service (QoS) :
  Demande un modèle de Réponse
  Préserver le contenu de la charge utile

## Slide 18: Classe de Fond
Les applications typiques
  L’utilisateur final, qui est généralement un ordinateur, envoie et reçoit des données-fichiers dans le fond.
    Livraison de E-mails ou SMS
    Téléchargement de Bases de données
    Réception de rapports de mesure
Le trafic de fond est l'un des types classiques de la communication de données.
  La destination ne s'attend pas aux données dans un intervalle de temps donné.
  Plus ou moins insensible au temps de livraison.
  Le contenu des paquets doit imperativement être transmis de manière transparente (avec de faibles taux d'erreur de bit).

## Slide 19: Attribution de classes
Pour avoir un service spécifique réferencé dans la classe QoS appropriée
  Il doit être reconnu par les instances du protocole de la classe à laquelle il appartient.
Il doit être d’une importance majeure des cas de demandes de nouveaux services pour la transmission proche de celle en temps réel et faire usage des services existants.
Le meilleur exemple à cet égard est un service financier qui fait usage du Service SMS
Sans la moindre mesure supplémentaire prise, le réseau ne reconnaît pas le service financier mais seulement le service SMS et le trtansmettra à la classe de fond.
  En conséquence, le service financier n'est pas fourni dans la transmission en temps réel

## Slide 20: IETF RFC 3611
Définit le rapport élargi (XR) du type de paquet pour le contrôle de Protocole RTP (RTCP)
Définit comment l'utilisation des paquets XR peut être signalée par une demande si elle emploie le protocole de description de la session (SDP)
Les paquets XR sont composés de Blocs de rapport
L’objectif du format de rapports élargi est de transmettre des informations complementaires des statistiques qui sont contenues dans le RTCP
Certaines applications, telles que le suivi de la Voix sur IP (VoIP),exigent des statistiques plus détaillées
D’aytres types de blocs pourront être définis à l’avenir.

## Slide 21: Tableaux de Rapport de Mesures VoIP
Le bloc est encodé comme sept mots de 32 bits :
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| BT=7 | réservés | longueur de bloc = 8 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| SSRC De source |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Taux de perte | Taux de rejet | | gap de densité en rafale | Densité
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Durée | gap de durée de rafale |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Round Trip Delay | Fin de retard système |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Niveau de signal | Niveau de bruit | RERL | Gmin |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Facteur R | ext. facteur R | MOS-LQ | MOS-CQ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| RX Config | réservés | JB | nominale
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| JB Maximum | JB Abs max |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

## Slide 22: L'application des normes à chaque scénario
Les classes QoS sont différentes pour les services mobiles et fixes
  Aucun mappage convenu
Goulot d'étranglement dans des réseaux fixes
  Lignes d'accès lent, p. ex. DSL

## Slide 23: Mobile < ---- > Mobile
Entièrement régi par 3GPP TS 23107
Le Service doit être reconnu par le système
IETF RFC 3611 non utilisé

## Slide 24: Mobile < ---- > Fixe (> 1,5 Mbit/s)
3GPP TS 23107 s'applique à la partie mobile de la connexion
Rec. ITU-T Y.1541 ne s'applique pas littéralement
  Une seule extrémité a pour terminal l’interface du réseau de l’utilisateur (UNI ).
Mappage de la classe mobile à la classe fixe non spécifiée
IETF RFC 3611 non utilisé

## Slide 25: Mobile < ---- > Fixe (< 1,5 Mbit/s)
3GPP TS 23107 s'applique à la partie mobile de la connexion
Rec. ITU-T Y.1541 ne s'applique pas littéralement
  Une seule extrémité a pour terminal l’interface du réseau de l’utilisateur (UNI ).
  La vitesse d'accès en deça de T1
Mappage de la classe mobile à la classe fixe non spécifié
IETF RFC 3611 non utilisé
La dégradation de la qualité de service (QoS) due à la faible vitesse d'accès tel qu'indiqué dans la recommandation ITU-T G.114 Annexe III

## Slide 26: Fixe (> 1,5 Mbit/s) < ---- > Fixe (> 1,5 Mbit/s)
Entièrement régi par le CRE. ITU-T Y.1541
IETF RFC 3611 pourrait être utilisée
  Aucune information n’est disponible sur son usage.

## Slide 27: Fixe (> 1,5 Mbit/s) < ---- > Fixe (< 1,5 Mbit/s)
Rec. ITU-T Y.1541 ne s'applique pas littéralement
  La vitesse d'accès est inferieure à T1 à une extrémité
IETF RFC 3611 pourrait être utilisée
  Aucune information n’est disponible sur son usage.
La dégradation de la qualité de service (QoS) est due à la faible vitesse d'accès tel qu'indiqué dans la recommandation ITU-T G.114 Annexe III

## Slide 28: Fixe (< 1,5 Mbit/s) < ---- > Fixe (< 1,5 Mbit/s)
Rec. ITU-T Y.1541 ne s'applique pas littéralement
  Vitesse d’accès inférieure à T1
IETF RFC 3611 pourrait être utilisée
  Aucune information n’est disponible sur son usage.
La dégradation de la qualité de service (QoS) est due à la faible vitesse d'accès tel qu'indiqué dans la recommandation ITU-T G.114 Annexe III

## Slide 29: Certaines conclusions
Aucun concept unique pour une QoS de bout en bout pour tous les réseaux
Les Mécanismes sont normalisés mais
  La mise en oeuvre dépend des ressources des réseaux
  L’attribution de services aux classes est non précisée dans certains cas

## Slide 30: Des questions ?
Contact : Consultant@Joachimpomy.de