## Slide 1: Forum Régional de Normalisation de l'UIT pour l'Afrique Livingstone, Zambie 16-18 Mars 2016
Adaptation de l'infrastructure desTIC à faible coût en milieu rural aux effets du changement climatique Derick Simiyu Khamali, Manager Telecom Compliance, Communications Authority of Kenya
Courriel : Khamali@ca.go.ke

## Slide 2: Table des matières
Contexte du secteur des TIC
Effets du changement climatique
Infrastructure TIC
Eléments pris en charge par les TIC
Défis des CC au Secteur des TIC
Services TIC viables à faible coût
Rôle des TIC dans l'atténuation des CC
Concept intelligent de durabilité
Progrès sur le programme d'adaptation.

## Slide 3: Interdépendance
Entrées
Réunion sans papier
Extrants
Besoins énergétiques
E-COMMERCE
E-réunions
Besions en
Éducation/formation
Developpement
De Produits/applications
Environne
ment TIC

## Slide 4: Les Acteurs des CC
consommateurs
Opérateurs
Fabricants
Décideurs
ONG et organisations communautaires
Secteur privé
gouvernements/
administrations
Organes régionaux et internationaux.
Infectés ou touchés

## Slide 5: Problèmes de politique
Protection des consommateurs:
Partage des infrastructures
Lois,règlements,lignes directrices Etc Loi sur la Protection du Consommateur, 2012.
Protection de l'environnement.
Traités et déclarations.
Intégration des CC dans tous les progrès des TIC .

## Slide 6: Combler le fossé de la normalisation
QUOI
COMMENT
QUAND
QUI
OÙ
Programme Connecter d’ici 2020

## Slide 7: Des mesures d'adaptation
1
Connaissance /Evaluation
2
Action / Mise en oeuvre
3
Revue et Ajustements
4
Monitoring et Evaluation

## Slide 8: Concepts à examiner
Principes :
scientifique
Reproductible
Collaboratif
Participatoire
Rapide et durable
Rentable
TIC ET
CHANGE
MENT CLIMATI
QUE

## Slide 9: matrice proposée
Adaptation au changement climatique et établissement des Infrastructures TIC à faible coût.
Main frame
Evaluation
Partenariats
Solution

## Slide 10: GRAPHIQUE
Planning
Selection
ACTION
EVALUATION

## Slide 11: Avantages
Appuyer les économies. Facilité de faire des affaires
Créer de l'emploi. Stimuler l'économie
Combler le fossé de la normalisation.
Réduire la migration des ruraux vers la ville.
Utiliser le matériel local et réduire les déchets
Sauver des Vies et transformer les nations.

## Slide 12: L'adaptation de l'infrastructure
Les Technologies de l’Information et de la communication (TIC) peuvent faire partie de la solution au changement climatique, par exemple en aidant les pays à s'adapter aux effets du changement climatique.
De façon simultanée, les équipements et infrastructures TIC sont eux-mêmes exposés aux effets des changements climatiques et ont donc besoin d'être à la fois robustes et resilientes.

## Slide 13: IMPACT DES CC POUR LES TIC
L'infrastructure des TIC comprend les installations externes, les centres de télécommunications , les centres de données, les stations de base et les terminaux d'utilisateur, y compris les combinés.
Les équipements des TIC qui composent cette infrastructure sont conçus pour fonctionner dans les intervalles spécifiés de température et d'humidité, et nécessitent la protection contre la poussière et/ou l'infiltration d'eau.
Lorsque, les équipements des TIC fonctionnent en dehors de leurs conditions environnementales spécifiées, ils encourent des risques de dysfonctionnement, de panne et/ou d'endommagement.

## Slide 14: IMPACT DES CC SUR LES TIC
Des extrêmes climatiques plus intenses et plus fréquents sont attendus à la suite de changements climatiques.
Ces extrêmes constituent une menace pour les industries, comme l'industrie des TIC, qui est basée sur les infrastructures physiques.
Il y a un risque accru de perturbations de services sur une gamme de services essentiels qui dépendent à présent des TIC.

## Slide 15: IMPACT DES CC POUR LES TIC
Les réseaux de télécommunications et des TIC doivent donc être en mesure de faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes.
Une infrastructure plus robuste et plus résiliente que celle en cours d’usage pourrait être requise à l’avenir.
Les coûts pourraient être fortement réduits en tenant compte des exigences au stade initial de la conception plutôt que de la mise à niveau rétrospective.
La nécessité pour les infrastructures des TIC de faire face à des conditions climatiques peut être examinée selon deux perspectives complémentaires – celle directe et celle indirecte

## Slide 16: IMPACT DES CC SUR LES TIC
Les effets directs du changement climatique sur les TIC incluent la vulnérabilité des équipements TIC aux événements météorologiques extrêmes tels que l'accroissement des inondations, la vitesse du vent, les précipitations, l'humidité, la température, la tombée de la neige et la foudre.(discutées ci-dessous)

## Slide 17: La Recommandation UIT-T L.92
La Recommandation UIT-T L.92 traite de la gestion des catastrophes pour les installations extérieures. Il donne un aperçu des considérations techniques pour la protection des installations industrielles externes contre des catastrophes naturelles.
La gestion des Catastrophes pour les installations industrielles externes tels que les câbles, les poteaux et les regards contre des catastrophes comme les tremblements de terre, les vents forts et les inondations.

## Slide 18: Étude d'impact de CC

## Slide 19: Température
Le Taux de panne d’un composant électrique augmente de façon exponentielle avec la température. Chaque composante a une énergie d'activation qui est caractéristique de sa composition chimique. La panne surviendra lorsque la température monte suffisamment pour causer un dégat dans la maille crystale ou chimique..

## Slide 20: Les précipitations et les inondations
Bâtiments et infrastructures de télécommunications peuvent être exposés au risque de précipitations extrêmes et d'inondations, selon l'endroit.
Ce risque peut augmenter en fréquence ou en sévérité en raison du changement climatique. Si le réseau de distribution d'électricité ne parvient pas à l’endiguer, les systèmes d’énergie de sauvegarde serront inondés, et l’énergie ne peut ensuite se maintenir que par d'autres de sauvegarde tels que les batteries.
Il faut noter que de graves événements climatiques , se produisent aujourd'hui beaucoup plus fréquemment que par le passé.

## Slide 21: Les précipitations et les inondations
Les travaux d'assainissement possibles pour rendre les bureaux centraux moins vulnérables aux inondations seraient de déplacer l’équipement du rez-de-chaussée aux étages supérieurs.
Les grands sites de télécommunications (généralement dans les villes)disposent de grandes batteries, dont certains ont jusqu’à 10 000Ah @48V.
En raison de leur poids, pour faire face à la stabilité structurelle du bâtiment, ces batteries sont généralement installés au sol/niveau souterrain sujets aux inondations.

## Slide 22: Les glissements de terrain
Les lignes de télécommunication sont fréquemment installées le long des routes vulnérables aux glissements de terrain.
Le risque de glissement de terrain et d'avalanche est en augmentation en raison de la déforestation et du changement climatique.
Les glissements de terrain peuvent être causés par la creusée en profondeur ou le surchargement des pentes escarpées, tremblements de terre, tsunamis, cyclones, inondations, érosion et autres phénomènes météorologiques graves, ou par la perte de végétation à cause de la coupe de bois abusive, ldu développement ou des feux de brousse.
Les mesures d’atténuation comprennent la plantation du couvert végétal (plantes à croissance lente) sur des pentes.
Les seuils de précipitations favorisant le début de glissements ont été étudiés. Les seuils régionaux et locaux ne peuvent pas être facilement exportés vers les zones voisines.
Les glissements de terrain pourrait causer la chute de poteaux des télécommunications , renversant ainsi les câbles d'antenne.

## Slide 23: Vents
Les infrastructures des TIC risquant d’être endommagées incluent les bâtiments, les lignes aériennes et les antennes. Les lignes aériennes fournissent une connectivité d'accès fixe à moindre coût que les lignes souterraines , mais les câbles sont vulnérables aux effets éoliens par suite des dommages causés par la chute d'arbres et l’usure progressive du métal et les vibrations L'UIT-T L.26.
Dans ce domaine sujet aux chutes d'arbres, les tracés de nouvelles lignes aériennes devraient être tenus à une distance raisonnable des arbres. Lorsque ce n'est pas possible, les arbres à proximité de la ligne devrai ent être coupés pour former une zone de sécurité
Les antennes encourent de risques à cause de vents dépassant leur limite de conception tels que la capacité à résister à 70 m/s (252 km/h) lla Vitesse du vent (GIEC 4e AR).
Fondés sur une gamme de modélisation préfigurant le futur, les cyclones tropicaux deviendront plus intenses , avec des pics de vitesses de vent plus lourds et de fortes précipitations due aux augmentations de la température de la surface des eaux maritmes.

## Slide 24: Vents
Dans certains endroits, comme à l'île du Pacifique de Guam, le rapport spécial du GIEC [B-GIEC SR], déclare que les bâtiments doivent résister à des vitesses maximales de vent rafale de 76 m/s, attendus quelques décennies plus tard ( Code International de Construction 2003). Cette limite plus élevée pourrait être appliquée aux bâtiments pour les TIC et les antennes dans les zones à risque. La version la plus récente de l'International Building Code est disponible en ligne. Le Chapitre 1612 du [B-GIEC SR] comprend des cartes de précipitations, sismique, de critères de neige et de vent à travers les USA. En général, les régions côtières peuvent s'attendre à ce que les vitesses de vent maximales y soient plus élevées.
La charge du vent est proportionnelle au carré de la vitesse du vent. Si la vitesse du vent augmente de 10 % dans une région en raison du changement climatique, alors la charge agissant sur une structure va augmenter de 20%. Il est donc important de surveiller les derniers règlements de construction pour la région et d'examiner si la vitesse du vent et les charges citées sont suffisantes pour la durée de vie du bâtiment, qui pourrait être un siècle ou plus.
Alors que des précautions doivent être prises lors de la conception d'antennes pour assurer la sécurité des personnes, l’exactitude du pointage doit également être considérée. Si le mât transporte des antennes très directives, tels qu'un micro-ondes plats, la structure doit être capable de maintenir l’exactitude du pointage. Dans certains cas, un déplacement de 0,1 degré suffira pour provoquer une perte de service. Lors d'une tempête, les deux extrémités de la liaison sont susceptibles d'être touchés. Des marges de système doivent donc être ajoutées pour tenir compte des pertes dues au vent et à l’exactitude de pointage.L’excès de vent est normalement autorisé pour la conception du mât et de l'antenne de sorte qu'aucune déformation permanente ne puisse survnir dans la structure. Après le passage de l'orage , les signaux devraient alors revenir au niveau normal. Dans le contexte de l'adaptation au changement climatique, il serait sage de considérer un 20% de la structure au fil raidisseur de bâtiment sur l’actuel règlement pour permettre l'augmentation de 10 % de possibles conditions extrêmes de vent au cours des décennies à venir.

## Slide 25: COUP DE FOUDRE
Le risque d'endommagement des équipements de centres de télécommunications à cause de la foudre peut être évaluée par l'analyse de risque. L'UIT-T a publié dix recommandations de la série K sur ce sujet (voir la bibliographie).(liste des 10 recommandations et des entrées pour chacun au sein de bib)
Plus de recherches sont nécessaires pour déterminer si, afin de prendre en compte le changement climatique, les valeurs du paramètre 'nombre de coups par an" doivent être augmentées (ou diminuées) à la lumière de valeurs sur Keraunic (foudre) cartes pour la localité.
Une mise à la terre adéquate est nécessaire. Si des changements dans le climat et les conditions météorologiques se produisent, la teneur en humidité du sol et de la résistivité changera aussi, et une sécheresse prolongée pourrait entraîner une nette augmentation de la résistance de mise à la terre, même au-delà des limites de sécurité. Cela peut avoir une incidence sur la sécurité des ouvriers de l'entretien, la résilience de l'infrastructure à la foudre, et le rendement des systèmes d'alimentation et les réseaux de télécommunication. Il peut donc être nécessaire d'installer une protection supplémentaire dans certains endroits.
Dans des armoires alimentées sur secteur et stations de base à distance, une augmentation de la résistance de mise à la terre ou une augmentation de la fréquence et de la force de la foudre pourraient causer une augmentation dans les voyages du disjoncteur à courant résiduel. Cela pourrait provoquer d'interruption de service prolongée comme un camion rouleau est normalement requis pour réinitialiser le disjoncteur. Pour augmenter la résistance contre ces ruptures d'alimentation indésirables, il est conseillé d'installer soit des interrupteurs différentiels à haute immunité soit l’ auto-restauration de disjoncteurs. Les interrupteurs d’'auto-restauration breakers comprennent généralement un système de contrôle qui vérifie l'intégrité du système et empêcher la réactivation si une défaillance permanente est détectée, comme un défaut à la terre causée par une rupture de l'isolement.

## Slide 26: L'humidité
L'humidité peut affecter la fiabilité de fonctionnement des systèmes de TIC. Des effets tels que la corrosion dans des conditions d'humidité élevée et les dommages dus à l'électricité statique dans des conditions de faible humidité sont bien connus. Le plus important est la condensation qui se produit lorsqu'il y a un changement d'un environnement froid à un endroit chaud et humide telle que lorsqu'un périphérique est déplacé en hiver de l'extérieur à une salle intérieure chauffée.
Un travail plus approfondi est nécessaire pour déterminer l'impact direct d'extrême humidité sur l'infrastructure des TIC. Toutefois, il peut y avoir un impact indirect sur la main-d'oeuvre requise pour installer et gérer des réseaux. "La combinaison de haute température et d'humidité dans certaines zones pour des parties de l'année devrait compromettre les activités humaines, y compris la production alimentaire et le travail à l'extérieur (degré élevé de confiance)." [B-GIEC 2014].

## Slide 27: La sécheresse
La sécheresse s’illustre par une terre sèche , lezardée; la baisse de niveau des réservoirs; les champs stériles. Il existe différents types de sécheresse et chaque type est mesuré différemment. La sécheresse météorologique se traduit par des niveaux de précipitations, l'évaluation du degré d’aridité (en comparaison avec une moyenne locale ou régionale) et la durée de la période sèche. Il y a aussi la sécheresse hydrologique, ou comment les précipitations en baisse affectent le débit de cours d'eau, l'humidité du sol, le réservoir et les niveaux des lacs, et la recharge des eaux souterraines. La sécheresse agricole survient lorsque l'approvisionnement en eau n‘est pas en mesure de satisfaire les demandes en eau des cultures.
Les changements dans les régimes des précipitations peuvent conduire à de longues périodes de sécheresse, augmentant le risque d'affaissement, et donc affectant la stabilité des fondations et des structures étagées. Les taux de corrosion peuvent résulter de ce phénomène et nécessitent différents régimes d'entretien de l'équipement TIC. Cela pourrait conduire à la dégradation de l'infrastructure des TIC, les coûts financiers pour les entreprises et les risques en matière de sécurité pour le personnel.
Certaines installations de télécommunication ont un étang voisin pour la fourniture de l'eau pour éteindre les incendies. Le niveau de l'étang doit être maintenu pour faire face à des conditions de sécheresse extrême.
Parmi les technologies de refroidissement utilisées dans les usines des TIC, certaines ont besoin de grandes quantités d'eau dans le cycle frigorifique. Pour les grands sites, l’eau est utilisée dans les échangeurs de chaleur, alors que dans d'autres sites le refroidissement évaporatif est de plus en plus utilisé. En cas de sécheresse, cette pratique soulève le problème de la deviation possible du cours d'eau loin des besoins de la population. Le manque d'eau pourrait être crucial pour de tels systèmes de refroidissement et entraîner l'arrêt de leur fonctionnement, ; ce qui à son tour entraînera un rechauffement de l'équipement TIC, qui conduira au dysfonctionnement et même à la panne de services TIC.

## Slide 28: Les tempêtes de verglas ou de neige
Les tempêtes de verglas et de chutes de neige abondantes peuvent causer une défaillance des lignes de transport d'électricité, des pannes de courant paralysant es services TIC par manque d'approvisionnement local. Ces événements météorologiques peuvent également être responsables des dommages causés aux lignes de télécommunication, par exemple, lorsqu'une branche d’arbre tombe sur une ligne téléphonique et lorsque la glace se forme autour du câble d'antenne, augmentant son poids et sa surface exposés au vent (plus de stress). Les systèmes radio sont lorsque les antennes sont couvertes de glace.
Le IPPC [b IPPC 2014] a rapporté que "il est très crédible que l'étendue de couverture de neige sur l'hémisphère nord ait diminué depuis le milieu du 20ème siècle de 1,6 [0,8 à 2,4] % par décennie pour mars et avril, et 11,7 % par décennie pour juin, au cours de la période de 1967 à 2012."
Toutefois, il semble probable que les événements extrêmes augmentent en conséquence du changement climatique. Un exemple récent des conséquences de la tempête de verglas est observé dans la région de New York.. Le Rapport ClimAId comprend un chapitre sur les télécommunications [b-ClimAid]. Ce rapport déclare:” La tempête de verglas de décembre 2008 en Nouvelle-Angleterre et en Europe centrale et Upstate New York a été formée à la fin de 11 décembre et dissipée vers le 12 décembre sur le plan meteorologique.. Son impact, cependant, a duré plus d'une semaine à New York et de grandes portions des services de télécommunications de la Nouvelle Angleterre ont été perturbés à la suite de conduites endommagées et d'équipements électroniques dans les foyers ont perdu de la puissance. Les services vocaux fournis par câble, la vidéo et les services de données ont eu deux fois plus de problèmes qu’au niveau normal au cours de la semaine après la tempête. Des dommages a été causés essentiellement par les arbres tombés, le cablage, et les poteaux qui ont été recouverts d'une épaisse couche de glace. Le lent retour d’énergie à la suite de la tempête a donné lieu aux nombreuses controverses sur les raisons qui ont empêché les compagnies d’utilité publique de rétablir les services plus rapidement, si ce n'est pas d’éviter les pannes en premier lieu."

## Slide 29: Autres sujets Les conséquences indirectes du changement climatique pour les TIC
Les véhicules et l’adaptation au changement climatique
La main-d’oeuvre et l’adaptation au changement climatique
La Chaîne d'approvisionnement et la résilience au changement climatique
ICT services l'utilisateur final et de l'équipement
Liste de contrôle ci-dessous.

## Slide 30
Effet Infrastructure | Relever la température | L'humidité | Charge de vent | Élévation du niveau de la mer | Les précipitations | Les inondations | Les glissements de terrain | La neige et la glace de l'automne | La foudre
Tower | L | L | H | M | L | H | M | L | H
Antenne | M | M | H | L | H | M | M | H | H
Electronics | H | H | L | L | M | L | L | L | H
Salle d'équipement | M | M | L | H | H | H | L | L | H
Fibre optique | L | L | L | L | L* | L | H* | L | L
Câbles à paires torsadées Et câbles coaxiaux | L | L | H | M** | M | H | H** | M | H
Alimentation réseau | L*** | L | L | M | M | H | M | M | H
Les groupes électrogènes de secours | L | L | L | M** | M | H | H** | H | M
Les stations terriennes de satellite | L | L | H | M | H/M | M | M | H | H
HVAC | H | M | L | L | L | L** | L | L | L

## Slide 31: CONCLUSION
L'adaptation est un devoir pour un avenir connecté et des villes durables.
Combler l'écart de normalisation est essentielle pour la durabilité
Les déchets peuvent être transformés en richesse lorsqu’ils sont bien gérés.

## Slide 32
Merci!
Khamali@ca.go.ke
Www.ca.go.ke