## Slide 1: QUALITE DE SERVICE DES RESEAUX : EXPERIENCE DE L’ARCEP BURKINA FASO www.arce.bf +226 50 37 53 60

## Slide 2
I Cadre juridique
II Objectifs
III Démarche
IV Contrôle par l’Audit
V indicateurs mesurées
IV enquêtes auprès des clients
VII présentation des résultats
VIII sanctions
PLAN

## Slide 3
la Loi n° 061 – 2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso, ensemble ses textes d’application
Les Arrêtés octroyant des licences d’exploitation de réseaux de communications électroniques ouverts au public à Télécel Faso S.A., Airtel Burkina S.A. et ONATEL S.A.
Le cahier des charges de chaque opérateur qui définit des limites de couverture et des indicateurs de qualité de service et leurs seuils respectifs.
I Cadre juridique

## Slide 4
satisfaire la clientèle en matière de qualité de service offert ;
contrôler le niveau de réalisation des obligations contenues dans le cahier des charges de chaque opérateur ;
vérifier la puissance de champ émise en rapport avec la santé de la population;
accompagner les opérateurs dans la fourniture d’un service de qualité.
II Objectifs

## Slide 5
Contrôle par audit complet des réseaux sur la base de TDR
Evaluer la qualité de service des opérateurs
Contrôle par enquête de satisfactions auprès des consommateurs
Contrôle inopiné de mesures de QoS
III Démarche

## Slide 6
Le régulateur
Les consultants
Les opérateurs
Les consommateurs
Définition des indicateurs
Termes du cahier des charges des opérateurs
Choix du consultant
Présentation et validation du protocole avec les opérateurs
Expérience et compétence
Proposition d’un protocole de mesures
Drives tests de mesures
Données brutes
Analyses compteurs
Définition des fiches d’enquêtes
Amendement du protocole
Disposition du réseau pour les mesures
Les enquêtes
IV Contrôle par audit

## Slide 7
PHASE PREPARATOIRE :
Réunion de lancement avec les opérateurs, le consultant et l’ARCEP
Le consultant présente:
    sa méthodologie ;
    les indicateurs à mesurer conformément au cdc des opérateurs;
    la période de la campagne de mesures ;
    les outils de mesures ;
    ses équipes de mesure.
IV.2 Les phases de l’audit
IV Contrôle par Audit

## Slide 8
PHASE PRATIQUE :
Il permet d’avoir une image de la qualité de service telle que ressentie par les clients. Les mesures de qualité suivantes sont réalisées :
  en véhicule et parcours des 27 villes les plus importantes et 13 axes routiers principaux ;
  à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments ;
  la qualité et l’accessibilité au service DATA ;
  L’enquête d’évaluation de la qualité auditive telle que perçue par l’utilisateur final.
PHASE FINALE :
Présentation des résultats aux opérateurs
IV.2 Les phases de l’audit
IV Contrôle par audit

## Slide 9
IV.3 Les actions menées
  vérification de la norme architecturale utilisée par les opérateurs GSM;
  contrôle de l’utilisation faite des fréquences allouées aux opérateurs;
  Vérification des conditions techniques d’interconnexion des réseaux GSM ;
  contrôle de la qualité des services (QoS) offerte (Voix, SMS, Internet)
  indicateurs mesurées ;
  contrôle de la couverture géographique des réseaux;
  vérification des niveaux des signaux émis et reçus en conformité aux normes admises, notamment pour la santé des citoyens ;
IV Contrôle par Audit

## Slide 10
IV.3 Les actions menées :
  contrôle de la confidentialité et de la sécurité des communications sur les réseaux des opérateurs ;
  certification de la permanence et de la continuité des différents services sur les réseaux des opérateurs ;
  vérification de la fonctionnalité des appels d’urgence sur les réseaux des opérateurs.
IV Contrôle par Audit

## Slide 11
IV.4 Les outils de mesures
Pour la campagne de 2012 une chaine de mesures TEMS a été utilisée. Elle se compose des éléments suivants :
  un mobile à trace (Ericsson R520M) ;
  un récepteur GPS de type NMEA ;
  un logiciel pour l’acquisition et le traitement des mesures (Tems Investigation) avec licences appropriées ;
  le logiciel MAPINFO a été utilisé comme un système d’information géographique pour la définition des parcours de mesures.
IV Contrôle par Audit

## Slide 12
V - Les indicateurs mesurées
Taux de blocage :
c’est le rapport entre le nombre d'appels n'ayant pas abouti au bout de 15 secondes et le nombre total de mesures d'accessibilité. Le seuil du taux de blocage des appels est égal à deux et demi pourcent (2,5 % : 2% radio et 0,5 % commutation) ;
Taux de couverture Outdoor :
c’est le rapport entre le nombre de mesures du niveau de puissance reçue dont la valeur est supérieure à -92 dBm et le nombre total de mesures ;
Taux de couverture (Incar) :
c’est le rapport entre le nombre de mesures du niveau de puissance reçue dont la valeur est supérieure à -99 dBm et le nombre total de mesures de couverture. (Incar : mesures effectuées à l’intérieur d’un véhicule) ;
V Les indicateurs mesurés

## Slide 13
V - Les indicateurs mesurés
taux de couverture (Indoor) :
c’est le rapport entre le nombre des mesures de niveau du champ dont la valeur Rxlev est supérieure à –75dBm et le nombre total de mesures de couverture ;
taux de coupure d’appel (Tc) :
Rapport entre le nombre des coupures enregistrées et le nombre total de mesures d'accessibilité. Le seuil du taux de coupure des appels est de trois pourcent (3 %) ;
V Les indicateurs mesurés

## Slide 14
Qualité du service SMS
  Taux d’accès au service SMS > 98 % ;
  Taux de message SMS reçus sans erreur dans un délai de 2 minutes est > 99 % ;
Qualité de service data
  Les principaux indicateurs en data sont relatifs à l’attachement au réseau GPRS (GPRS ATTACH), l’activation d’une session et le téléchargement du fichier :
  taux d’attachement au réseau GPRS avec succès ;
  taux de connexion à Internet établie avec succès dans un délai inférieur à 30s ;
  Le débit de téléchargement.
V Les indicateurs mesurés

## Slide 15
Analyse des compteurs OMC ;
Vérification des numéros d'urgence :
- 17 : Police
- 18 et 112: Sapeurs Pompiers
- 16 : Gendarmerie
V Les indicateurs mesurés

## Slide 16
Cette enquête a été réalisée par téléphone sur un échantillon représentatif d’abonnés. L’échantillon a été tiré aléatoirement à partir de la base des abonnés actifs de chaque opérateur.
Le but de la réalisation d’une telle enquête téléphonique est de :
  apprécier, sur une base comparative, la qualité de service des trois opérateurs réseaux mobiles au Burkina Faso offerte aux abonnés ;
  évaluer les habitudes d’achat et les comportements des utilisateurs de la téléphonie mobile au Burkina Faso;
  évaluer les perceptions des utilisateurs de téléphonie mobile à l’égard de la qualité du service commercial de leurs opérateurs ;
  évaluer les perceptions des utilisateurs de téléphonie mobile à l’égard de la qualité du service technique ;
  évaluer les perceptions des utilisateurs de téléphonie mobile à l’égard de la tarification des services.
VI Les enquêtes auprès des clients

## Slide 17
Après analyse et traitement des données brutes, un rapport présentant les résultats par réseau est élaboré et transmis à chaque opérateur.
L’ARCEP prend des mesures conformément à l’article 186 de la Loi 61-2008 qui dispose qu’ « En cas de manquement de tout titulaire d’une licence individuelle ou d’une autorisation générale aux dispositions législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce, l’Autorité de régulation le met en demeure de s’y conformer dans un délai minimum d’un mois, après que la personne mise en cause ait reçu notification des griefs qui lui sont reprochés et ait été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et/ou verbales ».
VII La présentation des résultats

## Slide 18
notification des manquements par un courrier ;
mise en demeure de se conformer dans un délai d’au mois un mois
avec possibilité d’astreinte financière de 500 000 FCFA par jour sans dépasser un cumul de 50 000 000 ;
sanction pécuniaire variant entre 1 et 2 % du chiffre d’affaires HT ;
avec un taux maximum de 3 % en cas de récidive ;
Autres sanctions applicables :
  a) suspension de la licence individuelle ou de l’autorisation générale
  pour une durée d’un mois ;
  b) réduction de la durée de la licence d’un an maximum ;
  non renouvellement de la licence individuelle ;
  d) retrait de la licence individuelle ou de l’autorisation générale.
VIII Les sanctions

## Slide 19
MERCI DE VOTRE ATTENTION