## Slide 1: COSITU
Modelo de la UIT para el cálculo de costos, tarifas y tasas de interconexión de los servicios telefónicos

## Slide 2
NOTA: Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no representan necesariamente las de la UIT o sus Miembros.
Los términos y definiciones utilizados son los del autor y no se sustituyen de ningún modo a las definiciones oficiales de la UIT.
pape-gorgui.toure@itu.int

## Slide 3: Definición de los servicios cuyos costos son calculados por el COSITU
Urbano: El tráfico se cursa únicamente dentro de la red del operador para el cual se realizan los cálculos, entre usuarios situados en la misma zona de tasación local.
Interurbano: El tráfico se cursa únicamente dentro de la red del operador para el cual se realizan los cálculos, entre usuarios situados en diferentes zonas de tasación local.
Internacional saliente: Llamada efectuada por un usuario conectado a la red del operador que explota la cabecera de línea internacional a un interlocutor situado fuera de las fronteras nacionales.

## Slide 4: Definición de los servicios cuyos costos son calculados por el COSITU
Internacional entrante: Llamada efectuada por un usuario situado fuera de las fronteras nacionales a un usuario conectado a la red del operador que explota la cabecera de línea internacional.
Subregional saliente: Llamada efectuada por un usuario conectado a la red del operador que explota la cabecera de línea internacional a un interlocutor situado fuera de las fronteras nacionales, en un país al que se puede acceder por medios terrenales que también se utilizan para las llamadas interurbanas.

## Slide 5: Definición de los servicios cuyos costos son calculados por el COSITU
Subregional entrante: Llamada efectuada por un usuario situado fuera de las fronteras nacionales, en un país al que se puede acceder por medios terrenales también utilizados para el tráfico interurbano, a un usuario conectado a la red del operador que explota la cabecera de línea internacional.

## Slide 6: Definición de los servicios cuyos costos son calculados por el COSITU
Internacional a internacional: Llamada efectuada entre dos interlocutores internacionales no subregionales a través de la cabecera de línea internacional del operador para el cual se realizan los cálculos.
Internacional a subregional: Llamada efectuada por un interlocutor internacional no subregional a un interlocutor subregional a través de la cabecera de línea internacional del operador para el cual se realizan los cálculos.

## Slide 7: Definición de los servicios cuyos costos son calculados por el COSITU
Subregional a internacional: Llamada efectuada por un interlocutor subregional a un interlocutor internacional no subregional a través de la cabecera de línea internacional del operador para el cual se realizan los cálculos.
Subregional a subregional: Llamada efectuada entre dos interlocutores subregionales a través de la cabecera de línea internacional del operador para el cual se realizan los cálculos.

## Slide 8: Definición de los servicios cuyos costos son calculados por el COSITU
Internacional a nacional: Llamada efectuada por un interlocutor internacional a un operador sin cabecera de línea internacional situado dentro de las mismas fronteras políticas que el operador que explota la cabecera de línea internacional para el cual se realizan los cálculos.
Nacional a internacional: Llamada efectuada por un operador sin cabecera de línea internacional situado dentro de las mismas fronteras políticas que el operador que explota la cabecera de línea internacional para el cual se realizan los cálculos a un interlocutor internacional.

## Slide 9: Definición de los servicios cuyos costos son calculados por el COSITU
Nacional saliente: Llamada efectuada por un usuario de la red del operador para el cual se realizan los cálculos a otro operador situado dentro de las mismas fronteras políticas que el primero.
Nacional entrante, de tránsito simple: Llamada procedente de la red de otro operador nacional a un usuario situado en la zona de tasación del punto de interconexión y conectado a la red del operador para el cual se realizan los cálculos.

## Slide 10: Definición de los servicios cuyos costos son calculados por el COSITU
Nacional entrante, de tránsito doble: Llamada procedente de la red de otro operador nacional a un usuario situado fuera de la zona de tasación del punto de interconexión y conectado a la red del operador para el cual se realizan los cálculos.
Nacional a nacional: Llamada de tránsito entre dos operadores nacionales a través de la red del operador para el cual se realizan los cálculos.

## Slide 11: Fronteras internacionales de las redes
Las fronteras políticas no siempre coinciden con las fronteras internacionales de las redes: un punto imaginario en medio de la zona internacional delimita el “medio circuito” internacional que completa la red nacional.
PAÍS A

## Slide 12: Fronteras nacionales de las redes y bases de la interconexión
Dentro de una jurisdicción determinada, los puntos de interconexión establecen las fronteras de la red.
Los costos sufragados dentro de las fronteras de una red son endógenos, y el propio operador tiene libertad para mejorarlos.
Salvo en el caso de las tasas de tránsito identificadas en la transmisión, los pagos a otros interlocutores en concepto de tráfico terminal son costos exógenos que no cuentan para el establecimiento de los costos en las fronteras.

## Slide 13: Costos endógenos y costos exógenos
PAÍS A
PAÍS B
Costos endógenos
Costos exógenos

## Slide 14: Gestión del cambio
Costos históricos: Se basan en el precio del equipo y los servicios.
Costos actuales: Tienen en cuenta los cambios del entorno: bajada de los precios del equipo de telecomunicación, depreciación monetaria. El COSITU utiliza los costos actuales confirmados en el mercado correspondiente.

## Slide 15: Costos reales comparados con costos óptimos
Los costos (incluso los costos actuales) que se hayan sufragado para prestar el servicio no son necesariamente óptimos.
La eficiencia de la prestación del servicio puede ser un factor importante.
No obstante, se deberían tener en cuenta las realidades estructurales de los distintos tipos de mercados al efectuar cualquier evaluación.

## Slide 16: Principios básicos para los modelos de costos
Transparencia:
  Libre disponibilidad de la información utilizada en el proceso de cálculo de costos para permitir que un analista externo especializado pueda comprender la tasa final.
Practicidad:
  Aptitud para aplicar una metodología de cálculo de costos con exigencias razonables en lo que respecta a la disponibilidad y el procesamiento de datos, para que el ejercicio de fijación de costos sea económico y útil.

## Slide 17
Causalidad:
  Demostración de una relación clara de causa a efecto entre la prestación del servicio, por un lado, y los elementos de la red y otros recursos utilizados en dicha prestación, por otro, considerando los factores pertinentes que determinan los costos (factores de los costos).

## Slide 18
Contribución a los costos comunes:
  Las metodologías de cálculo de costos deberían contemplar una contribución razonable a los costos comunes.
Eficacia:
  La predicción de las reducciones de los costos que resultan de una combinación de recursos más eficaz.

## Slide 19: Etapas de la fijación de precios orientados a los costos contempladas en el COSITU
Costo de los componentes de red
Costos de explotación y mantenimiento
Reglas de amortización
Tendencias en los precios del equipo
Costo del capital
Costo del apoyo funcional
Costos identificables directos e indirectos
Otros costos comunes
Cuadro de encaminamiento
Distribución de los costos
Costos endógenos unitarios de los servicios
Componentes fiscales
Obligaciones del servicio universal
Tarifas endógenas orientadas a los costos
Reequilibrado de las tarifas
Simulación de las obligaciones de servicio universal

## Slide 20: “Ascendente” o “Descendente”
La diferencia entre estos dos métodos estriba en el modo de determinar el costo de los componentes de la red:
  Ascendente (“nodo quemado” o “nodo terreno”): se establece una red ficticia a partir de una estimación de las necesidades de tráfico sobre la base de datos estadísticos.
  Descendente: la red existente se utiliza como fuente de toda la información.
El COSITU incorpora ambos métodos, y la etapa inicial del método ascendente se completa fuera del modelo.

## Slide 21: Costos plenos o incrementales
El método de cálculo de costos plenamente distribuido asigna todos los costos a todos los servicios.
El método de cálculo de costos incremental asigna una variación de costos a la variación -a partir de un balance preestablecido- en el volumen de tráfico que la ha generado.
Importante: En términos de cumplimiento estricto de las normas de orientación a los costos, el método de cálculo de costos incremental exige una rotación completa de todos los servicios y una asignación adicional de costos comunes para equilibrar el funcionamiento (real o ficticio), en cuyo caso es muy similar al cálculo de costos plenamente distribuido.

## Slide 22: Costos o incrementales
En un mercado en el que compiten varios actores, conviene que los proveedores de servicios apliquen el método de cálculo de costos incremental, sin rotación, a un determinado servicio si ya son competitivos en los demás servicios (teoría del “valor añadido en cada etapa”).
El cálculo de costos de un servicio mediante el método de cálculo de costos incremental sin rotación equivale a transferir los costos fijos de ese servicio a los demás servicios (¡subvención cruzada!).
Sin embargo, en términos económicos, es aceptable siempre que no produzca ni un aumento de los precios de los otros servicios ni un arbitraje contrario a la competencia, que reduce la eficacia del mercado.

## Slide 23: Costos plenos o incrementales
El modelo COSITU puede incorporar cualquier método que se utilice para establecer los costos y el tráfico.
No obstante, el COSITU ha sido optimizado para utilizar información real de las cuentas y datos técnicos de operadores de red reales, con el fin de asignar equitativamente los costos a los servicios que los generan, de manera colectiva o individual.
El COSITU no depende de la tecnología elegida, y aborda directamente los servicios vendidos al por menor y al por mayor.

## Slide 24: Depreciación ajustada (1/3)
La depreciación lineal es la norma que más se aplica en las cuentas de los operadores de telecomunicaciones.
Sin embargo, es posible tener en cuenta la evolución natural de los precios del equipo en el mercado específico y ajustar la depreciación en consecuencia.

## Slide 25: Depreciación ajustada (2/3)
Asimismo, se debe tener en cuenta la depreciación monetaria:
donde:
  C0 representa el valor de un DEG en la moneda nacional en el año de adquisición;
  Cn representa el valor de un DEG en la moneda nacional en el año N.
En términos estadísticos, la edad del equipo de una red de telecomunicaciones ordinaria es D/2 (la mitad de la vida útil).

## Slide 26: Depreciación ajustada (3/3)
ACC=AMO*((1+)D/2 /(1-)D/2 –1)
  donde:
    ACC = ajuste a los costos actuales
    AMO = dotación en concepto de amortización
     = índice anual medio de crecimiento del precio del equipo
     = tasa anual media de depreciación monetaria
    D = periodo de depreciación

## Slide 27: Eficacia (1/2)
La eficacia se calcula mediante una combinación de los siguientes factores:
  capacidad instalada;
  capacidad utilizada;
  índice anual medio de crecimiento de la cartera de abonados;
  periodo de reposición.

## Slide 28: Eficacia (2/2)
    K’= Max(0 ;K - Ku*[(1+)N-1] )
donde :
  K ’ representa la capacidad en reserva;
  K representa la diferencia entre la capacidad instalada y la capacidad utilizada;
  Ku representa la capacidad utilizada;
  τ representa el índice anual medio de crecimiento de la cartera de abonados;
  N representa el tiempo de ampliación necesario.

## Slide 29: Causalidad
La variación del volumen de tráfico no afecta al costo del bucle local.
Es una inversión básica que presta servicio a la red mundial.
El costo del bucle local debe recuperarse sistemáticamente en todos los servicios.

## Slide 30: Costos de explotación y mantenimiento
Costo de los insumos
  Compras y cambios de las existencias
  Transporte
  Servicios externos
Costos de personal
Impuestos y gravámenes
Otros gastos
Gastos financieros y similares
Disposiciones de explotación

## Slide 31: Costo del capital
Efecto combinado de la deuda y los activos netos
Los acreedores piden intereses
Los propietarios piden dividendos
La proporción
da una idea del rendimiento actual de los activos netos
Sin embargo, los inversores con frecuencia piden un rendimiento que corresponda a las condiciones imperantes en el mercado financiero internacional.
beneficio neto / activos netos

## Slide 32: Costo del capital
El modelo de valoración de activos financieros (CAPM) ofrece una indicación de la manera de determinar un rendimiento mínimo de los activos netos en un mercado determinado:

## Slide 33: Cómo calcular BETA
La BETA de un activo corresponde a la pendiente de regresión de su rentabilidad frente a la del mercado. Dicho de otro modo, por definición:

## Slide 34: BETA de los principales grupos europeos
Notes: Fuente: Datastream

## Slide 35: Evolución de la prima de riesgo en el mercado europeo
Notes: 1 Evolución de la prima de riesgo en Europa
2 Reemplazar Jan por Ene (el resto sin cambios)
3 Fuente: BNP-Paribas

## Slide 36: Evolución de la prima de riesgo en los países de mercados emergentes
Notes: 1 En los países emergentes
2 Fuente: Banco de Pagos Internacionales

## Slide 37: BETA: conclusiones
Lo siguiente demuestra que el CAPM sirve para calcular el rendimiento previsto de los activos netos únicamente si se dispone de datos abundantes y fiables en relación con el mercado en cuestión.
El COSITU no se apoya solamente en este enfoque, dadas las particularidades de los países en desarrollo.
Cuenta con un enfoque adicional, que es fundamentalmente comparativo.

## Slide 38: Algunos hechos básicos
Los mercados de los países en desarrollo están expuestos a circunstancias adversas de todo tipo, cuyos efectos se miden, en su mayoría, en términos de riesgo monetario.
La mayoría de los préstamos en estos mercados (en el sector de las telecomunicaciones) se realizan en monedas convertibles.
Los nuevos inversores en estos mercados también invierten en los mercados financieros internacionales.

## Slide 39: Consecuencias
El tipo de interés aplicado a las deudas en moneda fuerte debe ser ajustado para la prima de riesgo de los mercados emisores y adaptado a las condiciones locales mediante la tasa de depreciación monetaria.
La tasa de rendimiento prevista también debe ser ajustada, sobre la base de indicaciones del mercado financiero internacional o del mercado de origen de los propietarios.

## Slide 40: Cómo calcular la prima de riesgo asociada a la depreciación monetaria
n = duración media del préstamo
ε = depreciación monetaria
iF = tipo de interés del dinero libre de riesgo

## Slide 41: Rentabilidad de los activos netos: Europa
Notes: Proporciones sectoriales europeas (principales sociedades cotizadas)
Rentabilidad de los activos netos Automóviles Sector agroalimentario Bebidas Industria química Distribución al por mayor Materiales de construcción Material eléctrico y electrónico Medios de comunicación Operadores de telefonía Farmacia Siderurgia
Fuente: BNP Paribas

## Slide 42: Tipos de interés mundiales
Notes: 1 Curvas de los tipos de interés en el mundo
Años
Zona Europa, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza
Fuente: Financial Times, mayo de 2000

## Slide 43: Ejemplo
Tomemos una empresa de telecomunicaciones que prevé una rentabilidad de los activos netos del 6,6% en Europa.
Supongamos un tipo de interés del 5,8% durante diez años.
Para que a la empresa le interese invertir en el mercado de un país en desarrollo con un tipo diferencial de depreciación monetaria del 3,5% annual, y para obtener la misma rentabilidad de los activos netos, en euros durante 10 años, su tasa de rendimiento prevista en la moneda local debería ser del 10,93%.

## Slide 44: El costo del capital: conclusión
El COSITU puede calcular, suponiendo un riesgo de inflación predominante para las empresas de telecomunicación en los países en desarrollo (riesgo del sector ~ riesgo del mercado-> BETA ~ 1), los elementos fundamentales del costo del capital ajustados a las condiciones locales.
A partir de ello, se aplica la fórmula tradicional para el costo del capital:

## Slide 45: Costos especiales
Es fácil distinguir algunos costos especiales incluso cuando el operador no dispone de un sistema de gestión analítica de los costos:
  Estudio de los productos y servicios
  Tasación
  Publicidad
  Red de distribución
  Servicio de atención al cliente
  Actividades internacionales
  Actividades nacionales
  Reserva para deudas incobrables

## Slide 46: Cuadro de encaminamiento
El cuadro de encaminamiento es una herramienta fundamental la tasación orientada a los costos.
Permite asignar a cada servicio, conforme a la intensidad de la demanda correspondiente a cada uno, una parte de los recursos necesarios para su producción.
El elemento determinante de los costos utilizado por el COSITU es el volumen del tráfico (ajustado mediante el coeficiente de corrección geográfica) para la asignación de costos del componente de red.

## Slide 47: Costos unitarios y costos de referencia
Sobre la base del cuadro de encaminamiento, el COSITU asigna a los servicios la parte de cada componente del costo que les corresponde.
El costo derivado de un servicio se divide por el volumen de tráfico real correspondiente con el fin de obtener el costo unitario del servicio.
En ese momento, el servidor COSITU efectúa una comparación en línea con otros operadores de redes telefónicas,
En este caso los costos son intrínsecos endógenos, y no tienen en cuenta las necesidades específicas de los Estados.

## Slide 48: De los costos a las tarifas

## Slide 49: Otros elementos tarifarios
La autoridad de reglamentación puede imponer limitaciones a los precios aplicados por un proveedor de servicios de telecomunicaciones:
  Impuesto sobre los beneficios.
  Contribución a las obligaciones del servicio universal.
  Déficit de acceso.

## Slide 50: Impuesto sobre los beneficios (1/2)
Los beneficios de un operador se distribuyen entre:
  Los accionistas, a través del rendimiento del capital.
  El Estado, a través de una tributación reglamentaria de los beneficios.
Con frecuencia los accionistas piden un rendimiento del capital después de los impuestos.

## Slide 51: Impuesto de los beneficios (2/2)

## Slide 52: Contribución a las obligaciones del servicio universal
Un Estado puede solicitar una deducción de los ingresos de un operador con el fin de financiar los costos de la USO.
Las USO pueden estar o no combinadas con el déficit de acceso.
Cuando proceda.

## Slide 53: Déficit de acceso (1/4)
Se puede producir un déficit de acceso cuando la autoridad de reglamentación se oponga al ajuste basado en los costos de los siguientes componentes :
  la tasa de conexión;
  el abono mensual;
  el precio por minuto de una llamada local;
  el precio por minuto de una llamada interurbana.

## Slide 54: Déficit de acceso (2/4)
Al redistribuir el déficit de acceso se debe tener presente que sólo los usuarios locales pagan la tasa de conexión y el abono mensual.
La tasa por minuto aplicada a las llamadas salientes se debería reducir mediante:

## Slide 55: Déficit de acceso (3/4)
La cuantía del déficit de acceso se obtiene mediante la siguiente fórmula:




Dom.Inef
D
p
k
T
p
k
T
erurb
nt
i
erurb
nt
i
erurb
nt
i
local
local
local
*
*
'
'






## Slide 56: Déficit de acceso (4/4)
Si D > 0, el déficit de acceso se reasigna a todos los servicios de telecomunicaciones prestados por el operador.
Si D ≤ 0, no hay déficit. El excedente se puede asignar a las llamadas locales e interurbanas con el fin de reducir y reequilibrar sus tarifas.

## Slide 57: Fórmula genérica para la distribución de otros elementos tarifarios
Una vez calculados, el impuesto sobre los beneficios, el déficit de acceso y la contribución a las obligaciones del servicio universal se deben asignar a los servicios adecuados.
La fórmula genérica que se utiliza para ello es:

## Slide 58: Postulados del COSITU
Se ofrece tránsito nacional si se puede acceder dentro de la misma zona tarifaria a las terceras partes que van a estar interconectadas (“encaminamiento candente”).
Tráfico nacional hacia/desde internacional a través de un enlace directo a un centro de tránsito internacional.
Para ciertas aplicaciones específicas, quizá sea necesario un ligero reprocesamiento externo del modelo. Se pueden obtener los elementos necesarios en el informe sobre costos unitarios, entre otros.

## Slide 59: Encaminamiento “candente”
Las partes de un acuerdo entre redes pares se pueden reunir en varios puntos geográficos.
Con el fin de garantizar la paridad de los costos generados, las redes básicas adoptan el mecanismo de encaminamiento “candente”.

## Slide 60: Interconexión de los PSI y los móviles
pape-gorgui.toure@itu.int
Nota – Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no representan necesariamente las de la UIT y sus Miembros

## Slide 61: Prescripciones técnicas en materia de interconexión
Definición de las interfaces de conformidad con Recomendaciones del UIT-T (por ejemplo, R2, SS7).
Creación de un enlace físico
  Perteneciente a una de las partes.
  En régimen de propiedad compartida, de conformidad con el régimen “de medio circuito”.
  Compuesto de dos haces especiales unidireccionales.

## Slide 62
Conmutador
Repartidor principal
ULA
Repartidor
Cables de
Transporte
Cables de
distribución
Cables
Repartidor
MIC
Comutador de
móviles
BSC
MIC
BTS
Enlaces BTS-BSC
Repartidor principal
cable

## Slide 63: Acceso a la red fija y conmutación
Conmutador
Repartidor principal
ULA
Repartidor
Cables de
transporte
Cables de
distribución
Cable
MIC
Conmutación
Acceso

## Slide 64: Acceso a la red móvil y conmutación
Conmutador de móviles
BSC
MIC
BTS
Enlace BTS-BSC
Repartidor principal
Cable
Acceso
Conmutación

## Slide 65: Aplicación del COSITU a las redes móviles
Nociones de capacidad y crecimiento en las comunicaciones móviles:
  capacidad de acceso al BSC;
  capacidad utilizada;
  crecimiento del tráfico del BSC ajustado al crecimiento de la capacidad utilizada.
Determinación del abono mensual medio teniendo en cuenta el volumen de los servicios de pago previo.

## Slide 66: Responsabilidades específicas de las ANR
Las interfaces de interconexión deben estar especificadas claramente y ser de acceso público.
Deberían ser parte de las especificaciones comunes a todos los operadores y ser reconocidas durante el proceso de concesión de licencias.
Los principios básicos utilizados para calcular las tasas de interconexión, incluidos los relacionados con los descuentos aplicados al volumen, deberían ser públicos y comunes a todos los operadores.
Todos los operadores de red deberían repartirse equitativamente las consecuencias derivadas de la aplicación de las políticas en materia de USO.
El principal objetivo de la interconexión debería ser aprovechar al máximo las ventajas económicas de los factores externos y reducir los costos/precios del servicio.

## Slide 67: Telefonía por Internet
Hay tres modos de acceder a la red telefónica a través de Internet:
  Un enlace especializado (incluidos los cibercafés) con el PSI: no hay interconexión con otros operadores nacionales.
  Una llamada nacional terminada en una serie de módems de un PSI conectado a Internet.
  Una llamada nacional a un servidos VoIP conectado a Internet.
Los costos de la prestación de un servicio de extremo a extremo son diferentes en cada una de estas situaciones.

## Slide 68
PSI
RED BÁSICA
INTERNET DEL PSI
Red
ONATEL
Teléfono
Ordenador con un módem
Límite
Teléfono
Servidores de
datos Internet
Estación de
trabajo
Encaminador
Internet
Servidor vocal
CIT con capacidad
TCP/IP
Circuitos R2 o SS7
Módems
Encaminador
Líneas telefónicas
unidireccionales
Estación de trabajo
A
B
C
Teléfono

## Slide 69: Evitar el arbitraje de acuerdo con la reglamentación
Los países que prohíben la telefonía por Internet quizá priven a sus economías de oportunidades importantes.
No obstante, no se debe introducir el VoIP fuera del marco de reglamentación general teniendo presente únicamente la tecnología utilizada.
La eficacia económica del VoIP podría verse reducida si las normas de orientación a los costos no se aplican a todos los segmentos de la red, siempre que sea necesario.
Siempre que se produzca un déficit de acceso, la asignación equitativa de los costos de la USO a todos los operadores de red, incluidos los proveedores VoIP, será decisiva para el crecimiento general del servicio.

## Slide 70: Tipos de llamadas VoIP
Hay diferentes tipos de llamadas VoIP:
  C1: un usuario nacional llama a través de un enlace A (ordenador a ordenador/teléfono);
  C2: un usuario nacional llama a través de un enlace B (teléfono a teléfono);
  C3: un PSI internacional llama a través de un enlace A (terminación de ordenador a ordenador: primero se debe establecer la conexión a nivel local);
  C4: un PSI internacional llama a través de un enlace B (terminación/ordenador teléfono a teléfono).

## Slide 71: Enlaces fraudulentos
Si la cabecera de línea VoIP del PSI o la red móvil se conecta a la red por medio de líneas de abonado y termina las llamadas en éstas al precio de una llamada nacional, la interfaz de interconexión ya no estará en conformidad con las normas de interconexión.
Esto se puede hacer si se desvían las líneas telefónicas normales de sus funciones normales.
Para evitarlo, los enlaces de tipo “A” deberían ser especializados salientes, y el consumo de los enlaces de tipo “C” debería ser supervisado periódicamente.

## Slide 72
PSI
RED BÁSICA
INTERNET DEL PSI
Red
ONATEL
Telefono
Ordenador
con un
módem
Límite
Telefono
Servidores de datos Internet
Encaminador
Internet
Servidor vocal
CIT con capacidad
TCP/IP
Circuito R2 o SS7
Módems
Encaminador
Líneas telefónicas
unidireccionales
Estación
de trabajo
A
B
C
Telefono
Estación
de trabajo

## Slide 73: Análisis de las llamadas de tipo C1 (ordenador a ordenador/teléfono)
El usuario paga el precio de una llamada nacional para acceder a los módems del PSI.
Si se produce un déficit de acceso, la llamada estará subvencionada pero como se trata de una llamada nacional de extremo a extremo, el acceso a Internet será considerado un servicio de valor añadido, de manera que no se necesitan medidas para las llamadas salientes VoIP que utilizan este enlace.
No obstante, se debería aplicar un abono mensual con una tasa comercial a las líneas de este haz. Con el fin de evitar el fraude, las líneas deberían ser especializadas salientes.

## Slide 74
PSI
RED BÁSICA INTERNET DEL PSI
Red
ONATEL
Teléfono
Ordenador
con un módem
Límite
Teléfono
Servidores de datos Internet
Encaminador
Internet
Servidor vocal CIT
con capacidad TCP/IP
Circuito R2 o SS7
Módems
Encaminador
Líneas telefónicas
unidireccionales
Estación
de trabajo
A
B
C
Teléfono
Estación
de trabajo

## Slide 75: Análisis de las llamadas de tipo C2 (teléfono a teléfono)
Los enlaces de tipo “B” cumplen las normas de interconexión.
El operador de la red telefónica correrá con el costo de una llamada nacional saliente, cuyo costo endógeno se puede calcular fácilmente con el COSITU.
Tiene en cuenta no sólo los CAPEX, los OPEX y los costos de capital, sino también los impuestos y parte de los costos de la USO.
En función de quién recaude los pagos del cliente (método directo/en cascada), puede haber varios tipos de acuerdos entre los proveedores de TPH y VoIP.

## Slide 76
PSI
RED BÁSICA INTERNET DEL PSI
Red
ONATEL
Teléfono
Ordenador
con un
módem
Límite
Teléfono
Servidores de datos Internet
Estación de
trabajo
Encaminador
Internet
Servidor vocal
CIT con capacidad
TCP/IP
Circuito R2 o SS7
Módems
Encaminador
Líneas telefónicas
unidireccionales
Estación
de trabajo
A
B
C
Teléfono

## Slide 77: Análisis de las llamadas de tipo C3 (terminación de ordenador a ordenador: primero se debe establecer la conexión a nivel local)
Con el fin de evitar todo tipo de fraudes, habrá que prohibir las llamadas telefónicas del proveedor VoIP al proveedor TPH.
No obstante, si la llamada la origina el cliente TPH local, se puede generar una llamada internacional entrante VoIP (por ejemplo, las llamadas de tipo NetMeeting),
En este caso, el servicio VoIP es un servicio de valor añadido.
No repercute en las normas de interconexión.

## Slide 78
PSI
RED BÁSICA INTERNET DEL PSI
Red
ONATEL
Teléfono
Ordenador
con un
módem
Límite
Teléfono
Servidores de datos Internet
Estación de
trabajo
Encaminador
Internet
Servidor vocal
CIT con capacidad
TCP/IP
Circuito R2 o SS7
Módems
Encaminador
Estación de
trabajo
A
B
C
Teléfono
Líneas telefónicas
unidireccionales

## Slide 79: Análisis de las llamadas de tipo C4 (terminación ordenador/teléfono a teléfono)
Terminación de llamada normal.
El operador TPH recibirá el precio de una llamada nacional entrante, en función de dónde termine ésta:
  tránsito simple si termina en la zona tarifaria en la que se encuentra el punto de interconexión;
  tránsito doble si termina fuera de esa zona.
El COSITU puede calcular fácilmente las bases de estas tarifas.
Si este tipo de llamada termina en la red TPH mediante un enlace de tipo “C”, se producirá una situación fraudulenta ya que el precio de las llamadas nacionales estará, con toda probabilidad, subvencionado en gran parte siempre que se produzca un déficit de acceso (consúltese el COSITU).

## Slide 80
PSI
RED BÁSICA INTERNET DEL PSI
Red
ONATEL
Teléfono
Ordenador con
un módem
Límite
Teléfono
Servidores de datos Internet
Estación de
trabajo
Encaminador
Internet
Servidor vocal
CIT con capacidad
TCP/IP
Circuito R2 o SS7
Módems
Encaminador
Líneas telefónicas
unidireccionales
Estación de
trabajo
A
B
C
Teléfono

## Slide 81: El caso de AFRICOM

## Slide 82: Precios reales

## Slide 83: Base tarifaria orientada a los costos

## Slide 84: Base tarifaria basada en los costos

## Slide 85: Situación de los proveedores de VoIP en la zona África
Las opciones de política en materia de USO de las autoridades públicas generan un déficit de acceso de 151 millones USD para Africom.
Dada la magnitud del déficit, todos los proveedores de servicios telefónicos de la zona África deberían sufragar una proporción justa del mismo.
Si estos proveedores de servicios explotan una red, con independencia de la tecnología que utilicen, deben considerarse como operadores y estar sujetos a obligaciones reglamentarias en materia de USO.
Esto se debería aplicar a los proveedores de VoIP de la zona África

## Slide 86: Tasa de compensación
La política en materia de USO de la zona África genera una transferencia de tasas de las llamadas nacionales a las llamadas internacionales y de las llamadas locales a las llamadas nacionales.
La tasa transferida al servicio internacional saliente equivale a la diferencia entre las tarifas orientadas a los costos y las tarifas basadas en los costos: 0,37 USD – 0,20 USD = 0,17 USD.
Esta tasa adicional, libre de todos los costos de ineficacia y debida únicamente a la política en materia de USO, recibe el nombre de “tasa de compensación”.
Se debería aplicar a todos los proveedores de servicios telefónicos internacionales que no participan en los costos de la USO a través del mecanismo de interconexión, con el fin de evitar el arbitraje de acuerdo con la reglamentación: por ejemplo, los cibercafés.
Los ingresos derivados de la tasa de compensación son un recurso perteneciente al Estado y que el operador titular no puede reclamar.

## Slide 87: Abono mensual
Las líneas telefónicas con enlaces de tipo “A” no deben ser subvencionadas. Africom debería aplicar una tasa de abono mensual de 22 USD en lugar de los 5 USD actuales.

## Slide 88: Tasas de interconexión del enlace “B”
DE | A | A través de | Africom debe retener
Africom | Internacional o nacional | Nacional | 0,1693 USD
Internacional | Nacional | Africom | 0,2735 USD
Nacional 1 | Nacional 2 | Africom | 0,1013 USD
Nacional | Internacional | Africom | 0,2735 USD
Nacional | Africom simple | Africom | 0,1266 USD
Nacional | Africom doble | Africom | 0,2486 USD

## Slide 89: Ejemplo 1: Cliente de Africom a cliente internacional a través de ISPTEL
Tasa de terminación de la Zona África – ISPTEL a la Zona Europa – ISPTEL: 0,10 USD.
Costo endógeno de la Zona África – ISPTEL: 0,15 USD.
Tarifa mínima cuando un cliente de Africom llama a un cliente de la Zona Europa a través de ISPTEL: 0,1693 + 0,15 + 0,10 = 0,4193 UDS.
Africom se queda con 0,1693 USD y entrega 0,25 USD a ISPTEL y sus otros asociados.

## Slide 90: Ejemplo 2: Llamada internacional realizada desde un cibercafé
Costos endógenos de la Zona África – ISPTEL desde un cibercafé, incluidos los costos de éste: 0,12 USD.
Tasa de terminación de la Zona África – ISPTEL a la Zona Europa – ISPTEL: 0,10 USD.
Tasa mínima cuando un cliente de un cibercafé llama a un cliente de la Zona Europa a través de ISPTEL: 0,17 + 0,12 + 0,10 = 0,39 USD.
ISPTEL paga 0,17 USD al Departamento de Finanzas de la Zona África.

## Slide 91: Ejemplo 3: ISPTEL encamina una llamada que debe ser terminada por Africom
Por ejemplo, ISPTEL termina una llamada internacional en la zona tarifaria del punto de interconexión:
  ISPTEL paga a Africom 0,1266 USD
ISPTEL termina una llamada internacional fuera de la zona tarifaria del punto de interconexión:
  ISPTEL paga a Africom 0,2486 USD
Si el 60% del tráfico terminado es “tránsito simple”, ISPTEL y Africom podrían negociar una tasa de terminación simple equivalente a:
0,1266 * 0,6 + 0,2486 * 0,4 = 0,1754 USD

## Slide 92
http://www.itu.int/ITU-D/finance/