UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau des radiocommunications (N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

| Lettre circulaire CR/253 | Le 31 mars 2006 |
| --- | --- |

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:			Publication des résultats de la seconde synthèse du projet de plan

Références :	Résolution COM5/1 de la première session de la Conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre dans certaines parties des Régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz, Genève, 2004 (CRR-04)

Lettre circulaire CR/241 du BR du 29 juillet 2005
Lettre circulaire CR/246 et ses Addenda 1 et 2, datés respectivement du 20 octobre 2005, 1er novembre 2005 et 1er mars 2006
Rapport de la première réunion du GPI (Document IPG-1/51)
Rapport de la deuxième réunion du GPI (CA/158 du 28 mars 2006)

A l'attention du Directeur général

Madame, Monsieur,

1	Conformément au calendrier des activités intersessions, reproduit dans l'Annexe 2 de la Résolution COM5/1, et aux conclusions pertinentes auxquelles le Groupe de planification intersessions (GPI) et son Groupe de travail (GTGPI) sont parvenus à leur réunion respective (4-7 juillet et 28-29 septembre 2005), l'Equipe chargée de l'exercice de planification (PXT) a procédé à la première synthèse du projet de plan. Pour ce faire, elle a utilisé l'inventaire des besoins numériques et les déclarations administratives qui ont été soumis par les Etats Membres en réponse à la Lettre circulaire CR/241 du BR, ainsi que les autres données d'entrées compilées par le Bureau à partir des bases de données pertinentes (versions mises à jour du plan ST61 et du plan GE89, Fichier de référence international des fréquences et Liste RCC actualisée). En résumé, 109 Etats Membres de la zone de planification et un observateur (l'Autorité palestinienne) ont soumis leurs besoins en vue de l'établissement du projet de plan. En outre, sur la base des renseignements fournis par trois Etats Membres, le Bureau a créé des besoins pour une administration (AGL, en convertissant en besoins numériques ses assignations analogiques qui remplissaient les conditions requises) et n'en a créé aucun pour deux Etats Membres (ISL et SEY), à leur demande expresse. En se fondant sur l'indication figurant au § 6.2 du Rapport de la CRR-04, le Bureau a utilisé à nouveau les besoins d'une administration (MWI), qui les avait soumis en vue de la réalisation du premier exercice de planification. Enfin, sur la base des conclusions du GPI à sa première réunion (GPI-1) et du GTGPI, l'Equipe PXT a créé des besoins pour six Etats Membres (GNE, LBR, RRW, SOM, SRL et STP), qui n'avaient soumis aucun besoin, en convertissant en besoins numériques leurs assignations analogiques qui remplissaient les conditions requises.

2	Aux fins de la première synthèse associée à l'établissement du projet de plan, quelque 81 Etats Membres ont soumis plus de 1,4 million de déclarations administratives avant le 27 janvier 2006, dans le format décrit dans la Lettre circulaire CR/246 et dans son Addendum 1, et environ 1 million de ces déclarations ont été utilisées dans le cadre de cette première synthèse. Les autres données d'entrée (notamment sur les assignations de radiodiffusion analogique existantes ou en projet et sur les assignations existantes ou en projet d'autres services primaires) ont été extraites par le Bureau, qui s'est fondé sur les indications générales énoncées dans le § 1.7 du Rapport ainsi que sur les indications spécifiques données par les administrations au sujet de l'inclusion ou non de certaines catégories d'assignations dans les assignations remplissant les conditions requises. On trouvera des statistiques détaillées sur les données d'entrée qui ont été utilisées aux fins du premier exercice de planification (c'est-à-dire l'inventaire des besoins numériques, les données concernant les assignations de radiodiffusion analogique existantes ou en projet, les données concernant les assignations existantes ou en projet d'autres services primaires, ainsi que les données relatives aux déclarations administratives) dans le Document IPG-2/12 et ses Addenda 1 et 2. Ces données peuvent également être consultées à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rrc/rrc-04/intersession/draft_plan/index.html, sous la rubrique «Données».

3	Les résultats de la première synthèse du projet de plan ont été communiqués aux membres sur le site web de l'UIT en temps voulu pour la deuxième réunion du GPI (GPI-2). Ils ont ensuite été distribués aux participants à ladite réunion (voir le Document IPG-2/19, son Addendum 1 et son Corrigendum 1). Après l'examen de ces résultats par le GPI-2, une version révisée a été publiée sur le site web de l'UIT le 7 mars 2006 (voir les entrées dénommées «Correction 2006/03/07» sous la rubrique «Résultats» à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rrc/rrc-04/intersession/draft_plan/index.html).

4	Conformément aux conclusions formulées par le GPI-1, et par son Groupe de travail, et confirmées ultérieurement par le GPI-2, le Bureau a rassemblé les déclarations administratives additionnelles des administrations, soumises avant le 20 mars 2006, et a procédé à la seconde synthèse du projet de plan. Les résultats de cette seconde synthèse sont résumés dans les trois Annexes de la présente Lettre circulaire, les résultats détaillés figurant dans les deux CD-ROM joints. Ces résultats, ainsi que d'autres informations pertinentes relatives à la seconde synthèse du projet de plan, peuvent également être téléchargés à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rrc/rrc-04/intersession/draft_plan2/index.html.

5	Les résultats de la seconde synthèse du projet de plan étant publiés, toutes les activités intersessions visées dans la Résolution COM5/1 sont désormais achevées. Comme indiqué dans l'Annexe 2 de la Résolution COM5/1, les administrations devront analyser ces résultats et en tenir compte dans leurs travaux préparatoires en vue de la seconde session de la CRR. Elles souhaiteront peut-être tenir compte des recommandations pertinentes du GPI à cet égard, telles qu'elles figurent dans l'Annexe 1 (y compris son Appendice 1) du Rapport de la deuxième réunion du GPI.

6	Le Bureau reste à la disposition de votre Administration pour toute précision dont elle pourrait avoir besoin en ce qui concerne les sujets traités dans la présente Lettre circulaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

V. Timofeev
					Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexes:	3

2 CD-ROM (uniquement pour les Etats Membres de la zone de planification)

Distribution:

–	Administrations des Etats Membres de l'UIT

–	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

Annexe 1

Seconde synthèse du projet de plan: description générale et statistiques

# 1	Introduction

L'Equipe PXT a procédé à la seconde synthèse du projet de plan en se fondant sur les indications données dans le Rapport de la CRR-04 et sur les conclusions du GPI à ce sujet. Comme cela avait déjà été le cas pour le premier exercice de planification et la première synthèse du projet de plan, elle a réalisé quatre études de cas, qui sont décrites ci-après.

## 1.1	Etude de cas 1 – le projet de plan

Cette étude de cas représente le projet de plan, tel qu'il a été défini par la CRR-04. Pour réaliser cette étude de cas, le Bureau a pris en considération toutes les assignations de télévision analogique dans la situation de référence, conformément aux indications des administrations concernées, ainsi que toutes les assignations de services primaires, autres que la radiodiffusion, remplissant les conditions requises.

## 1.2	Etude de cas 2 – AIOX (analogique inclus, autres services exclus)

Pour réaliser cette étude de cas, le Bureau a pris en considération toutes les assignations de télévision analogique dans la situation de référence, conformément aux indications des administrations concernées. Il n'a pas tenu compte des assignations de services primaires, autres que la radiodiffusion, dans la situation de référence aux fins de cette étude.

## 1.3	Etude de cas 3 – AXOI (analogique exclu, autres services inclus)

Pour réaliser cette étude de cas, le Bureau a pris en considération toutes les assignations de services primaires, autres que la radiodiffusion, conformément aux indications des administrations concernées. Il n'a pas tenu compte des assignations de télévision analogique dans la situation de référence aux fins de cette étude.

## 1.4	Etude de cas 4 – AXOX (analogique exclu, autres services exclus)

Pour réaliser cette étude de cas, le Bureau n'a pris en considération aucune assignation de télévision analogique dans la situation de référence ni aucune assignation de services primaires, autres que la radiodiffusion, dans la situation de référence.

## 2	Configuration de synthèse pour les différentes études de cas

Conformément aux instructions du GPI-1, l'Equipe PXT a recherché des méthodes permettant d'appliquer à la synthèse du plan le principe de l'accès équitable (en termes de nombre de besoins satisfaits par administration) et en particulier des méthodes qui permettraient d'éviter de se retrouver dans la situation où certaines administrations n'auraient aucun de leurs besoins satisfaits. Une telle méthode a été proposée et le logiciel correspondant a été développé. Lors de l'application de cette méthode, il faut fixer un nombre maximal équivalent cible de besoins qui devraient être assignés à une fréquence, ces besoins étant pris en compte au niveau auquel un ensemble de besoins liés est considéré comme un seul et même besoin. Le tableau qui suit contient les valeurs du nombre maximal équivalent cible de besoins qui ont été fixées et les valeurs qui ont été obtenues pour la seconde synthèse du projet de plan:

|  | Etude de cas 1 | Etude de cas 2 | Etude de cas 3 | Etude de cas 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande | Ondes métriques | Ondes déci-métriques | Ondes métriques | Ondes déci-métriques | Ondes métriques | Ondes déci-métriques | Ondes métriques | Ondes déci-métriques |
| Valeur cible | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 | 3 | 21 |
| Valeur obtenue | 0** | 2 | 0** | 2 | 3 | 21* | 3 | 21* |
| * La postsynthèse a permis d'optimiser encore cette valeur. ** Après le processus d'analyse, aucun canal n'était disponible pour la synthèse en raison des contraintes imposées par les assignations existantes ou en projet (assignations de télévision analogique et/ou d'autres services primaires). |

# 3	Résumé des résultats

## 3.1	Résultats pour la Bande III

|  | Etude de cas 1 | Etude de cas 2 | Etude de cas 3 | Etude de cas 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T-DAB | DVB-T | Total | T-DAB | DVB-T | Total | T-DAB | DVB-T | Total | T-DAB | DVB-T | Total |
| Oui | 5 353 | 4 056 | 9 409 | 5 365 | 4 073 | 9 438 | 6 692 | 4 622 | 11 314 | 6 673 | 4 629 | 11 302 |
| Non | 4 477 | 3 494 | 7 971 | 4 465 | 3 477 | 7 942 | 3 138 | 2 928 | 6 066 | 3 157 | 2 921 | 6 078 |
| Total | 9 830 | 7 550 | 17 380 | 9 830 | 7 550 | 17 380 | 9 830 | 7 550 | 17 380 | 9 830 | 7 550 | 17 380 |
| Légende: Oui = nombre de besoins auxquels un canal ou un bloc de fréquences a été assigné. Non = nombre de besoins auxquels aucun canal ou aucun bloc de fréquences n'a été assigné. |

On trouvera dans l'Annexe 2 les résultats détaillés pour la Bande III par administration et par option.

## 3.2	Résultats pour les Bandes IV et V

|  | Etude de cas 1 | Etude de cas 2 | Etude de cas 3 | Etude de cas 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oui | 38 090 | 38 317 | 42 629 | 42 823 |
| Non | 17 759 | 17 532 | 13 220 | 13 026 |
| Total: | 55 849 | 55 849 | 55 849 | 55 849 |
| Légende: Oui = nombre de besoins auxquels un canal ou un bloc de fréquences a été assigné. Non = nombre de besoins auxquels aucun canal ou aucun bloc de fréquences n'a été assigné. |

On trouvera dans l'Annexe 3 les résultats détaillés pour les Bandes IV et V par administration et par option.

Annexe 2

Résultats pour la Bande III (T-DAB et DVB-T) par administration et par option

|  | Etude de cas 1 | Etude de cas 2 | Etude de cas 3 | Etude de cas 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T-DAB | DVB-T | T-DAB | DVB-T | T-DAB | DVB-T | T-DAB | DVB-T |
| ADM | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| AFS | 9 | 0 | 64 | 19 | 9 | 0 | 64 | 19 | 8 | 1 | 77 | 6 | 9 | 0 | 75 | 8 |
| AGL | - | - | 24 | 56 | - | - | 24 | 56 | - | - | 46 | 34 | - | - | 44 | 36 |
| ALB | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| ALG | 324 | 183 | 34 | 137 | 338 | 169 | 35 | 136 | 360 | 147 | 37 | 134 | 358 | 149 | 38 | 133 |
| AND | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | - | - |
| ARM | - | - | 2 | 38 | - | - | 2 | 38 | - | - | 37 | 3 | - | - | 40 | 0 |
| ARS | 77 | 13 | 103 | 37 | 80 | 10 | 103 | 37 | 76 | 14 | 111 | 29 | 85 | 5 | 113 | 27 |
| AUT | 20 | 5 | 33 | 0 | 19 | 6 | 31 | 2 | 21 | 4 | 32 | 1 | 22 | 3 | 33 | 0 |
| AZE | - | - | 22 | 53 | - | - | 22 | 53 | - | - | 69 | 6 | - | - | 74 | 1 |
| BDI | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| BEL | 14 | 72 | 0 | 43 | 16 | 70 | 0 | 43 | 15 | 71 | 0 | 43 | 14 | 72 | 0 | 43 |
| BEN | 26 | 293 | 1 | 13 | 26 | 293 | 1 | 13 | 48 | 271 | 0 | 14 | 48 | 271 | 0 | 14 |
| BFA | 13 | 83 | 18 | 32 | 13 | 83 | 18 | 32 | 53 | 43 | 16 | 34 | 53 | 43 | 16 | 34 |
| BHR | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 |
| BIH | 7 | 12 | 5 | 15 | 7 | 12 | 5 | 15 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 |
| BLR | - | - | 21 | 5 | - | - | 20 | 6 | - | - | 22 | 4 | - | - | 21 | 5 |
| BOT | 13 | 19 | 0 | 33 | 13 | 19 | 0 | 33 | 26 | 6 | 15 | 18 | 25 | 7 | 17 | 16 |
| BUL | 28 | 2 | 3 | 17 | 28 | 2 | 3 | 17 | 27 | 3 | 17 | 3 | 27 | 3 | 17 | 3 |
| CAF | - | - | 4 | 40 | - | - | 4 | 40 | - | - | 17 | 27 | - | - | 19 | 25 |
| CME | 56 | 2 | 28 | 4 | 56 | 2 | 28 | 4 | 52 | 6 | 30 | 2 | 52 | 6 | 30 | 2 |
| COD | - | - | 34 | 60 | - | - | 34 | 60 | - | - | 44 | 50 | - | - | 44 | 50 |
| COG | 37 | 237 | 5 | 62 | 37 | 237 | 5 | 62 | 148 | 126 | 0 | 67 | 147 | 127 | 0 | 67 |
| COM | 2 | 46 | 1 | 9 | 2 | 46 | 1 | 9 | 31 | 17 | 0 | 10 | 31 | 17 | 0 | 10 |
| CPV | 26 | 4 | 1 | 6 | 26 | 4 | 1 | 6 | 30 | 0 | 1 | 6 | 30 | 0 | 1 | 6 |
| CTI | 128 | 8 | 7 | 29 | 128 | 8 | 7 | 29 | 132 | 4 | 7 | 29 | 132 | 4 | 8 | 28 |
| CVA | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| CYP | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| CZE | 32 | 0 | 50 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 |
| D | 111 | 41 | 152 | 5 | 110 | 42 | 150 | 7 | 104 | 48 | 136 | 21 | 103 | 49 | 147 | 10 |
| DJI | 8 | 10 | 2 | 34 | 8 | 10 | 2 | 34 | 11 | 7 | 4 | 32 | 11 | 7 | 4 | 32 |
| DNK | 17 | 6 | 13 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0 | 19 | 4 | 12 | 1 | 19 | 4 | 13 | 0 |
| E | 815 | 353 | 11 | 31 | 812 | 356 | 14 | 28 | 893 | 275 | 13 | 29 | 867 | 301 | 13 | 29 |
| EGY | 179 | 13 | 113 | 22 | 179 | 13 | 113 | 22 | 183 | 9 | 126 | 9 | 184 | 8 | 122 | 13 |
| ERI | 20 | 2 | 6 | 11 | 20 | 2 | 6 | 11 | 22 | 0 | 11 | 6 | 22 | 0 | 11 | 6 |
| EST | - | - | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | 9 | 0 | - | - | 9 | 0 |
| ETH | 10 | 11 | - | - | 10 | 11 | - | - | 9 | 12 | - | - | 9 | 12 | - | - |
| F | 170 | 72 | 9 | 63 | 168 | 74 | 10 | 62 | 147 | 95 | 14 | 58 | 152 | 90 | 15 | 57 |
| FIN | - | - | 57 | 0 | - | - | 57 | 0 | - | - | 57 | 0 | - | - | 57 | 0 |
| G | 119 | 3 | 3 | 0 | 115 | 7 | 3 | 0 | 117 | 5 | 3 | 0 | 116 | 6 | 3 | 0 |
| GAB | 23 | 165 | 16 | 40 | 23 | 165 | 16 | 40 | 88 | 100 | 0 | 56 | 90 | 98 | 0 | 56 |
| GEO | - | - | 5 | 15 | - | - | 5 | 15 | - | - | 20 | 0 | - | - | 20 | 0 |
| GHA | 24 | 0 | 24 | 85 | 24 | 0 | 24 | 85 | 24 | 0 | 36 | 73 | 24 | 0 | 38 | 71 |
| GMB | 7 | 74 | 0 | 2 | 7 | 74 | 0 | 2 | 39 | 42 | 0 | 2 | 37 | 44 | 0 | 2 |
| GNB | 20 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6 |
| GNE | - | - | 0 | 4 | - | - | 0 | 4 | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 |
| GRC | 3 | 6 | 3 | 34 | 3 | 6 | 3 | 34 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 4 | 22 | 15 |
| GUI | 2 | 22 | 9 | 7 | 2 | 22 | 9 | 7 | 13 | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 |
| HNG | 21 | 3 | 0 | 7 | 21 | 3 | 0 | 7 | 18 | 6 | 2 | 5 | 21 | 3 | 2 | 5 |
| HOL | 9 | 40 | 0 | 68 | 9 | 40 | 0 | 68 | 12 | 37 | 0 | 68 | 10 | 39 | 0 | 68 |
| HRV | 9 | 12 | 123 | 173 | 9 | 12 | 123 | 173 | 9 | 12 | 133 | 163 | 9 | 12 | 134 | 162 |
| I | 11 | 31 | 87 | 362 | 10 | 32 | 103 | 346 | 10 | 32 | 127 | 322 | 11 | 31 | 103 | 346 |
| IRL | 190 | 9 | 37 | 0 | 190 | 9 | 37 | 0 | 199 | 0 | 23 | 14 | 198 | 1 | 23 | 14 |
| IRN | - | - | 166 | 137 | - | - | 166 | 137 | - | - | 164 | 139 | - | - | 160 | 143 |
| IRQ | - | - | 2 | 81 | - | - | 2 | 81 | - | - | 24 | 59 | - | - | 22 | 61 |
| ISL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISR | 12 | 40 | 0 | 113 | 15 | 37 | 0 | 113 | 16 | 36 | 0 | 113 | 16 | 36 | 0 | 113 |
| JOR | 319 | 85 | - | - | 317 | 87 | - | - | 345 | 59 | - | - | 336 | 68 | - | - |
| KAZ | - | - | 285 | 0 | - | - | 285 | 0 | - | - | 285 | 0 | - | - | 285 | 0 |
| KEN | 212 | 156 | 21 | 12 | 212 | 156 | 21 | 12 | 340 | 28 | 26 | 7 | 340 | 28 | 26 | 7 |
| KGZ | - | - | 44 | 0 | - | - | 44 | 0 | - | - | 44 | 0 | - | - | 44 | 0 |
| KWT | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| LBN | 17 | 34 | 0 | 17 | 17 | 34 | 0 | 17 | 18 | 33 | 6 | 11 | 24 | 27 | 6 | 11 |
| LBR | - | - | 0 | 28 | - | - | 0 | 28 | - | - | 6 | 22 | - | - | 6 | 22 |
| LBY | 47 | 20 | - | - | 47 | 20 | - | - | 50 | 17 | - | - | 50 | 17 | - | - |
| LIE | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LSO | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 |
| LTU | 22 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 |
| LUX | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LVA | 17 | 3 | 15 | 0 | 17 | 3 | 15 | 0 | 17 | 3 | 15 | 0 | 17 | 3 | 15 | 0 |
| MAU | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| MCO | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| MDA | 9 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 |
| MDG | 31 | 347 | 84 | 27 | 31 | 347 | 84 | 27 | 44 | 334 | 72 | 39 | 49 | 329 | 67 | 44 |
| MKD | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| MLI | 86 | 19 | 84 | 21 | 86 | 19 | 84 | 21 | 97 | 8 | 88 | 17 | 100 | 5 | 88 | 17 |
| MLT | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - |
| MOZ | - | - | 11 | 17 | - | - | 11 | 17 | - | - | 19 | 9 | - | - | 18 | 10 |
| MRC | 598 | 518 | 7 | 171 | 599 | 517 | 8 | 170 | 603 | 513 | 6 | 172 | 595 | 521 | 10 | 168 |
| MTN | 60 | 6 | 306 | 84 | 60 | 6 | 306 | 84 | 66 | 0 | 365 | 25 | 66 | 0 | 364 | 26 |
| MWI | - | - | 10 | 31 | - | - | 10 | 31 | - | - | 9 | 32 | - | - | 8 | 33 |
| NGR | 35 | 18 | 10 | 46 | 35 | 18 | 10 | 46 | 47 | 6 | 6 | 50 | 47 | 6 | 8 | 48 |
| NIG | 6 | 276 | 6 | 68 | 6 | 276 | 6 | 68 | 115 | 167 | 0 | 74 | 111 | 171 | 1 | 73 |
| NMB | 2 | 12 | 10 | 20 | 2 | 12 | 10 | 20 | 14 | 0 | 23 | 7 | 14 | 0 | 23 | 7 |
| NOR | 45 | 2 | 36 | 4 | 45 | 2 | 36 | 4 | 45 | 2 | 36 | 4 | 45 | 2 | 34 | 6 |
| OMA | 261 | 467 | 14 | 77 | 261 | 467 | 14 | 77 | 708 | 20 | 29 | 62 | 708 | 20 | 29 | 62 |
| POL | 66 | 1 | 20 | 1 | 66 | 1 | 20 | 1 | 67 | 0 | 21 | 0 | 67 | 0 | 20 | 1 |
| POR | 64 | 9 | 5 | 4 | 64 | 9 | 5 | 4 | 63 | 10 | 5 | 4 | 65 | 8 | 6 | 3 |
| PSE | 24 | 226 | 0 | 9 | 23 | 227 | 0 | 9 | 36 | 214 | 0 | 9 | 38 | 212 | 0 | 9 |
| QAT | 8 | 16 | 0 | 5 | 11 | 13 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | 5 | 10 | 14 | 1 | 4 |
| ROU | 30 | 5 | 17 | 12 | 31 | 4 | 17 | 12 | 32 | 3 | 25 | 4 | 29 | 6 | 24 | 5 |
| RRW | - | - | 0 | 22 | - | - | 0 | 22 | - | - | 8 | 14 | - | - | 8 | 14 |
| RUS | 110 | 0 | 978 | 47 | 110 | 0 | 977 | 48 | 110 | 0 | 974 | 51 | 110 | 0 | 981 | 44 |
| S | 99 | 0 | 36 | 0 | 99 | 0 | 36 | 0 | 99 | 0 | 36 | 0 | 99 | 0 | 36 | 0 |
| SCG | 5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| SDN | - | - | 85 | 47 | - | - | 85 | 47 | - | - | 110 | 22 | - | - | 113 | 19 |
| SEN | 21 | 46 | 61 | 31 | 21 | 46 | 61 | 31 | 61 | 6 | 40 | 52 | 61 | 6 | 41 | 51 |
| SEY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMR | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| SOM | - | - | 0 | 54 | - | - | 0 | 54 | - | - | 16 | 38 | - | - | 16 | 38 |
| SRL | - | - | 0 | 14 | - | - | 0 | 14 | - | - | 6 | 8 | - | - | 6 | 8 |
| STP | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| SUI | 31 | 7 | 18 | 1 | 32 | 6 | 19 | 0 | 33 | 5 | 17 | 2 | 34 | 4 | 17 | 2 |
| SVK | 12 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 3 | 5 |
| SVN | 8 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 |
| SWZ | 1 | 23 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 3 |
| SYR | 68 | 12 | 0 | 92 | 68 | 12 | 0 | 92 | 71 | 9 | 21 | 71 | 70 | 10 | 22 | 70 |
| TCD | - | - | 21 | 55 | - | - | 21 | 55 | - | - | 43 | 33 | - | - | 42 | 34 |
| TGO | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| TJK | - | - | 63 | 0 | - | - | 63 | 0 | - | - | 63 | 0 | - | - | 63 | 0 |
| TKM | - | - | 8 | 46 | - | - | 8 | 46 | - | - | 26 | 28 | - | - | 28 | 26 |
| TUN | - | - | 59 | 29 | - | - | 59 | 29 | - | - | 54 | 34 | - | - | 54 | 34 |
| TUR | 47 | 45 | 44 | 42 | 47 | 45 | 44 | 42 | 44 | 48 | 52 | 34 | 41 | 51 | 50 | 36 |
| TZA | 78 | 55 | 15 | 27 | 78 | 55 | 15 | 27 | 84 | 49 | 18 | 24 | 83 | 50 | 20 | 22 |
| UAE | 8 | 22 | 1 | 30 | 8 | 22 | 1 | 30 | 6 | 24 | 20 | 11 | 6 | 24 | 24 | 7 |
| UGA | 29 | 30 | 6 | 18 | 29 | 30 | 6 | 18 | 44 | 15 | 9 | 15 | 45 | 14 | 8 | 16 |
| UKR | 200 | 24 | 45 | 36 | 201 | 23 | 44 | 37 | 195 | 29 | 48 | 33 | 198 | 26 | 49 | 32 |
| UZB | - | - | 142 | 0 | - | - | 142 | 0 | - | - | 142 | 0 | - | - | 142 | 0 |
| YEM | 33 | 20 | 66 | 41 | 33 | 20 | 66 | 41 | 31 | 22 | 84 | 23 | 31 | 22 | 84 | 23 |
| ZMB | 1 | 8 | 31 | 52 | 1 | 8 | 31 | 52 | 7 | 2 | 51 | 32 | 7 | 2 | 51 | 32 |
| ZWE | 12 | 20 | 5 | 71 | 12 | 20 | 5 | 71 | 27 | 5 | 12 | 64 | 27 | 5 | 13 | 63 |
| Total: | 5 353 | 4 477 | 4 056 | 3 494 | 5 365 | 4 465 | 4 073 | 3 477 | 6 692 | 3 138 | 4 622 | 2 928 | 6 673 | 3 157 | 4 629 | 2 921 |

Légende :	"-"		=  Aucun besoin n'a été soumis par l'administration concernée.

Oui	=  Nombre de besoins auxquels un bloc de fréquences/canal a été assigné.

Non	=  Nombre de besoins auxquels aucun bloc de fréquences/canal n'a été assigné.

Annexe 3

Résultats pour les Bandes IV et V (DVB-T) par administration et par option

| Légende: Oui = nombre de besoins numériques auxquels un canal a été assigné. Non = nombre de besoins numériques auxquels aucun canal n'a été assigné. |
| --- |
|  | Etude de cas 1 | Etude de cas 2 | Etude de cas 3 | Etude de cas 4 |
| ADM | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| AFS | 1 000 | 89 | 1 001 | 88 | 1 026 | 63 | 1 025 | 64 |
| AGL | 128 | 178 | 130 | 176 | 202 | 104 | 214 | 92 |
| ALB | 2 | 107 | 2 | 107 | 74 | 35 | 78 | 31 |
| ALG | 703 | 592 | 704 | 591 | 731 | 564 | 726 | 569 |
| AND | 24 | 2 | 22 | 4 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| ARM | 3 | 231 | 3 | 231 | 179 | 55 | 171 | 63 |
| ARS | 776 | 211 | 775 | 212 | 847 | 140 | 830 | 157 |
| AUT | 265 | 5 | 267 | 3 | 266 | 4 | 262 | 8 |
| AZE | 77 | 357 | 75 | 359 | 335 | 99 | 322 | 112 |
| BDI | 31 | 122 | 32 | 121 | 58 | 95 | 59 | 94 |
| BEL | 56 | 15 | 55 | 16 | 58 | 13 | 59 | 12 |
| BEN | 79 | 20 | 79 | 20 | 92 | 7 | 91 | 8 |
| BFA | 210 | 198 | 211 | 197 | 251 | 157 | 250 | 158 |
| BHR | 1 | 46 | 1 | 46 | 21 | 26 | 24 | 23 |
| BIH | 32 | 135 | 31 | 136 | 125 | 42 | 123 | 44 |
| BLR | 201 | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 |
| BOT | 148 | 121 | 148 | 121 | 195 | 74 | 197 | 72 |
| BUL | 40 | 138 | 38 | 140 | 171 | 7 | 172 | 6 |
| CAF | 231 | 54 | 232 | 53 | 282 | 3 | 278 | 7 |
| CME | 632 | 4 | 630 | 6 | 636 | 0 | 636 | 0 |
| COD | 212 | 56 | 214 | 54 | 224 | 44 | 223 | 45 |
| COG | 103 | 156 | 101 | 158 | 182 | 77 | 182 | 77 |
| COM | 18 | 12 | 19 | 11 | 22 | 8 | 23 | 7 |
| CPV | 59 | 144 | 61 | 142 | 75 | 128 | 75 | 128 |
| CTI | 208 | 1 | 208 | 1 | 207 | 2 | 207 | 2 |
| CVA | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| CYP | 3 | 30 | 5 | 28 | 22 | 11 | 23 | 10 |
| CZE | 363 | 9 | 370 | 2 | 360 | 12 | 366 | 6 |
| D | 1 523 | 49 | 1 533 | 39 | 1 475 | 97 | 1 473 | 99 |
| DJI | 30 | 6 | 30 | 6 | 35 | 1 | 35 | 1 |
| DNK | 122 | 3 | 123 | 2 | 118 | 7 | 119 | 6 |
| E | 893 | 1460 | 891 | 1462 | 1 238 | 1 115 | 1 236 | 1 117 |
| EGY | 590 | 106 | 598 | 98 | 626 | 70 | 628 | 68 |
| ERI | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| EST | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 |
| ETH | 76 | 24 | 74 | 26 | 81 | 19 | 80 | 20 |
| F | 1 131 | 605 | 1 145 | 591 | 1 228 | 508 | 1 239 | 497 |
| FIN | 394 | 114 | 466 | 42 | 398 | 110 | 460 | 48 |
| G | 840 | 63 | 839 | 64 | 825 | 78 | 823 | 80 |
| GAB | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 |
| GEO | 74 | 84 | 74 | 84 | 152 | 6 | 149 | 9 |
| GHA | 106 | 3 | 106 | 3 | 106 | 3 | 106 | 3 |
| GMB | 19 | 61 | 20 | 60 | 41 | 39 | 38 | 42 |
| GNB | 53 | 48 | 53 | 48 | 51 | 50 | 52 | 49 |
| GNE | 14 | 32 | 16 | 30 | 42 | 4 | 42 | 4 |
| GRC | 62 | 275 | 67 | 270 | 284 | 53 | 289 | 48 |
| GUI | 216 | 77 | 217 | 76 | 214 | 79 | 214 | 79 |
| HNG | 38 | 88 | 34 | 92 | 67 | 59 | 68 | 58 |
| HOL | 104 | 1 073 | 134 | 1 043 | 232 | 945 | 243 | 934 |
| HRV | 1 231 | 1 074 | 1 232 | 1 073 | 1 382 | 923 | 1384 | 921 |
| I | 853 | 1 957 | 853 | 1 957 | 1 909 | 901 | 1 915 | 895 |
| IRL | 336 | 0 | 336 | 0 | 336 | 0 | 336 | 0 |
| IRN | 1 220 | 749 | 1 254 | 715 | 1 261 | 708 | 1 265 | 704 |
| IRQ | 187 | 463 | 182 | 468 | 239 | 411 | 249 | 401 |
| ISL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISR | 15 | 36 | 17 | 34 | 23 | 28 | 23 | 28 |
| JOR | 371 | 333 | 397 | 307 | 435 | 269 | 458 | 246 |
| KAZ | 1 674 | 0 | 1 674 | 0 | 1 674 | 0 | 1 674 | 0 |
| KEN | 550 | 46 | 553 | 43 | 583 | 13 | 574 | 22 |
| KGZ | 269 | 0 | 269 | 0 | 269 | 0 | 269 |  |
| KWT | 2 | 47 | 2 | 47 | 26 | 23 | 29 | 20 |
| LBN | 3 | 139 | 3 | 139 | 90 | 52 | 90 | 52 |
| LBR | 18 | 36 | 18 | 36 | 42 | 12 | 42 | 12 |
| LBY | 224 | 180 | 224 | 180 | 212 | 192 | 209 | 195 |
| LIE | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| LSO | 58 | 12 | 58 | 12 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| LTU | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 |
| LUX | 23 | 1 | 23 | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| LVA | 218 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 |
| MAU | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| MDA | 44 | 8 | 43 | 9 | 48 | 4 | 48 | 4 |
| MDG | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| MKD | 10 | 86 | 10 | 86 | 92 | 4 | 92 | 4 |
| MLI | 786 | 1018 | 786 | 1018 | 815 | 989 | 813 | 991 |
| MLT | 12 | 3 | 7 | 8 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| MOZ | 144 | 141 | 147 | 138 | 184 | 101 | 184 | 101 |
| MRC | 534 | 261 | 530 | 265 | 510 | 285 | 514 | 281 |
| MTN | 671 | 25 | 672 | 24 | 677 | 19 | 678 | 18 |
| MWI | 95 | 5 | 96 | 4 | 95 | 5 | 95 | 5 |
| NGR | 131 | 33 | 132 | 32 | 137 | 27 | 141 | 23 |
| NIG | 110 | 41 | 109 | 42 | 129 | 22 | 130 | 21 |
| NMB | 257 | 14 | 253 | 18 | 263 | 8 | 261 | 10 |
| NOR | 1 342 | 86 | 1 364 | 64 | 1 329 | 99 | 1 348 | 80 |
| OMA | 138 | 758 | 138 | 758 | 182 | 714 | 207 | 689 |
| POL | 578 | 8 | 578 | 8 | 576 | 10 | 575 | 11 |
| POR | 234 | 221 | 236 | 219 | 222 | 233 | 230 | 225 |
| PSE | 55 | 324 | 54 | 325 | 61 | 318 | 60 | 319 |
| QAT | 3 | 52 | 2 | 53 | 23 | 32 | 23 | 32 |
| ROU | 206 | 81 | 212 | 75 | 250 | 37 | 253 | 34 |
| RRW | 32 | 52 | 34 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| RUS | 5 778 | 109 | 5 777 | 110 | 5 845 | 42 | 5 841 | 46 |
| S | 906 | 2 | 906 | 2 | 906 | 2 | 907 | 1 |
| SCG | 40 | 321 | 41 | 320 | 63 | 298 | 61 | 300 |
| SDN | 501 | 41 | 500 | 42 | 522 | 20 | 530 | 12 |
| SEN | 394 | 57 | 390 | 61 | 375 | 76 | 378 | 73 |
| SEY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMR | 2 | 21 | 2 | 21 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| SOM | 82 | 92 | 80 | 94 | 92 | 82 | 92 | 82 |
| SRL | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| STP | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| SUI | 253 | 9 | 253 | 9 | 253 | 9 | 253 | 9 |
| SVK | 76 | 7 | 72 | 11 | 73 | 10 | 73 | 10 |
| SVN | 690 | 91 | 692 | 89 | 525 | 256 | 527 | 254 |
| SWZ | 2 | 22 | 2 | 22 | 21 | 3 | 21 | 3 |
| SYR | 140 | 280 | 140 | 280 | 238 | 182 | 247 | 173 |
| TCD | 273 | 35 | 273 | 35 | 295 | 13 | 293 | 15 |
| TGO | 34 | 12 | 34 | 12 | 43 | 3 | 43 | 3 |
| TJK | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 |
| TKM | 126 | 180 | 128 | 178 | 164 | 142 | 166 | 140 |
| TUN | 260 | 117 | 260 | 117 | 297 | 80 | 292 | 85 |
| TUR | 367 | 149 | 377 | 139 | 354 | 162 | 364 | 152 |
| TZA | 298 | 88 | 298 | 88 | 313 | 73 | 312 | 74 |
| UAE | 26 | 150 | 27 | 149 | 136 | 40 | 143 | 33 |
| UGA | 209 | 87 | 207 | 89 | 216 | 80 | 219 | 77 |
| UKR | 516 | 73 | 512 | 77 | 540 | 49 | 545 | 44 |
| UZB | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| YEM | 710 | 111 | 717 | 104 | 795 | 26 | 801 | 20 |
| ZMB | 280 | 84 | 277 | 87 | 332 | 32 | 329 | 35 |
| ZWE | 125 | 105 | 124 | 106 | 184 | 46 | 188 | 42 |
| Total: | 38 090 | 17 759 | 38 317 | 17 532 | 42 629 | 13 220 | 42 823 | 13 026 |

______________

# Footnotes

La présente Lettre circulaire s'adresse essentiellement aux Etats Membres de la Région 1 (à l'exception de la Mongolie) et la République islamique d'Iran. Elle est envoyée aux autres Etats Membres, pour information uniquement.

Comme l'avait conseillé le GPI-1, l'Equipe PXT a créé les besoins des administrations qui n'avaient soumis aucun besoin en vue du premier exercice de planification ou de l'établissement du projet de plan.