UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

| Oficina de Radiocomunicaciones (No. de Fax directo +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Corrigéndum 1 a la
	Circular Administrativa	16 de junio de 1997

CACE/102

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las Comisiones de Estudio
de Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios
y de Procedimiento

Asunto:	Aprobación de 9 proyectos de nuevas Recomendaciones y 4 proyectos de revisión de Recomendaciones del UIT-R

Servicio fijo
(Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones)

Sírvase cambiar el Anexo 2 de la CACE/102 (del 10 de Junio de 1997) por el Anexo siguiente.

Robert W. Jones

Director
	Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo:	1

Distribución:

-	Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones

-	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento

-	Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia

-	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

-	Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones

anexo 2

ANEXO 3

(Recomendación UIT-R F.1249)

Atenuación de la propagación debida a gases atmosféricos, incluido
el vapor de agua, en la banda de 26 GHz

La atenuación en un trayecto oblicuo resultante de la absorción debida a gases atmosféricos, incluido el vapor de agua, afectará a la densidad espectral de p.i.r.e. admisible de las emisiones del SF desde emplazamientos individuales hacia las posiciones orbitales de satélites de retransmisión de datos indicadas en la [Recomendación UIT-R SA.Doc.7/97]. La atenuación en un trayecto oblicuo es función de la situación geográfica del emplazamiento, el mes del año, la densidad de vapor de agua en la superficie, la altitud de la antena transmisora por encima del nivel del mar y el ángulo de elevación del trayecto oblicuo. El procedimiento de cálculo de la atenuación del trayecto oblicuo es el procedimiento raya a raya indicado en el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R P.676.

En el cálculo detallado de la atenuación atmosférica se puede utilizar información local sobre el contenido medio de vapor de agua en el mes más seco y otros parámetros meteorológicos, junto con los modelos atmosféricos de la Recomendación UIT-R P.835. Cuando no se dispone de esa información, los resultados siguientes constituyen a título preliminar un procedimiento sencillo para determinar la atenuación atmosférica que se ha de tener en cuenta en el recomienda 3.3.

A los efectos de esta determinación simplificada, se considera que un transmisor del SF se halla en una de las tres zonas climatológicas siguientes que dependen únicamente de la latitud de la estación:

–	clima de latitud baja para latitudes inferiores o iguales a 22,5° con relación al Ecuador;

–	clima de latitud media para latitudes superiores a 22,5°, pero inferiores a 45° con relación al Ecuador;

–	clima de latitud elevada para latitudes superiores o iguales a 45° con relación al Ecuador.

En el Cuadro 6 se indican los parámetros climatológicos para cada uno de estos climas. Obsérvese que la densidad de vapor de agua a nivel del mar para el clima de latitud baja es menor que la prescrita por la Recomendación UIT-R P.835 correspondiente a la estación seca. Los valores de atenuación para esos climas se han determinado en función del ángulo de elevación del trayecto de transmisión real desde el transmisor del SF hacia la posición de la estación espacial geoestacionaria, como se indica en las Figs. 4, 5 y 6. Para la pérdida atmosférica a 27,7 GHz se obtuvieron las siguientes fórmulas numéricas que se aproximan a los valores teóricos. Los resultados se indican a continuación:

AL(h, ()	=		22,59 / [1 + 0,3011 h + 0,2560 h2
	+ ( (0,9085 + 0,4630 h + 0,1345 h2) + 0,04969 (2]	(12)

AM (h, ()	=	11,92 / [1 + 0,2591 h + 0,1474 h2 + ( (0,7772 + 0,4841 h) 
	+ 0,04607 (2]		(13)

AH (h, ()	=	8,77 / [1 + 0,2169 h + 0,1068 h2 + ( (0,8264 + 0,3028 h) ]	(14)

donde:

AL (h, (), AM (h,() y AH (h, () :		respectivamente, las pérdidas de absorción atmosférica 		totales (dB) para las zonas de latitud baja, latitud media 		y latitud elevada

h y ( :			respectivamente, la altitud de la antena transmisora por 		encima del nivel del mar (km) y el ángulo de elevación 		(grados).

Para la integración se utilizó el método del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R P.676. Se utilizaron los perfiles de temperatura, presión y densidad de vapor de agua en función de la altura definidos en la Recomendación UIT-R P.835 para calcular la pérdida. La aproximación se llevó a cabo para 0 ( h ( 3 km y 0 ( ( ( 10°.

Las ecuaciones (12), (13) y (14) dan también aproximaciones razonables para ( > 10°.

El ángulo de elevación real se puede determinar a partir del ángulo de elevación calculado en condiciones de espacio libre mediante el método que figura en la [Recomendación UIT-R F.Doc.9/88]. Para ángulos de elevación reales inferiores a 0°, debe utilizarse la atenuación correspondiente a 0°.

CUADRO 6

Parámetros a nivel del mar para las zonas climatológicas

| Zona climatológica | Temperatura (K) | Presión atmosférica (hPa) | Densidad de vapor de agua (g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Latitud baja | 300,4 | 1 012,0 | 10,0 |
| Latitud media | 272,7 | 1 018,9 | 3,5 |
| Latitud elevada | 257,4 | 1 010,8 | 1,23 |

FIGURE  4..[1249-04]  =  xx cm

FIGURE  5..[1249-05]  =  xx cm

________________