## Slide 1: AHG11: Maximum QP for escape value in palette coding
Jizheng Xu, Li Zhang, Weijia Zhu and Kai Zhang

## Slide 2: EG(5) to code escape values
Base QP | … | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | …
Max escape value | … | 51 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | …
Max bits of EG(5) | … | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | …
Min bits of EG(5) | … | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | …
Min bit length = 6
Max bin length = min bit length when base QP is larger than or equal to 23

## Slide 3: Simulation results
 |  |  | All Intra Main10 |  | 
 | Over VTM-8.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
TGM 1080p | -0.03% | -0.08% | -0.07% | 99% | 98%
TGM 720p | 0.00% | 0.04% | -0.05% | 104% | 104%
Animation | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 101% | 101%
Mixed content | -0.04% | -0.06% | -0.05% | 98% | 98%
Camera-Captured content | -0.02% | 0.00% | -0.01% | 100% | 101%
Overall | -0.02% | -0.02% | -0.04% | 101% | 101%
 |  |  | Random access Main10 |  | 
 | Over VTM-8.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
TGM 1080p | 0.00% | -0.11% | -0.09% | 99% | 99%
TGM 720p | -0.04% | -0.10% | -0.09% | 99% | 100%
Animation | 0.01% | 0.01% | -0.02% | 101% | 102%
Mixed content | -0.02% | -0.15% | -0.17% | 101% | 101%
Camera-Captured content | -0.01% | 0.01% | -0.12% | 102% | 101%
Overall | -0.01% | -0.08% | -0.10% | 100% | 101%
 |  |  | Low delay B Main10 |  | 
 | Over VTM-8.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
TGM 1080p | 0.02% | 0.00% | -0.05% | 100% | 99%
TGM 720p | 0.14% | 0.09% | -0.09% | 96% | 98%
Animation | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 100% | 101%
Mixed content | 0.08% | -0.20% | -0.01% | 102% | 100%
Camera-Captured content | -0.02% | -0.18% | -0.28% | 99% | 100%
Overall | 0.06% | -0.03% | -0.07% | 99% | 99%

## Slide 4: Text changes
8.4.5.3 Decoding process for palette mode
…
Otherwise (bIsEscapeSample is equal to 1), the following ordered steps apply:
The quantization parameter qP is derived as follows:
If cIdx is equal to 0,
qP = Min( Max( QpPrimeTsMin, Qp′Y ), 23 + QpBdOffset ) (444)
Otherwise, if cIdx is equal to 1,
qP = Min( Max( QpPrimeTsMin, Qp′Cb ), 23 + QpBdOffset ) (445)
Otherwise (cIdx is equal to 2),
qP = Min( Max( QpPrimeTsMin, Qp′Cr ), 23 + QpBdOffset ) (446)
…