## Slide 1: Tools for encoding at 1.75 bins/coefficient for TS JVET-P0435, JVET-P0437 JVET-P0447, JVET-P0451
C. Auyeung, X Li, X. Zhao, S. Liu
Tencent
2019/10/04

## Slide 2: Results with VTM-6.0 (2bin/coeff vs 1.75 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 99% | 99%
Class A2 | 0.00% | -0.02% | 0.03% | 100% | 101%
Class B | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 100% | 99%
Class C | 0.02% | -0.03% | 0.04% | 100% | 98%
Class E | 0.00% | 0.10% | -0.01% | 99% | 95%
Overall | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 100% | 98%
Class D | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 99% | 96%
Class F | 0.11% | 0.10% | 0.15% | 99% | 100%
Class TGM | 0.26% | 0.22% | 0.23% | 97% | 102%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 99% | 99%
Class A2 | 0.02% | 0.14% | 0.09% | 99% | 99%
Class B | 0.01% | 0.10% | 0.01% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 100% | 99%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.08% | 0.03% | 99% | 99%
Class D | -0.03% | -0.48% | 0.02% | 100% | 99%
Class F | 0.07% | 0.10% | 0.17% | 99% | 99%
Class TGM | 0.20% | 0.14% | 0.13% | 99% | 100%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.11% | 0.04% | 99% | 99%
Class C | -0.03% | -0.04% | -0.20% | 100% | 99%
Class E | -0.09% | 0.46% | 0.57% | 100% | 99%
Overall | -0.03% | 0.15% | 0.10% | 99% | 99%
Class D | 0.03% | 0.31% | 0.80% | 100% | 98%
Class F | 0.05% | 0.29% | 0.62% | 99% | 99%
Class TGM | -0.02% | -0.03% | -0.03% | 100% | 102%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 99% | 101%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 101%
Class B | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class C | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 100% | 98%
Class E | 0.05% | 0.00% | 0.02% | 99% | 98%
Overall | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 100% | 99%
Class D | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 99% | 98%
Class F | 0.30% | 0.14% | 0.14% | 98% | 99%
Class TGM | 0.46% | 0.42% | 0.41% | 100% | 100%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 99% | 100%
Class B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 99% | 99%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class D | 0.00% | -0.03% | 0.04% | 99% | 98%
Class F | 0.38% | 0.00% | 0.12% | 99% | 99%
Class TGM | 0.49% | 0.40% | 0.40% | 99% | 101%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 99% | 99%
Class C | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 100% | 99%
Class E | 0.03% | -0.02% | 0.02% | 99% | 100%
Overall | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 99%
Class D | -0.02% | 0.03% | -0.02% | 99% | 98%
Class F | 0.03% | 0.09% | 0.05% | 99% | 99%
Class TGM | 0.41% | 0.32% | 0.42% | 99% | 96%
CTC QP
Low QP

## Slide 3: Sig + Sign + Rice (1.75 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class A2 | 0.01% | 0.02% | -0.02% | 100% | 100%
Class B | -0.01% | 0.03% | -0.05% | 100% | 98%
Class C | 0.00% | -0.11% | -0.02% | 100% | 98%
Class E | -0.04% | 0.01% | -0.01% | 99% | 97%
Overall | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 100% | 99%
Class D | 0.01% | -0.06% | -0.12% | 99% | 96%
Class F | -0.11% | -0.20% | -0.22% | 99% | 99%
Class TGM | -0.09% | -0.13% | -0.14% | 97% | 99%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 99% | 100%
Class A2 | 0.04% | 0.00% | 0.03% | 99% | 100%
Class B | -0.02% | 0.03% | 0.07% | 100% | 100%
Class C | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 100% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 99% | 99%
Class D | -0.01% | -0.41% | 0.06% | 100% | 98%
Class F | -0.06% | -0.18% | -0.05% | 99% | 98%
Class TGM | -0.14% | -0.18% | -0.16% | 100% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | -0.03% | 0.11% | -0.06% | 99% | 100%
Class C | -0.03% | 0.03% | -0.13% | 100% | 95%
Class E | -0.09% | 0.03% | 0.73% | 99% | 97%
Overall | -0.04% | 0.06% | 0.11% | 99% | 98%
Class D | -0.02% | -0.23% | 0.27% | 100% | 97%
Class F | -0.24% | -0.08% | -0.17% | 99% | 98%
Class TGM | -0.35% | -0.26% | -0.27% | 100% | 101%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 100% | 101%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 102%
Class B | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 100% | 99%
Class E | 0.07% | -0.03% | 0.02% | 101% | 102%
Overall | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class D | 0.01% | -0.02% | 0.01% | 100% | 98%
Class F | 0.02% | -0.10% | -0.07% | 99% | 98%
Class TGM | -0.18% | -0.16% | -0.15% | 100% | 98%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | -0.01% | -0.02% | 100% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 100% | 101%
Class C | 0.00% | -0.03% | -0.01% | 100% | 99%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class D | -0.01% | -0.09% | -0.06% | 99% | 97%
Class F | 0.00% | -0.26% | -0.25% | 99% | 99%
Class TGM | -0.45% | -0.10% | -0.09% | 100% | 100%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 100% | 99%
Class C | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 100% | 98%
Class E | 0.01% | -0.01% | -0.03% | 100% | 100%
Overall | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 100% | 99%
Class D | 0.01% | 0.02% | -0.02% | 99% | 96%
Class F | -0.23% | -0.16% | -0.17% | 101% | 99%
Class TGM | -0.37% | -0.08% | -0.08% | 99% | 98%
CTC QP
Low QP

## Slide 4: Tools for improving coding efficiency at 1.75 bins/coefficient
Added 1 context to TS sig flag (JVET-P0435)
Added 4 contexts to TS sign flag (JVET-P0437)
Rice parameter range extension for TS (JVET-P0447)
  Removed one rice parameter lookup table and simplified text
Combination tests (JVET-P0451)

## Slide 5: JVET-P0435: TS Significant Flag Coding
VTM6 (3 contexts)
JVET-P0435
  Add “diagonal” for context selection
    (4 contexts)
    When above and left disagree, use “diagonal”
above
current
left
above
current
left
diagonal

## Slide 6: JVET-P0435: TS Significant Flag ctxInc
leftSigFlag | aboveSigFlag | offsetCtxInc
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 2
 |  | diagSigFlag | 
leftSigFlag | aboveSigFlag | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 3
1 | 0 | 1 | 3
1 | 1 | 2 | 2
VTM-6.0
JVET-P0435:
ctxInc = 60 + offsetCtxInc
ctxInc = 60 + offsetCtxInc

## Slide 7: JVET-P0435: Class F and TGM result summary
 |  |  | All Intra Main10 |  |  | Random Access Main 10 |  |  | Low delay B Main10 | 
 |  | Y | U | V | Y | U | V | Y | U | V
vtm60 at 1.75 bpc | Class F | 0.11% | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.10% | 0.17% | 0.05% | 0.29% | 0.62%
Sandard QP | Class TGM | 0.26% | 0.22% | 0.23% | 0.20% | 0.14% | 0.13% | -0.02% | -0.03% | -0.03%
Proposed at 1.75 bpc | Class F | -0.07% | -0.12% | -0.07% | -0.03% | -0.08% | 0.01% | -0.22% | -0.43% | 0.02%
Sandard QP | Class TGM | -0.06% | -0.11% | -0.10% | -0.10% | -0.15% | -0.18% | -0.25% | -0.24% | -0.20%
Proposed at 2 bpc | Class F | -0.17% | -0.15% | -0.27% | -0.19% | -0.19% | -0.18% | -0.25% | 0.02% | 0.26%
Sandard QP | Class TGM | -0.34% | -0.33% | -0.34% | -0.28% | -0.30% | -0.25% | -0.29% | -0.16% | -0.19%
vtm60 at 1.75 bpc | Class F | 0.30% | 0.14% | 0.14% | 0.38% | 0.00% | 0.12% | 0.03% | 0.09% | 0.05%
Low QP | Class TGM | 0.46% | 0.42% | 0.41% | 0.49% | 0.40% | 0.40% | 0.41% | 0.32% | 0.42%
Proposed at 1.75 bpc | Class F | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.27% | -0.08% | 0.01% | 0.19% | 0.14% | 0.16%
Low QP | Class TGM | 0.24% | 0.20% | 0.20% | 0.31% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.21% | 0.23%
Proposed at 2 bpc | Class F | -0.08% | -0.13% | -0.14% | -0.20% | -0.32% | -0.21% | -0.17% | -0.23% | -0.22%
Low QP | Class TGM | -0.21% | -0.21% | -0.22% | -0.24% | -0.19% | -0.19% | -0.24% | -0.32% | -0.27%

## Slide 8: Sig (1.75 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 100% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 100% | 100%
Class B | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 100% | 99%
Class C | 0.02% | -0.03% | 0.05% | 100% | 99%
Class E | -0.04% | -0.03% | -0.01% | 99% | 97%
Overall | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 100% | 99%
Class D | 0.02% | -0.15% | -0.12% | 99% | 98%
Class F | -0.07% | -0.12% | -0.07% | 100% | 100%
Class TGM | -0.06% | -0.11% | -0.10% | 99% | 99%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | -0.12% | 0.06% | 99% | 100%
Class A2 | 0.02% | 0.01% | -0.01% | 99% | 100%
Class B | -0.02% | 0.02% | 0.09% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | 0.10% | 0.07% | 100% | 99%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 100% | 100%
Class D | -0.05% | -0.43% | 0.31% | 100% | 99%
Class F | -0.03% | -0.08% | 0.01% | 100% | 99%
Class TGM | -0.10% | -0.15% | -0.18% | 100% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | -0.02% | 0.03% | -0.34% | 99% | 100%
Class C | 0.00% | 0.09% | -0.01% | 100% | 97%
Class E | 0.00% | 0.46% | 0.67% | 100% | 98%
Overall | -0.01% | 0.16% | 0.02% | 99% | 99%
Class D | 0.00% | 0.15% | 0.22% | 99% | 96%
Class F | -0.22% | -0.43% | 0.02% | 99% | 97%
Class TGM | -0.25% | -0.24% | -0.20% | 101% | 101%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | 100% | 102%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 100% | 101%
Class B | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 100% | 99%
Class C | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 100% | 98%
Class E | 0.05% | 0.02% | 0.04% | 99% | 98%
Overall | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 100% | 99%
Class D | 0.00% | -0.03% | 0.01% | 99% | 99%
Class F | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 99% | 99%
Class TGM | 0.24% | 0.20% | 0.20% | 100% | 99%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.03% | -0.01% | 99% | 100%
Class A2 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class B | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 100% | 101%
Class C | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 100% | 99%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class D | 0.02% | -0.03% | 0.03% | 99% | 98%
Class F | 0.27% | -0.08% | 0.01% | 100% | 101%
Class TGM | 0.31% | 0.12% | 0.10% | 100% | 102%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 99% | 99%
Class C | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 99% | 98%
Class E | 0.03% | -0.02% | 0.01% | 99% | 100%
Overall | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 99%
Class D | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 99% | 98%
Class F | 0.19% | 0.14% | 0.16% | 100% | 98%
Class TGM | 0.09% | 0.21% | 0.23% | 99% | 97%
CTC QP
Low QP

## Slide 9: Sig (2 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 99% | 101%
Class A2 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 100% | 101%
Class B | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 100% | 98%
Class C | -0.01% | -0.12% | -0.02% | 100% | 98%
Class E | -0.05% | -0.02% | 0.00% | 100% | 97%
Overall | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 100% | 99%
Class D | -0.01% | 0.00% | -0.23% | 99% | 98%
Class F | -0.17% | -0.15% | -0.27% | 100% | 99%
Class TGM | -0.34% | -0.33% | -0.34% | 98% | 98%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | -0.12% | 0.06% | 99% | 100%
Class A2 | 0.01% | 0.13% | -0.07% | 99% | 100%
Class B | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 100% | 101%
Class C | 0.00% | 0.08% | -0.06% | 100% | 99%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | -0.01% | 0.02% | -0.02% | 100% | 100%
Class D | -0.06% | -0.19% | 0.11% | 100% | 98%
Class F | -0.19% | -0.19% | -0.18% | 100% | 99%
Class TGM | -0.28% | -0.30% | -0.25% | 100% | 100%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.12% | -0.06% | 99% | 100%
Class C | -0.05% | -0.05% | -0.18% | 99% | 99%
Class E | -0.05% | 0.37% | 1.29% | 100% | 99%
Overall | -0.03% | 0.13% | 0.24% | 99% | 99%
Class D | 0.00% | 0.13% | -0.14% | 100% | 99%
Class F | -0.25% | 0.02% | 0.26% | 99% | 98%
Class TGM | -0.29% | -0.16% | -0.19% | 100% | 100%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 99% | 101%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 99% | 100%
Class E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 98%
Overall | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class D | 0.01% | -0.02% | 0.01% | 99% | 99%
Class F | -0.08% | -0.13% | -0.14% | 99% | 98%
Class TGM | -0.21% | -0.21% | -0.22% | 100% | 98%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 100% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class B | 0.00% | 0.01% | -0.02% | 100% | 101%
Class C | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 100% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 100% | 100%
Class D | -0.01% | -0.05% | -0.02% | 100% | 99%
Class F | -0.20% | -0.32% | -0.21% | 100% | 99%
Class TGM | -0.24% | -0.19% | -0.19% | 100% | 101%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 100% | 99%
Class C | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 100% | 99%
Class E | 0.01% | -0.04% | 0.05% | 99% | 99%
Overall | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 100% | 99%
Class D | 0.00% | 0.02% | -0.04% | 99% | 96%
Class F | -0.17% | -0.23% | -0.22% | 100% | 99%
Class TGM | -0.24% | -0.32% | -0.27% | 100% | 98%
CTC QP
Low QP

## Slide 10: JVET-P0437: TS Sign Flag Coding Context Modeling
VTM6 (3 contexts) x 2
  Add “diagonal” for context selection
    (5 contexts) x 2
above
current
left
above
current
left
diagonal

## Slide 11: JVET-P0437: TS sign flag ctxInc
(leftSign, aboveSign) | ctxIncOffset
(-1,-1), (-1,0), (0,-1) | 2
(-1,1), (0,0), (1,-1) | 0
(1,1), (1,0), (0,1) | 1
 | diagSign |  | 
(leftSign, aboveSign), | -1 | 0 | 1
(-1,-1), (-1,0), (0, -1) | 2 | 2 | 4
(-1, 1), (1, -1) | 3 | 0 | 4
(0,0) | 4 | 0 | 3
(1,1), (1,0), (0, 1) | 3 | 1 | 1
ctxInc = ctxIncOffset + ( intra_bdpcm_flag = = 0 ? 0 : 5 )
ctxInc = ctxIncOffset + ( intra_bdpcm_flag = = 0 ? 0 : 3 )
VTM-6.0
JVET-P0437:

## Slide 12: JVET-P0437: Class F and TGM result summary
 |  |  | All Intra Main10 |  |  | Random Access Main 10 |  |  | Low delay B Main10 | 
 |  | Y | U | V | Y | U | V | Y | U | V
vtm60 at 1.75 bpc | Class F | 0.11% | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.10% | 0.17% | 0.05% | 0.29% | 0.62%
Sandard QP | Class TGM | 0.26% | 0.22% | 0.23% | 0.20% | 0.14% | 0.13% | -0.02% | -0.03% | -0.03%
Proposed at 1.75 bpc | Class F | 0.10% | 0.10% | 0.03% | 0.10% | 0.07% | 0.13% | 0.11% | -0.03% | 0.28%
Sandard QP | Class TGM | 0.24% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.13% | 0.10% | 0.08% | 0.03% | 0.13%
Proposed at 2 bpc | Class F | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | 0.02% | -0.08% | -0.02% | 0.24% | 0.52%
Sandard QP | Class TGM | -0.03% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.06% | -0.09% | -0.04% | -0.08% | -0.01%
vtm60 at 1.75 bpc | Class F | 0.30% | 0.14% | 0.14% | 0.38% | 0.00% | 0.12% | 0.03% | 0.09% | 0.05%
Low QP | Class TGM | 0.46% | 0.42% | 0.41% | 0.49% | 0.40% | 0.40% | 0.41% | 0.32% | 0.42%
Proposed at 1.75 bpc | Class F | 0.28% | 0.15% | 0.15% | 0.27% | 0.04% | 0.10% | 0.09% | 0.07% | 0.09%
Low QP | Class TGM | 0.47% | 0.36% | 0.36% | 0.45% | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.36% | 0.38%
Proposed at 2 bpc | Class F | -0.05% | -0.03% | -0.03% | -0.11% | -0.18% | -0.15% | -0.03% | -0.11% | -0.07%
Low QP | Class TGM | -0.06% | -0.04% | -0.05% | -0.03% | 0.00% | 0.01% | -0.12% | 0.03% | 0.06%

## Slide 13: Sign (1.75 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 100% | 101%
Class A2 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 101% | 102%
Class B | 0.00% | 0.02% | -0.05% | 100% | 98%
Class C | 0.00% | -0.02% | 0.07% | 100% | 98%
Class E | 0.00% | 0.08% | -0.05% | 99% | 96%
Overall | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 100% | 99%
Class D | 0.02% | 0.02% | -0.06% | 100% | 97%
Class F | 0.10% | 0.10% | 0.03% | 98% | 98%
Class TGM | 0.24% | 0.20% | 0.19% | 97% | 98%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.01% | 0.00% | -0.05% | 99% | 99%
Class A2 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 99% | 99%
Class B | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 99% | 99%
Class C | -0.02% | -0.10% | 0.02% | 100% | 99%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.00% | -0.02% | -0.01% | 99% | 99%
Class D | -0.05% | -0.48% | 0.02% | 100% | 99%
Class F | 0.10% | 0.07% | 0.13% | 99% | 99%
Class TGM | 0.19% | 0.13% | 0.10% | 100% | 100%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.01% | 0.04% | -0.19% | 99% | 100%
Class C | -0.04% | -0.03% | -0.33% | 99% | 98%
Class E | -0.06% | 0.18% | 0.08% | 99% | 97%
Overall | -0.03% | 0.05% | -0.17% | 99% | 98%
Class D | 0.02% | 0.00% | -0.10% | 100% | 94%
Class F | 0.11% | -0.03% | 0.28% | 99% | 96%
Class TGM | 0.08% | 0.03% | 0.13% | 100% | 102%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 99% | 99%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class B | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 100% | 99%
Class C | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 100% | 98%
Class E | 0.06% | 0.02% | 0.03% | 100% | 98%
Overall | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 100% | 99%
Class D | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 100% | 95%
Class F | 0.28% | 0.15% | 0.15% | 99% | 98%
Class TGM | 0.47% | 0.36% | 0.36% | 99% | 99%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class B | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 100% | 101%
Class C | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 99% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class D | 0.00% | -0.05% | -0.01% | 99% | 96%
Class F | 0.27% | 0.04% | 0.10% | 99% | 97%
Class TGM | 0.45% | 0.37% | 0.38% | 99% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 99%
Class C | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 100% | 97%
Class E | 0.04% | -0.09% | 0.00% | 100% | 100%
Overall | 0.01% | -0.02% | 0.00% | 100% | 99%
Class D | -0.01% | 0.03% | -0.05% | 99% | 95%
Class F | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 99% | 96%
Class TGM | 0.46% | 0.36% | 0.38% | 99% | 96%
CTC QP
Low QP

## Slide 14: Sign (2 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 101% | 101%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 100% | 101%
Class B | 0.00% | 0.04% | -0.02% | 100% | 97%
Class C | 0.01% | -0.09% | 0.06% | 100% | 94%
Class E | 0.01% | 0.06% | -0.04% | 100% | 96%
Overall | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 100% | 97%
Class D | 0.00% | 0.03% | -0.08% | 99% | 98%
Class F | -0.02% | -0.03% | -0.03% | 99% | 99%
Class TGM | -0.03% | -0.01% | -0.02% | 98% | 98%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 99% | 99%
Class A2 | 0.01% | 0.11% | 0.07% | 99% | 99%
Class B | -0.03% | 0.06% | 0.02% | 99% | 98%
Class C | 0.01% | 0.10% | 0.03% | 100% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | -0.01% | 0.07% | 0.03% | 99% | 99%
Class D | -0.01% | -0.28% | 0.04% | 100% | 100%
Class F | -0.01% | 0.02% | -0.08% | 99% | 98%
Class TGM | -0.01% | -0.06% | -0.09% | 99% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.02% | 0.17% | -0.14% | 99% | 100%
Class C | -0.03% | -0.05% | -0.10% | 99% | 94%
Class E | -0.13% | 0.52% | 0.41% | 99% | 96%
Overall | -0.03% | 0.18% | 0.01% | 99% | 97%
Class D | 0.00% | -0.14% | 0.12% | 100% | 97%
Class F | -0.02% | 0.24% | 0.52% | 99% | 98%
Class TGM | -0.04% | -0.08% | -0.01% | 100% | 103%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 99% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class B | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 100% | 101%
Class E | 0.01% | -0.02% | 0.01% | 100% | 98%
Overall | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class D | -0.01% | 0.02% | -0.01% | 100% | 101%
Class F | -0.05% | -0.03% | -0.03% | 99% | 99%
Class TGM | -0.06% | -0.04% | -0.05% | 99% | 100%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 100% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class B | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 100% | 101%
Class C | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 100% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 100% | 100%
Class D | -0.03% | -0.03% | -0.01% | 99% | 97%
Class F | -0.11% | -0.18% | -0.15% | 99% | 99%
Class TGM | -0.03% | 0.00% | 0.01% | 100% | 101%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.01% | -0.02% | 99% | 99%
Class C | -0.01% | 0.01% | 0.03% | 100% | 97%
Class E | 0.00% | -0.03% | 0.02% | 100% | 100%
Overall | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 100% | 99%
Class D | -0.03% | 0.02% | -0.09% | 100% | 98%
Class F | -0.03% | -0.11% | -0.07% | 100% | 98%
Class TGM | -0.12% | 0.03% | 0.06% | 99% | 98%
CTC QP
Low QP

## Slide 15: JVET-P0447: TS Rice parameter range extension
Transform skip residual coding in VTM-6.0:
  const uint32_t auiGoRicePars[32] =
  {
  0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
  1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
  };
  return auiGoRicePars[ std::min(sum, 31) ]; // clip
Propose to extend Rice parameter range from {0,1,2} to {0,1,2,3} by reusing table from residual_coding for residual_ts_coding:
  return g_auiGoRiceParsCoeff[ std::min( (sum>>1)+1, 31)];

## Slide 16: JVET-P0447: Class F and TGM result summary
 |  |  | All Intra Main10 |  |  | Random Access Main 10 |  |  | Low delay B Main10 | 
 |  | Y | U | V | Y | U | V | Y | U | V
vtm60 at 1.75 bpc | Class F | 0.11% | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.10% | 0.17% | 0.05% | 0.29% | 0.62%
Sandard QP | Class TGM | 0.26% | 0.22% | 0.23% | 0.20% | 0.14% | 0.13% | -0.02% | -0.03% | -0.03%
Proposed at 1.75 bpc | Class F | 0.10% | 0.10% | 0.16% | 0.07% | 0.12% | 0.15% | 0.13% | 0.03% | 0.56%
Sandard QP | Class TGM | 0.26% | 0.23% | 0.23% | 0.21% | 0.14% | 0.13% | -0.05% | -0.07% | -0.03%
Proposed at 2 bpc | Class F | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | -0.04% | 0.01% | 0.01% | -0.04% | 0.13%
Sandard QP | Class TGM | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.05%
vtm60 at 1.75 bpc | Class F | 0.30% | 0.14% | 0.14% | 0.38% | 0.00% | 0.12% | 0.03% | 0.09% | 0.05%
Low QP | Class TGM | 0.46% | 0.42% | 0.41% | 0.49% | 0.40% | 0.40% | 0.41% | 0.32% | 0.42%
Proposed at 1.75 bpc | Class F | 0.17% | 0.02% | 0.01% | 0.16% | -0.07% | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 0.01%
Low QP | Class TGM | 0.03% | 0.08% | 0.09% | -0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.19% | 0.16% | 0.23%
Proposed at 2 bpc | Class F | -0.14% | -0.17% | -0.17% | -0.12% | -0.18% | -0.15% | -0.15% | -0.13% | -0.18%
Low QP | Class TGM | -0.43% | -0.34% | -0.34% | -0.72% | -0.32% | -0.29% | -0.30% | -0.24% | -0.14%

## Slide 17: Rice (1.75 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 100% | 99%
Class A2 | 0.00% | -0.02% | 0.03% | 100% | 101%
Class B | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 100% | 98%
Class C | 0.02% | -0.03% | 0.04% | 100% | 98%
Class E | 0.00% | 0.10% | -0.01% | 99% | 97%
Overall | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 100% | 99%
Class D | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 99% | 97%
Class F | 0.10% | 0.10% | 0.16% | 99% | 99%
Class TGM | 0.26% | 0.23% | 0.23% | 97% | 98%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 99% | 99%
Class A2 | 0.02% | 0.14% | 0.09% | 99% | 99%
Class B | 0.01% | 0.10% | 0.01% | 99% | 99%
Class C | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 100% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.08% | 0.04% | 99% | 99%
Class D | -0.03% | -0.48% | 0.02% | 100% | 98%
Class F | 0.07% | 0.12% | 0.15% | 99% | 98%
Class TGM | 0.21% | 0.14% | 0.13% | 99% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.11% | 0.03% | 99% | 99%
Class C | -0.03% | -0.04% | -0.20% | 99% | 95%
Class E | -0.09% | 0.46% | 0.57% | 99% | 98%
Overall | -0.03% | 0.15% | 0.09% | 99% | 98%
Class D | 0.03% | 0.31% | 0.80% | 100% | 98%
Class F | 0.13% | 0.03% | 0.56% | 99% | 96%
Class TGM | -0.05% | -0.07% | -0.03% | 100% | 101%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 100% | 101%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 100%
Class B | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 99% | 99%
Class C | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 100% | 99%
Class E | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 100% | 98%
Overall | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 100% | 99%
Class D | 0.01% | -0.03% | -0.02% | 100% | 98%
Class F | 0.17% | 0.02% | 0.01% | 98% | 98%
Class TGM | 0.03% | 0.08% | 0.09% | 99% | 98%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 99% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 100%
Class B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 100% | 101%
Class C | 0.00% | -0.01% | -0.03% | 99% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class D | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 100% | 97%
Class F | 0.16% | -0.07% | -0.01% | 99% | 99%
Class TGM | -0.11% | 0.08% | 0.11% | 100% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 99% | 99%
Class C | 0.01% | -0.01% | -0.03% | 100% | 100%
Class E | 0.02% | -0.04% | 0.03% | 99% | 101%
Overall | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class D | -0.04% | 0.04% | -0.02% | 99% | 97%
Class F | -0.01% | -0.03% | 0.01% | 99% | 98%
Class TGM | 0.19% | 0.16% | 0.23% | 99% | 98%
CTC QP
Low QP

## Slide 18: Rice (2 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 101%
Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 99%
Class C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 97%
Class E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 97%
Overall | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 99%
Class D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 98%
Class F | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 99% | 99%
Class TGM | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 97% | 98%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 99%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 99%
Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 100% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 99%
Class D | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 99% | 99%
Class F | -0.01% | -0.04% | 0.01% | 99% | 99%
Class TGM | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 99% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 99% | 100%
Class C | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 99% | 97%
Class E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 99%
Overall | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 99% | 98%
Class D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 97%
Class F | 0.01% | -0.04% | 0.13% | 99% | 98%
Class TGM | -0.02% | -0.01% | -0.05% | 100% | 102%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99% | 99%
Class B | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 99% | 100%
Class C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 99%
Class E | 0.01% | -0.02% | -0.02% | 99% | 98%
Overall | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 99% | 99%
Class D | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 99% | 99%
Class F | -0.14% | -0.17% | -0.17% | 98% | 99%
Class TGM | -0.43% | -0.34% | -0.34% | 99% | 99%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 99% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class C | -0.01% | 0.01% | 0.03% | 99% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 99% | 100%
Class D | 0.02% | 0.03% | -0.03% | 99% | 97%
Class F | -0.12% | -0.18% | -0.15% | 99% | 99%
Class TGM | -0.72% | -0.32% | -0.29% | 100% | 100%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 99% | 99%
Class C | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 99% | 98%
Class E | 0.01% | -0.02% | 0.02% | 99% | 101%
Overall | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 99% | 99%
Class D | 0.01% | 0.02% | -0.01% | 99% | 97%
Class F | -0.15% | -0.13% | -0.18% | 99% | 98%
Class TGM | -0.30% | -0.24% | -0.14% | 99% | 96%
CTC QP
Low QP

## Slide 19: P0451: Class F and TGM 1.75 b/c result summary
 |  |  | All Intra Main10 |  |  | Random Access Main 10 |  |  | Low delay B Main10 | 
 |  | Y | U | V | Y | U | V | Y | U | V
vtm60 at 1.75 bpc | Class F | 0.11% | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.10% | 0.17% | 0.05% | 0.29% | 0.62%
Sandard QP | Class TGM | 0.26% | 0.22% | 0.23% | 0.20% | 0.14% | 0.13% | -0.02% | -0.03% | -0.03%
sig+sign+rice (stdQP) | Class F | -0.11% | -0.20% | -0.22% | -0.06% | -0.18% | -0.05% | -0.24% | -0.08% | -0.17%
P0435 + P0437 + P0447 | Class TGM | -0.09% | -0.13% | -0.14% | -0.14% | -0.18% | -0.16% | -0.35% | -0.26% | -0.27%
sig+sign (stdQP) | Class F | -0.10% | -0.21% | -0.23% | -0.05% | -0.20% | -0.08% | -0.15% | -0.14% | -0.11%
P0435 + P0437 | Class TGM | -0.10% | -0.13% | -0.13% | -0.13% | -0.21% | -0.18% | -0.28% | -0.21% | -0.15%
sig+rice (stdQP) | Class F | -0.06% | -0.12% | -0.03% | -0.04% | -0.12% | 0.00% | -0.22% | -0.42% | 0.18%
P0435 + P0447 | Class TGM | -0.06% | -0.12% | -0.10% | -0.12% | -0.17% | -0.15% | -0.15% | -0.11% | -0.08%
vtm60 at 1.75 bpc | Class F | 0.30% | 0.14% | 0.14% | 0.38% | 0.00% | 0.12% | 0.03% | 0.09% | 0.05%
Low QP | Class TGM | 0.46% | 0.42% | 0.41% | 0.49% | 0.40% | 0.40% | 0.41% | 0.32% | 0.42%
sig+sign+rice (lowQP) | Class F | 0.02% | -0.10% | -0.07% | 0.00% | -0.26% | -0.25% | -0.23% | -0.16% | -0.17%
P0435 + P0437 + P0447 | Class TGM | -0.18% | -0.16% | -0.15% | -0.45% | -0.10% | -0.09% | -0.37% | -0.08% | -0.08%
sig+sign (lowQP) | Class F | 0.19% | 0.02% | 0.05% | 0.12% | -0.10% | -0.05% | -0.10% | -0.08% | -0.08%
P0435 + P0437 | Class TGM | 0.23% | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.13% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.21%
sig+rice (lowQP) | Class F | 0.07% | -0.06% | -0.07% | 0.07% | -0.33% | -0.36% | -0.16% | -0.19% | -0.10%
P0435 + P0447 | Class TGM | -0.14% | -0.12% | -0.11% | -0.35% | -0.08% | -0.05% | -0.06% | -0.01% | 0.00%

## Slide 20: Sig + Rice + Sign (1.75 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class A2 | 0.01% | 0.02% | -0.02% | 100% | 100%
Class B | -0.01% | 0.03% | -0.05% | 100% | 98%
Class C | 0.00% | -0.11% | -0.02% | 100% | 98%
Class E | -0.04% | 0.01% | -0.01% | 99% | 97%
Overall | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 100% | 99%
Class D | 0.01% | -0.06% | -0.12% | 99% | 96%
Class F | -0.11% | -0.20% | -0.22% | 99% | 99%
Class TGM | -0.09% | -0.13% | -0.14% | 97% | 99%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 99% | 100%
Class A2 | 0.04% | 0.00% | 0.03% | 99% | 100%
Class B | -0.02% | 0.03% | 0.07% | 100% | 100%
Class C | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 100% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 99% | 99%
Class D | -0.01% | -0.41% | 0.06% | 100% | 98%
Class F | -0.06% | -0.18% | -0.05% | 99% | 98%
Class TGM | -0.14% | -0.18% | -0.16% | 100% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | -0.03% | 0.11% | -0.06% | 99% | 100%
Class C | -0.03% | 0.03% | -0.13% | 100% | 95%
Class E | -0.09% | 0.03% | 0.73% | 99% | 97%
Overall | -0.04% | 0.06% | 0.11% | 99% | 98%
Class D | -0.02% | -0.23% | 0.27% | 100% | 97%
Class F | -0.24% | -0.08% | -0.17% | 99% | 98%
Class TGM | -0.35% | -0.26% | -0.27% | 100% | 101%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 100% | 101%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 102%
Class B | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 100% | 99%
Class E | 0.07% | -0.03% | 0.02% | 101% | 102%
Overall | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class D | 0.01% | -0.02% | 0.01% | 100% | 98%
Class F | 0.02% | -0.10% | -0.07% | 99% | 98%
Class TGM | -0.18% | -0.16% | -0.15% | 100% | 98%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | -0.01% | -0.02% | 100% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 100% | 101%
Class C | 0.00% | -0.03% | -0.01% | 100% | 99%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class D | -0.01% | -0.09% | -0.06% | 99% | 97%
Class F | 0.00% | -0.26% | -0.25% | 99% | 99%
Class TGM | -0.45% | -0.10% | -0.09% | 100% | 100%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 100% | 99%
Class C | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 100% | 98%
Class E | 0.01% | -0.01% | -0.03% | 100% | 100%
Overall | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 100% | 99%
Class D | 0.01% | 0.02% | -0.02% | 99% | 96%
Class F | -0.23% | -0.16% | -0.17% | 101% | 99%
Class TGM | -0.37% | -0.08% | -0.08% | 99% | 98%
CTC QP
Low QP

## Slide 21: Sig + Sign (1.75 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 100% | 99%
Class A2 | 0.01% | 0.02% | -0.02% | 99% | 100%
Class B | -0.01% | 0.03% | -0.05% | 100% | 98%
Class C | 0.00% | -0.11% | -0.02% | 100% | 95%
Class E | -0.04% | 0.01% | -0.01% | 99% | 96%
Overall | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 99% | 98%
Class D | 0.01% | -0.05% | -0.12% | 99% | 96%
Class F | -0.10% | -0.21% | -0.23% | 100% | 99%
Class TGM | -0.10% | -0.13% | -0.13% | 98% | 98%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 99% | 99%
Class A2 | 0.04% | 0.00% | 0.03% | 99% | 99%
Class B | -0.02% | 0.02% | 0.07% | 99% | 99%
Class C | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 99% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 99% | 99%
Class D | -0.01% | -0.39% | 0.05% | 99% | 97%
Class F | -0.05% | -0.20% | -0.08% | 99% | 97%
Class TGM | -0.13% | -0.21% | -0.18% | 100% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | -0.03% | 0.12% | -0.05% | 99% | 99%
Class C | -0.03% | 0.03% | -0.13% | 99% | 96%
Class E | -0.09% | 0.03% | 0.73% | 99% | 98%
Overall | -0.04% | 0.06% | 0.12% | 99% | 98%
Class D | -0.02% | -0.23% | 0.27% | 100% | 94%
Class F | -0.15% | -0.14% | -0.11% | 99% | 97%
Class TGM | -0.28% | -0.21% | -0.15% | 100% | 103%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 100% | 102%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 101%
Class B | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 100% | 99%
Class C | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 100% | 100%
Class E | 0.08% | -0.01% | -0.02% | 100% | 99%
Overall | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 100% | 100%
Class D | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 100% | 99%
Class F | 0.19% | 0.02% | 0.05% | 99% | 98%
Class TGM | 0.23% | 0.15% | 0.16% | 100% | 99%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 99% | 100%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 99% | 100%
Class B | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 100% | 101%
Class C | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 99% | 96%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 100% | 99%
Class D | 0.00% | -0.03% | -0.04% | 99% | 98%
Class F | 0.12% | -0.10% | -0.05% | 100% | 99%
Class TGM | 0.20% | 0.13% | 0.12% | 100% | 100%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 99% | 99%
Class C | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 99% | 98%
Class E | 0.02% | -0.02% | -0.04% | 100% | 101%
Overall | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 99% | 99%
Class D | -0.01% | 0.01% | -0.02% | 100% | 98%
Class F | -0.10% | -0.08% | -0.08% | 100% | 99%
Class TGM | 0.13% | 0.13% | 0.21% | 99% | 96%
CTC QP
Low QP

## Slide 22: Sig + Rice (1.75 bin/coeff)
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 100% | 101%
Class A2 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 100% | 101%
Class B | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 100% | 100%
Class C | 0.02% | -0.03% | 0.05% | 100% | 96%
Class E | -0.04% | -0.03% | -0.01% | 100% | 96%
Overall | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 100% | 99%
Class D | 0.02% | -0.14% | -0.12% | 99% | 97%
Class F | -0.06% | -0.12% | -0.03% | 99% | 98%
Class TGM | -0.06% | -0.12% | -0.10% | 98% | 99%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | -0.12% | 0.06% | 99% | 99%
Class A2 | 0.02% | 0.01% | -0.01% | 99% | 99%
Class B | -0.02% | 0.02% | 0.10% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | 0.10% | 0.07% | 100% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 99% | 99%
Class D | -0.05% | -0.43% | 0.31% | 100% | 99%
Class F | -0.04% | -0.12% | 0.00% | 99% | 98%
Class TGM | -0.12% | -0.17% | -0.15% | 99% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | -0.02% | 0.03% | -0.33% | 99% | 99%
Class C | 0.00% | 0.09% | -0.01% | 99% | 97%
Class E | 0.00% | 0.46% | 0.67% | 99% | 98%
Overall | -0.01% | 0.16% | 0.03% | 99% | 98%
Class D | 0.00% | 0.15% | 0.22% | 100% | 97%
Class F | -0.22% | -0.42% | 0.18% | 99% | 98%
Class TGM | -0.15% | -0.11% | -0.08% | 100% | 101%
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | 101% | 101%
Class A2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 101%
Class B | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 100% | 99%
Class C | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 100% | 99%
Class E | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 100% | 97%
Overall | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 100% | 99%
Class D | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 100% | 98%
Class F | 0.07% | -0.06% | -0.07% | 98% | 98%
Class TGM | -0.14% | -0.12% | -0.11% | 100% | 97%
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 99% | 100%
Class A2 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 100% | 100%
Class B | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 100% | 98%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class D | 0.02% | -0.08% | -0.01% | 100% | 97%
Class F | 0.07% | -0.33% | -0.36% | 99% | 99%
Class TGM | -0.35% | -0.08% | -0.05% | 100% | 99%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-6.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 99% | 99%
Class C | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 100% | 100%
Class E | 0.03% | -0.01% | -0.03% | 100% | 100%
Overall | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class D | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 99% | 96%
Class F | -0.16% | -0.19% | -0.10% | 99% | 98%
Class TGM | -0.06% | -0.01% | 0.00% | 99% | 99%
CTC QP
Low QP

## Slide 23
Thank You