## Slide 1: CE2/CE11-related: Deblocking TC offset for VTM
Nan Hu, Vadim Seregin, Marta Karczewicz

## Slide 2: LoopFilterTcOffset_div2
Current CTC: 0
Proposed: -6 for AI, -2 for RA and LDB
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-2.0.1 |  |  |  | 
AI | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | -0.63% | -0.14% | 1.27% | 99% | 102%
Class A2 | -0.66% | 0.27% | 0.05% | 99% | 99%
Class B | -0.67% | 0.03% | 0.61% | 101% | 99%
Class C | -0.36% | -0.17% | 0.01% | 99% | 101%
Class E | -0.38% | 0.38% | 0.98% | 99% | 99%
Overall | -0.54% | 0.06% | 0.55% | 100% | 100%
Class D | -0.30% | -0.01% | 0.13% | 99% | 99%
Class F (optional) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
 | Random Access Main 10 |  |  |  | 
 | Over VTM-2.0.1 |  |  |  | 
RA | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.01% | -0.46% | -0.24% | 99% | 101%
Class A2 | -0.13% | -0.30% | -0.50% | 101% | 99%
Class B | -0.10% | -0.41% | -0.46% | 101% | 99%
Class C | -0.04% | -0.54% | -0.51% | 101% | 100%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | -0.07% | -0.43% | -0.44% | 100% | 100%
Class D | -0.03% | -0.60% | -0.63% | 99% | 100%
Class F (optional) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-2.0.1 |  |  |  | 
LDB | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | -0.17% | -0.17% | -0.55% | 100% | 100%
Class C | -0.10% | -0.31% | -0.32% | 100% | 100%
Class E | -0.45% | -0.48% | -0.27% | 100% | 99%
Overall | -0.22% | -0.30% | -0.40% | 100% | 100%
Class D | -0.17% | -0.02% | -0.46% | 99% | 100%
Class F (optional) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!