## Slide 1: JVET-Q0249: Clipping flag clean-up for chroma adaptive loop filters
Nan Hu, Vadim Seregin, Marta Karczewicz

## Slide 2: Clipping control flag for ALF in APS in VVC draft 7
Luma: one flag for all filters Chroma: one flag for each filter
if( alf_luma_filter_signal_flag ) { | 
alf_luma_clip_flag | u(1)
…… | 
if( alf_luma_clip_flag ) { | 
for( sfIdx = 0; sfIdx <= alf_luma_num_filters_signalled_minus1; sfIdx++ ) { | 
for( j = 0; j < 12; j++ ) | 
alf_luma_clip_idx[ sfIdx ][ j ] | u(2)
} | 
} | 
for( altIdx = 0; altIdx <= alf_chroma_num_alt_filters_minus1; altIdx++ ) { | 
alf_chroma_clip_flag[ altIdx ] | u(1)
… | 
if( alf_chroma_clip_flag[ altIdx ] ) { | 
for( j = 0; j < 6; j++ ) | 
alf_chroma_clip_idx[ altIdx ][ j ] | u(2)
} | 
  Proposed: Chroma: one flag for all filters

## Slide 3: Proposal
Chroma: one flag for all filters
if( alf_chroma_filter_signal_flag ) { | 
alf_chroma_clip_flag | u(1)
alf_chroma_num_alt_filters_minus1 | ue(v)
for( altIdx = 0; altIdx <= alf_chroma_num_alt_filters_minus1; altIdx++ ) { | 
alf_chroma_clip_flag[ altIdx ] | u(1)
for( j = 0; j < 6; j++ ) { | 
alf_chroma_coeff_abs[ altIdx ][ j ] | uek(v)
if( alf_chroma_coeff_abs[ altIdx ][ j ] > 0 ) | 
alf_chroma_coeff_sign[ altIdx ][ j ] | u(1)
} | 
if( alf_chroma_clip_flag[ altIdx ] ) { | 
for( j = 0; j < 6; j++ ) | 
alf_chroma_clip_idx[ altIdx ][ j ] | u(2)
} | 
} | 
} | 

## Slide 4: Results
Thank Ericsson for cross-checking
 | All Intra Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-7.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 99% | 99%
Class A2 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class B | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 100% | 100%
Class E | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 100% | 100%
Overall | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 100% | 100%
Class D | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 100% | 99%
Class F | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 100% | 104%
 | Random access Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-7.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | -0.05% | 0.01% | 100% | 100%
Class A2 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100%
Class B | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 100% | 100%
Class C | 0.01% | -0.01% | 0.05% | 100% | 100%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 100% | 100%
Class D | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 100% | 100%
Class F | -0.01% | 0.03% | 0.02% | 100% | 100%
 | Low delay B Main10 |  |  |  | 
 | Over VTM-7.0 |  |  |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | -0.01% | -0.36% | -0.25% | 100% | 102%
Class C | -0.02% | -0.16% | -0.13% | 101% | 100%
Class E | -0.05% | 0.42% | -0.15% | 100% | 100%
Overall | -0.02% | -0.10% | -0.19% | 100% | 101%
Class D | -0.03% | -0.16% | 0.01% | 100% | 101%
Class F | 0.06% | -0.56% | 0.22% | 100% | 102%
 | Low delay P Main10 |  |  |  | 
 |  |  | Over VTM-7.0 |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 |  |  |  |  | 
Class A2 |  |  |  |  | 
Class B | 0.01% | 0.26% | -0.03% | 100% | 102%
Class C | 0.00% | -0.07% | -0.16% | 100% | 99%
Class E | -0.02% | -0.01% | -0.05% | 100% | 100%
Overall | 0.00% | 0.08% | -0.08% | 100% | 101%
Class D | -0.04% | -0.03% | -0.03% | 100% | 99%
Class F | 0.02% | 0.31% | 0.18% | 100% | 100%
 | Y | U | V | EncT | DecT
AI | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 100% | 100%
RA | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 100% | 100%
LDB | -0.02% | -0.10% | -0.19% | 100% | 101%
LDP | 0.00% | 0.08% | -0.08% | 100% | 101%