## Slide 1: JVET-O0322: Simplification of PDPC for chroma component
Junyan Huo, Shuai Wan, Yanzhuo Ma,
Jinkun Guo, Fuzheng Yang,
Yuanfang Yu, Yang Liu
July. 2019

## Slide 2: PDPC in VTM5.0
Both in luma and chroma prediction:
Luma | Chroma
0 | 0
1 | 1
18 | 18
50 | 50
predMode <= 10 | predMode <= 10
predMode >= 58 | predMode >= 58

## Slide 3: JVET-Oxxxx PDPC Simplification
luma | chroma
0 | 0
1 | 1
18 | 18
50 | 50
predMode <= 10 | predMode <= 10
predMode >= 58 | predMode >= 58
luma | chroma
0 | 0
1 | 1
18 | 18
50 | 50
predMode <= 10 | predMode <= 10
predMode >= 58 | predMode >= 58
Test 1
Chroma PDPC off
Test 2
Chroma PDPC on in 0/1/18/50
In both tests, PDPC in luma prediction will not change.

## Slide 4: Experimental results
 |  |  | All Intra |  | 
 |  |  | Over VTM-5.0 |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.10% | -0.10% | -0.37% | 100% | 100%
Class A2 | 0.17% | -0.35% | -0.17% | 100% | 99%
Class B | 0.12% | -0.38% | -0.52% | 100% | 99%
Class C | 0.13% | -0.37% | -0.44% | 100% | 100%
Class E | 0.19% | -0.45% | -0.58% | 98% | 98%
Overall | 0.14% | -0.34% | -0.43% | 100% | 99%
Class D | 0.14% | -0.30% | -0.56% | 100% | 100%
Class F | 0.14% | -0.19% | -0.44% | 101% | 100%
 |  |  | Random Access |  | 
 |  |  | Over VTM-5.0 |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.09% | -0.57% | -0.38% | 100% | 100%
Class A2 | 0.10% | -0.54% | -0.31% | 100% | 100%
Class B | 0.10% | -0.82% | -1.15% | 100% | 100%
Class C | 0.08% | -0.72% | -0.66% | 100% | 100%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.09% | -0.69% | -0.70% | 100% | 100%
Class D | 0.08% | -0.19% | -0.57% | 100% | 100%
Class F | 0.10% | -0.19% | -0.28% | 100% | 100%
Test 1 Chroma PDPC off

## Slide 5: Experimental results
 |  |  | All Intra |  | 
 |  |  | Over VTM-5.0 |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.03% | -0.12% | -0.03% | 100% | 99%
Class A2 | 0.05% | -0.15% | -0.08% | 100% | 101%
Class B | 0.03% | -0.09% | -0.13% | 99% | 99%
Class C | 0.03% | -0.12% | -0.16% | 101% | 100%
Class E | 0.04% | -0.37% | -0.27% | 100% | 98%
Overall | 0.03% | -0.16% | -0.14% | 100% | 99%
Class D | 0.02% | -0.02% | -0.24% | 101% | 100%
Class F | 0.04% | -0.12% | -0.06% | 101% | 100%
 |  |  | Random Access |  | 
 |  |  | Over VTM-5.0 |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.06% | -0.30% | -0.23% | 100% | 100%
Class A2 | 0.04% | -0.19% | -0.12% | 100% | 100%
Class B | 0.02% | -0.29% | -0.43% | 100% | 101%
Class C | 0.00% | -0.26% | -0.40% | 100% | 100%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.02% | -0.26% | -0.32% | 100% | 100%
Class D | 0.05% | -0.31% | -0.05% | 100% | 100%
Class F | 0.03% | -0.20% | -0.01% | 100% | 100%
Test 2 Chroma PDPC on in 0/1/18/50

## Slide 6: Conclusion
Simplify PDPC method for restriction in the chroma prediction:
  When PDPC is off in all chroma prediction modes,
    AI: 0.14% -0.34% -0.43%, 100% 99%
    RA: 0.09% -0.69% -0.70%, 100% 100%
  When PDPC is used for 0/1/18/50,
    AI: 0.03% -0.16% -0.14%, 100% 99%
    RA: 0.02% -0.26% -0.32%, 100% 100%
  Performance reserved
  Suggest to be considered into CE

## Slide 7: Appendix

## Slide 8: Appendix

## Slide 9
Thank you