## Slide 1: JVET-O0323: Unification of shifting for MIP mode
Junyan Huo, Shuai Wan, Yanzhuo Ma,
Jinkun Guo, Fuzheng Yang,
Yuanfang Yu, Yang Liu, Haixin Wang
July. 2019

## Slide 2: MIP in VTM5.0
To calculate the reduced prediction value:
 | modeId |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MipSizeId | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Table 1 Specification of weight shift sW depending on MipSizeId and modeId
Weight shift sW is specified in Table 1:

## Slide 3: JVET-O0323 MIP Weight Shift Unification
Unify the calculation of the reduced prediction value:
Look-up table for sW is not needed.

## Slide 4: JVET-O0323 MIP Weight Shift Unification
weight matrix and bias vector are reduced to half when weight shift equals to 9:

## Slide 5: JVET-O0323 MIP Weight Shift Unification
weight matrix and bias vector are reduced to half when weight shift equals to 9:

## Slide 6: Experimental results
 |  |  | All Intra |  | 
 |  |  | Over VTM-5.0 |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.00% | -0.02% | -0.03% | 99% | 98%
Class A2 | 0.00% | -0.08% | -0.03% | 100% | 101%
Class B | 0.01% | -0.07% | -0.02% | 99% | 100%
Class C | -0.01% | 0.00% | 0.10% | 100% | 99%
Class E | -0.01% | -0.09% | -0.14% | 99% | 101%
Overall | 0.00% | -0.05% | -0.02% | 100% | 100%
Class D | 0.00% | 0.03% | -0.19% | 100% | 100%
Class F | 0.00% | 0.06% | 0.15% | 101% | 101%
 |  |  | Random Access |  | 
 |  |  | Over VTM-5.0 |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.01% | -0.15% | 0.19% | 100% | 100%
Class A2 | 0.03% | 0.06% | -0.03% | 100% | 99%
Class B | 0.01% | -0.02% | -0.23% | 100% | 100%
Class C | -0.04% | -0.13% | -0.18% | 100% | 100%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.00% | -0.06% | -0.09% | 100% | 100%
Class D | 0.01% | 0.14% | 0.26% | 100% | 100%
Class F | -0.02% | 0.01% | 0.22% | 100% | 100%

## Slide 7: Conclusion
Unify MIP calculation method for any MIP mode or size
  Simplification, the look-up table for weight shift sW is not needed
  Performance reserved
    AI: 0.00% -0.05% -0.02% 100% 100%
    RA: 0.00% -0.06% -0.09% 100% 100%
  Suggest to be considered into CE

## Slide 8: Appendix

## Slide 9
Thank you