## Slide 1: JVET-Q0451: On mipSizeId modification for 8x8 blocks
Junyan Huo, Haixin Wang, Xinwei Li,
Yanzhuo Ma, Shuai Wan, Fuzheng Yang,
Yuanfang Yu, Yang Liu,
January. 2020

## Slide 2: Proposed Modification
mipSizeId = 0：4x4
mipSizeId = 1：4xN,Nx4,8x8
mipSizeId = 2：the others
mipSizeId = 0：4x4
mipSizeId = 1：4xN,Nx4
mipSizeId = 2：the others
Change both cbWidth and cbHeight are equal to 8 from mipSizeId = 1 to mipSizeId = 2.
If both nTbW and nTbH are equal to 4, mipSizeId is set equal to 0.
Otherwise, if either cbWidth or cbHeight is equal to 4, or both cbWidth and cbHeight are equal to 8 mipSizeId is set equal to 1.
Otherwise, mipSizeId is set equal to 2.

## Slide 3: Experimental results
 |  |  | All Intra |  | 
 |  |  | Over VTM-7.0 |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | -0.02% | -0.10% | 0.14% | 100% | 100%
Class A2 | -0.03% | 0.02% | -0.04% | 99% | 100%
Class B | -0.04% | 0.06% | -0.06% | 99% | 100%
Class C | -0.02% | -0.05% | 0.02% | 100% | 102%
Class E | -0.02% | 0.00% | 0.15% | 99% | 99%
Overall | -0.03% | -0.01% | 0.03% | 100% | 100%
Class D | -0.04% | 0.08% | 0.05% | 100% | 99%
Class F | -0.01% | -0.01% | 0.13% | 99% | 98%
 |  |  | Random access |  | 
 |  |  | Over VTM-7.0 |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | 0.03% | -0.15% | 0.03% | 100% | 100%
Class A2 | -0.04% | 0.06% | 0.06% | 100% | 100%
Class B | -0.01% | 0.13% | 0.26% | 100% | 100%
Class C | 0.00% | -0.23% | -0.11% | 100% | 100%
Class E |  |  |  |  | 
Overall | 0.00% | -0.03% | 0.08% | 100% | 100%
Class D | -0.04% | -0.22% | -0.08% | 100% | 99%
Class F | -0.02% | 0.06% | -0.01% | 99% | 100%

## Slide 4: Conclusion
Proposed to modify mipSizeId of 8x8 CU from 1 to 2.
  Small coding gain:
    AI: -0.03% -0.01% 0.03% 100% 100%
    RA: 0.00% -0.03% 0.08% 100% 100%
  Up-sampling of 8x8 MIP blocks is removed.
Recommend to adopt into VVC.
Thanks crosschecking by HHI

## Slide 5: Appendix
Experimental results over JVET-Q0446:
 |  |  | All Intra Main10 |  | 
 |  |  | Over Q0446 |  | 
 | Y | U | V | EncT | DecT
Class A1 | -0.03% | -0.12% | 0.18% | 100% | 100%
Class A2 | -0.03% | 0.08% | -0.01% | 99% | 100%
Class B | -0.03% | 0.04% | -0.09% | 99% | 100%
Class C | -0.03% | 0.03% | -0.02% | 101% | 99%
Class E | -0.01% | 0.01% | 0.04% | 99% | 99%
Overall | -0.03% | 0.01% | 0.01% | 100% | 100%
Class D | 0.00% | -0.15% | -0.20% | 99% | 99%
Class F | 0.00% | 0.01% | -0.02% | 99% | 98%

## Slide 6
Thank you