UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Carta Circular CR/181 | 16 de Julio de 2002 |
| --- | --- |

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Reglas de Procedimiento aprobadas en la 27ª reunión de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

Señor Director General,

1	En virtud de las disposiciones de los números 13.12 y 13.14 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB), en su 27ª reunión celebrada en Ginebra (3-7 de junio de 2002) aprobó Reglas de Procedimiento nuevas y modificadas.

2	Tras la entrada en vigor provisional de la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones el 1 de enero de 2002, la edición de 1998 de las Reglas de Procedimiento se está revisando y se publicará en un próximo futuro tanto en formato de papel como electrónico. La nueva edición incorporará todas las revisiones hasta las Reglas aprobadas indicadas en los anexos a esta Carta Circular, incluidas las mismas.

3	Todas nuevas Reglas o las modificaciones a Reglas existentes indicadas a continuación tienen efecto inmediato.

3.1	Modificaciones de las Reglas de Procedimiento relativas a los números 5.416 y 9.11 (anexo 1).

3.2	Nueva Regla de Procedimiento relativa a la banda 2 630-2 655 MHz del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y modificación del Cuadro 9.11A-1 de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.11A (anexo 2).

3.3	Nueva Regla de Procedimiento relativa al número 5.418C (anexo 3).

3.4	Nueva Regla de Procedimiento relativa a los números 23.13B y 23.13C (anexo 4).

3.5	Modificaciones de las Reglas de Procedimiento relativas a los puntos 3.5.1 y 3.8 del anexo 5 al apéndice 30 y al punto 1.7 del anexo 3 al apéndice 30A (anexo 5).

3.6	Nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los puntos 6.24, 6.34, 6.43, 6.50 y 6.56 del artículo 6 del apéndice 30B (anexo 6).

3.7	Nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los puntos 6.12, 6.24, 6.43 y 6.56 del artículo 6 del apéndice 30B (anexo 7).

4	Cuando aprobó las nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los números 23.13B y 23.13C del Reglamento de Radiocomunicaciones (anexo 4), la Junta aplazó una decisión sobre la supresión propuesta de la actual Regla relativa al número 23.13 hasta la próxima reunión (la 28ª). Mientras tanto, queda suspendida hasta nueva orden la aplicación de la actual Regla de Procedimiento relativa al número 23.13.

Atentamente,

Robert W. Jones
					Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: 7

Distribución:

(	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
(	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

Anexo 1

Reglas de Procedimiento relativas a los números 5.416 y 9.11

MOD

5.416

Véanse los comentarios sobre las Reglas de Procedimiento relativas a los números 5.415 y 9.11.

ADD

9.11

1	Algunas atribuciones al servicio de radiodifusión por satélite (SRS), por ejemplo en las bandas 2 520-2 670 MHz y 40,5-42,5 GHz, están sujetas a los límites de densidad de flujo de potencia indicados en el artículo 21, cuadro 21-4. Las asignaciones de frecuencia del SRS en estas bandas también están sujetas a los procedimientos de coordinación mencionados en el artículo 9, y en particular al procedimiento descrito en el número 9.11 para una estación espacial del SRS en una banda de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales, al respecto de los servicios terrenales. La Junta estudió la relación entre la aplicación del procedimiento del número 9.11 y la obligación que tienen las asignaciones de frecuencias de satisfacer los límites "estrictos" del artículo 21.

2	La Junta considera que los límites estrictos que se aplican a la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las emisiones procedentes de una estación espacial tienen por objeto proteger las estaciones terrenales y decidió encargar a la Oficina las siguientes actuaciones:

a)	examinar las asignaciones de frecuencia del SRS en virtud del número 11.31 con respecto a los límites de potencia estrictos indicados en el artículo 21, cuando dichos límites existen;

b)	llegar a una conclusión basada en el respeto de los límites estrictos establecidos para la compartición entre el SRS y los servicios terrenales; es decir, una conclusión favorable si no se rebasan los límites y desfavorable en caso contrario;

c)	conceder a las asignaciones de frecuencia del SRS una conclusión "favorable" con arreglo al número 11.31 cuando han satisfecho adecuadamente el mecanismo de compartición entre el SRS y los servicios terrenales y, por consiguiente, no aplicar el procedimiento de coordinación del número 9.11 en este caso específico.

Anexo 2

Regla de Procedimiento relativa a la banda 2 630-2 655 MHz y modificación
del cuadro 9.11A-1 de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.11A

ADD

2 630-2 655 MHz

1	Las notas 5.416, 5.418, 5.418A, 5418B y 5.418C proporcionan información sobre las distintas limitaciones y procedimientos que se aplican al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y al servicio fijo por satélite (SFS) en la gama de frecuencias 2 630-2 655 MHz.

2	La Junta emprendió un examen detenido de las distintas disposiciones y del empleo de los diferentes procedimientos de coordinación (red espacial a red espacial (números 9.7, 9.12, 9.12A y 9.13)) que se aplican a los sistemas de satélites en la banda 2 630-2 655 MHz y ha observado la dificultad para determinar el servicio (SRS (sonora), SRS (televisión), SFS) y la naturaleza de la red de satélites (OSG o no OSG) a los que deben aplicarse las notas 5.418A, 5418B y 5.418C, teniendo debidamente en cuenta las fechas de recepción de la información completa de coordinación o notificación del apéndice 4, según el caso. Evidentemente, el número 5.418A se refiere a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A para sistemas no OSG del SRS (sonora) en ciertos países indicados en el número 5.418 con respecto a sistemas OSG; el número 5.418B se refiere a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para sistemas no OSG del SRS (por ejemplo, SRS (sonora) y SRS (televisión) independientemente de su atribución con arreglo a los números 5.416 ó 5.418, según el caso), con respecto a otros sistemas no OSG; y el número 5.418C se refiere a la aplicación del número 9.13 por redes OSG con respecto a sistemas no OSG del SRS (sonora), con atribuciones según los números 5.416 ó 5.418.

3	Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta considera que las notas 5.418A y 5.418C se refieren únicamente a los casos de coordinación en los que intervienen sistemas del SRS (sonora) no OSG que funcionan con arreglo al número 5.418, y la nota 5.418B se refiere a la coordinación en virtud del número 9.12 de todos los sistemas del SFS o del SRS no OSG como se describe en el cuadro que aparece a continuación y que se aplica a los requisitos de coordinación entre sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios para los cuales la información completa de coordinación/notificación se recibió después del 2 de junio de 2000, salvo los requisitos de coordinación referentes a las redes del SRS sobre las cuales la Oficina recibió la API antes del 1 de enero de 1999 (véase la Regla de Procedimiento relativa al número 5.418C).

| Petición de coordinación: Columna con respecto a fila (() (2 630-2 655 MHz) | SRS no OSG (sonora) ( (5.418) | SRS OSG ( (5.416, 5.418) o SFS ( (Región 2) | SRS no OSG ( (5.416) o SFS ( (Región 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS no OSG (sonora) ( (5.418) | 9.12 (5.418B) | 9.13 (5.418C) | 9.12 (5.418B) |
| SRS OSG ( (5.416, 5.418) o SFS ( (Región 2) | 9.12A (5.418A) | 9.7 | Sin petición de coordinación 22.2 |
| SRS no OSG ( (5.416) o SFS ( (Región 2) | 9.12 (S5.418B) | Sin petición de coordinación (22.2) | 9.12 (5.418B) |

MOD

Cuadro 9.11A-1 de la Regla de Procedimiento relativa al número 9.11A

| 2 630-2 655 | 5.418A 5.418B 5.418C | RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (no OSG) (sonora) (S5.418) RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (OSG 5.416, 5.418) y no OSG (5.416) FIJO POR SATÉLITE (R2) |  | --- |  | --- (Véase Res. 539 (CMR-2000)) |  | 8, 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) La coordinación del servicio de RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE (sonora) no OSG con respecto a los servicios terrenales está sujeta a lo dispuesto en la Resolución 539 (CMR-2000). 9) Para la aplicación de los formularios de coordinación (números 9.12, 9.12A o 9.13) entre los servicios mencionados en la columna 3 véase la Regla de Procedimiento relativa a la banda 2 630-2 655 MHz y las Reglas de Procedimiento relativas al número 5.418C. |

Anexo 3

Regla de Procedimiento relativa al número 5.418C

# ADD

5.418C

1	De conformidad con la nota 5.418C, añadida por la CMR-2000, la utilización de la banda 2 630-2 655 MHz por redes de satélites geoestacionarios está sujeta actualmente a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 respecto a los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora), a partir del 3 de junio de 2000. La Resolución 33 (CMR-97) resuelve que para redes de satélites de las que se haya recibido publicación anticipada o la petición de coordinación por la Oficina antes del 1 de enero de 1999, se apliquen los procedimientos de las secciones A a C de la propia Resolución 33.

2	La Junta realizó un examen detenido de los distintos procedimientos y disposiciones que se aplican a los sistemas de satélites en la banda 2 630-2 655 MHz y observó:

a)	La dificultad para determinar los procedimientos que deben aplicarse a las redes de satélites geoestacionarios sobre los cuales la Oficina haya recibido la API antes del 1 de enero de 1999 y la petición de coordinación se haya recibido después del 1 de enero de 1999: artículos 9 y 11 o Secciones B y C de la Resolución 33. Evidentemente, el resuelve 1 de la Resolución 33 indica que "para redes de satélites de las que se han recibido la API o la petición de coordinación después del 1 de enero de 1999 se apliquen los procedimientos de los artículos 9 a 14 …" y el resuelve 2 señala que "para redes de satélites de las que se habían recibido publicación anticipada o la petición de coordinación por la Oficina de Radiocomunicaciones antes del 1 de enero de 1999 se apliquen los procedimientos de las Secciones A a C de esta Resolución".

b)	La dificultad para vincular la referencia a la aplicación del número 22.2 o el número 9.12A citados en el número 5.418A y el proceso de coordinación entre 1) sistemas del SRS (sonora) no OSG para los cuales la Oficina recibió una petición de coordinación después del 2 de junio de 2000 y 2) sistemas del SRS OSG para los cuales se recibió la API inicial antes del 1 de enero de 1999 pero tras la recepción por la Oficina de la petición de coordinación del sistema no OSG se recibieron posteriores modificaciones a la petición de coordinación.

c)	La dificultad de vincular la referencia que hace el número 5.418C a la "información de notificación" de sistemas del SRS OSG a la aplicación del número 22.2 citada en el número 5.418A.

3	En el contexto anterior, la Junta entiende que la coordinación del número 9.13 debe aplicarse como se describe en el cuadro que aparece a continuación. La Junta considera que la Oficina debe utilizar el método propuesto de forma temporal y provisional hasta que la CMR-03 tome una decisión al respecto.

| Red de satélites geoestacionarios | Fecha de recepción de la API (número 9.1) | Fecha de recepción de la información de coordinación (número 9.6) | Fecha de recepción de la información de notificación (número 11.2) | Aplicación del número 9.13 | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFS | - | ( 3.6.2000 | ( 3.6.2000 | NO | 5.418C |
| (Región 2) |  | ( 3.6.2000 | ( 3.6.2000 | NO | 5.418C |
|  |  | ( 3.6.2000 | ( 3.6.2000 | SÍ | 5.418C |
| SRS | ( 1.1.1999 | ( 3.6.2000 | ( 3.6.2000 | NO | 5.418C |
|  |  | ( 3.6.2000 | (3.6.2000 | NO | 5.418A (Se aplica el número 22.2) |
|  |  | ( 3.6.2000 | ( 3.6.2000 | SÍ | 5.418C |
|  | ( 1.1.1999 | - | - | NO | Res. 33 (Rev.CMR-97), resuelve 2 |

Anexo 4

Regla de Procedimiento relativa a los números 23.13B y 23.13C

ADD

23.13B y 23.13C

1	En caso de desacuerdo de una administración sobre la inclusión de su territorio en la zona de servicio de una red del servicio de radiodifusión por satélite (salvo radiodifusión sonora), la Oficina modificará dicha zona de servicio excluyendo el territorio de la administración que plantea objeciones y, para las presentaciones con arreglo al artículo 4 del apéndice 30, excluyendo los puntos de pruebas citados en dicho territorio de la zona de servicio de la estación espacial del SRS propuesta. La exclusión del territorio de las administraciones que presentan objeciones de la zona de servicio deberá reflejarse en el sistema de redes espaciales (SNS) de la Oficina. En estos casos, la recepción de las emisiones de la estación espacial del SRS no tendrá derecho a protección dentro del territorio excluido de la zona de servicio.

2	Si, como consecuencia de lo anterior, la administración notificante pide a la Oficina que desplace los puntos de prueba para asegurar que el resto de la zona de servicio no resulta afectada, la Oficina introducirá los cambios solicitados y actualizará la situación de referencia de la red en cuestión. No obstante, la Oficina no necesita examinar los requisitos de coordinación de redes posteriores que ya se han publicado como resultado de la actualización mencionada.

Anexo 5

Modificación de las Reglas de Procedimiento relativas a los puntos 3.5.1 y 3.8 del anexo 5 al apéndice 30 y al punto 1.7 del anexo 3 al apéndice 30A

An. 5

Datos técnicos utilizados para establecer el Plan 
y que deben emplearse en su aplicación

3.5.1 y 3.8

Estos puntos rigen la separación de canales entre las frecuencias asignadas de dos canales adyacentes y los valores de anchura de banda necesarios para los sistemas de los Planes de las Regiones 1, 2 y 3. También indican que si se presentan separaciones de frecuencias y/o anchuras de banda distintas, se tramitarán conforme a las Recomendaciones UIT-R aplicables a los contornos de protección, cuando existan. "A falta de dichas Recomendaciones, la Oficina utilizará el enfoque más desfavorable adoptado por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones."

Observando que la Recomendación UIT-R BO.1293-2 sólo da un método para calcular la interferencia entre asignaciones utilizando separaciones de canales y anchuras de bandas diferentes en el caso de una fuente de interferencia digital, la Junta decidió, como medida provisional, hasta que se disponga de Recomendaciones UIT-R aplicables sobre contornos de protección y métodos de cálculo, aplicar los métodos de cálculo que se indican en el Cuadro 1 para calcular la interferencia entre dos asignaciones de los Planes y/o las modificaciones de éstos:

Cuadro 1

| Asignación deseada | Asignación interferente | Método que debe aplicarse |
| --- | --- | --- |
| Analógica "normalizada"1 | Analógica "normalizada" | El que se define en el anexo 5 del apéndice 30 |
| Analógica "no normalizada" | Analógica "normalizada" | El que se describe en la regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE |
| Analógica "normalizada" | Analógica "no normalizada" | El que se describe en la regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE |
| Analógica "no normalizada" | Analógica "no normalizada" | El que se describe en la regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE |
| Digital | Analógica "normalizada" o "no normalizada" | El que se describe en la regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE |
| Analógica "normalizada" o "no normalizada" | Digital | El que se define en la Recomendación UIT-R BO.1293-22 |
| Digital | Digital | El que se define en la Recomendación UIT-R BO.1293-22 |
| 1 Asignaciones analógicas normalizadas son las asignaciones que utilizan los parámetros siguientes: – Para las Regiones 1 y 3: Anchura de banda de 27 MHz, separación de canales de 19,18 MHz y frecuencias asignadas las que se especifican en el artículo 11 del apéndice 30. – Para la Región 2: Anchura de banda de 24 MHz, separación entre canales de 14,58 MHz y frecuencias asignadas las que se especifican en el artículo 10 del apéndice 30. 2 Se aplica la Recomendación UIT-R BO.1293-2 (anexos 1 y 2) en vez de la Recomendación UIT-R BO.1293-1, a la que se hace referencia en el punto 3.4 del anexo 5 al apéndice 30 y en el punto 3.3 del anexo 3 al apéndice 30A. |

An. 3

Datos técnicos utilizados para establecer el Plan y que deben emplearse para su aplicación

1.7

La nota de esta disposición estipula que "en algunos casos (por ejemplo, cuando la separación de canal y/o la anchura de banda son diferentes de los valores indicados en los § 3.5 y 3.8 del anexo 5 al apéndice 30), se pueden utilizar márgenes de protección equivalentes para los segundos canales adyacentes. Deben utilizarse en caso de estar disponibles, las plantillas de protección apropiadas que figuran las Recomendaciones UIT-R. Hasta que una Recomendación UIT-R pertinente se incorpore en el presente anexo por referencia, la Oficina utilizará el método del caso más desfavorable como fue adoptado por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones".

Observando que la Recomendación UIT-R BO.1293-2 sólo da un método para calcular la interferencia entre asignaciones utilizando separaciones de canales y anchuras de bandas diferentes en el caso de una fuente de interferencia digital, la Junta decidió, como medida provisional, hasta que se disponga de Recomendaciones UIT-R aplicables sobre contornos de protección y métodos de cálculo, aplicar los métodos de cálculo que se indican en el Cuadro 1 para calcular la interferencia entre dos asignaciones de los Planes y/o las modificaciones de éstos:

CUADRO 1

| Asignación deseada | Asignación interferente | Método que habrá de aplicarse |
| --- | --- | --- |
| Analógica "normalizada"1 | Analógica "normalizada" | El definido en el anexo 3 al apéndice 30A |
| Analógica "no normalizada" | Analógica "normalizada" | El descrito en la Regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE |
| Analógica "normalizada" | Analógica "no normalizada" | El descrito en la Regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE |
| Analógica "no normalizada" | Analógica "no normalizada" | El descrito en la Regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE |
| Digital | Analógica "normalizada" o "no normalizada" | El descrito en la Regla interna de la Oficina relativa al Manual MSPACE |
| Analógica "normalizada" o "no normalizada" | Digital | El definido en la Recomendación UIT-R BO.1293-22 |
| Digital | Digital | El definido en la Recomendación UIT-R BO.1293-22 |
| 1 Las asignaciones analógicas normalizadas son aquéllas que utilizan los parámetros siguientes: – Para las Regiones 1 y 3: Anchura de banda de 27 MHz, separación de canales de 19,18 MHz y las frecuencias asignadas especificadas en el artículo 9A del apéndice 30A. – Para la Región 2: Anchura de banda de 24 MHz, separación de canales de 14,58 MHz y las frecuencias asignadas que se indican en el artículo 9 del apéndice 30A. 2 Se aplica la Recomendación UIT-R BO.1293-2 (anexos 1 y 2) en vez de la Recomendación UIT-R BO.1293-1, a la que se hace referencia en el punto 3.4 del anexo 5 al apéndice 30 y en el punto 3.3. del anexo 3 al apéndice 30A. |

Anexo 6

Nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los
puntos 6.24, 6.34, 6.43, 6.50 y 6.56 del
artículo 6 del apéndice 30B

6.24

ADD

Tratamiento de múltiples presentaciones consecutivas de la misma administración

8	Al revisar la aplicación de los procedimientos reglamentarios del apéndice 30B, la Junta observó que, siempre que sea posible, el tratamiento simultáneo de múltiples presentaciones consecutivas de la misma administración notificante con arreglo a los puntos 6.24, 6.43 ó 6.56 sin que se haya recibido entre tanto ninguna presentación de otra administración aceleraría notablemente el procesamiento de todas las redes presentadas con arreglo a dicho apéndice.

9	Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta decidió encargar a la Oficina que actuase de la forma siguiente:

Cuando tengan que examinarse con arreglo a los puntos 6.24, 643 ó 6.56 múltiples notificaciones completas consecutivas pertenecientes a la misma administración notificante, sin que se haya recibido entre tanto ninguna notificación de otra administración, la Oficina, en la medida de lo posible, tomará las siguientes medidas a fin de acelerar al máximo posible el procesamiento de las notificaciones:

•	Tramitación simultánea de la información relativa a las bandas de frecuencias de 6/4 GHz y 13/11-10 GHz de la misma red que tengan la misma o distinta fecha de recepción.

•	Examen secuencial de redes con la misma o distinta fecha de recepción proporcionando el plazo para modificaciones o ajustes de las características mencionado en el párrafo 5 de las Reglas de Procedimiento relativas al punto 6.12 para todas las redes que han iniciado el funcionamiento en la misma fecha. La publicación de todas las Secciones Especiales correspondientes, cuando sea posible, se incluirá en un solo conjunto de publicaciones con una sola fecha límite para recibir comentarios y publicarlos en la misma IFIC de la BR.

6.34

ADD

1	La Junta, al revisar la aplicación de los procedimientos reglamentarios del apéndice 30B, observó que una reducción a 30 días del periodo de 60 días mencionado en los puntos 6.34 y 6.50 para la recepción de comentarios aceleraría significativamente el procesamiento de todas las redes presentadas con arreglo a dicho apéndice.

2	Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta decidió encargar a la Oficina que aplique un periodo de 30 días como plazo límite para la recepción de comentarios en lugar del periodo de 60 días mencionado en los puntos 6.34 y 6.50.

3	La Junta considera que las medidas anteriores responden a la Resolución 1182 del Consejo y que deben utilizarse de forma provisional hasta que la CMR-03 tome una decisión al respecto.

6.43

ADD

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas a los párrafos 8, 9 del punto 6.24.

6.50

ADD

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas al punto 6.34.

6.56

ADD

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas a los párrafos 8, 9 del punto 6.24.

Anexo 7

Nuevas Reglas de Procedimiento relativas a los puntos 6.12, 6.24, 6.43 
y 6.56 del artículo 6 del apéndice 30B

6.12

ADD

6	La Junta, al revisar la aplicación de los procedimientos reglamentarios del apéndice 30B, observó que no hay ninguna disposición que prohíba la aplicación de transmisiones no simultáneas en el contexto de dicho apéndice. La Junta observó, además, que este método se utiliza en el contexto de los apéndices 30 y 30A mediante el concepto de agrupación definido en los artículos 9 y 9A del apéndice 30A, los artículos 10 y 11 del apéndice 30 y las Reglas de Procedimiento relativas a los puntos 4.1.1 a) y 4.1.1 b) de los apéndices 30 y 30A.

7	Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta consideró que también puede aplicarse ese mismo concepto de agrupación en el contexto de los puntos 6.12, 6.24, 6.43 y 6.56. La interpretación que la Junta hace del concepto de agrupación es que en el cálculo de la interferencia causada a las anotaciones (adjudicaciones, sistemas existentes o asignaciones) que forman parte del grupo, sólo debe considerarse la contribución de interferencia procedente de anotaciones que no forman parte del mismo grupo. Por otro lado, para el cálculo de la interferencia causada por anotaciones pertenecientes a un grupo a anotaciones que no forman parte del mismo grupo, sólo debe tenerse en cuenta la contribución de interferencia de caso más desfavorable de dicho grupo. Además, la Junta no halló ninguna base reglamentaria para ampliar la utilización de las agrupaciones que implican múltiples posiciones orbitales.

6.24

ADD

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas a los párrafos 6 y 7 del punto 6.12.

6.43

MOD

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas a los párrafos 5, 6 y 7 del punto 6.12.

6.56

MOD

Véanse los comentarios a las Reglas de Procedimiento relativas a los párrafos 5, 6 y 7 del punto 6.12.

_________________